# 针对6061铝合金材料表面缺陷的激光超声检测（英文）

### 论文摘要

为了完成对金属材料表面缺陷深度的检测,提出了透射法检测与估计表面缺陷深度的方法。基于热弹机制和干涉接收方式,搭建了激光超声检测实验平台,实现了工件表面缺陷的非接触检测,完成了缺陷处的B-scan信号采集和成像,建立了透射系数与表面缺陷深度之间的关系。实验结果表明,由B-scan信号可见缺陷处透射声信号的幅值与表面缺陷深度有关;采用透射系数-表面缺陷深度拟合曲线估计了深度0.3 mm表面缺陷,估计误差为16%,实现了表面缺陷深度的测量。

### 论文目录

- 0 Introduction

- 1 Principle of surface defect detection

- 2 Experiment

- 2.1 Devices and samples

- 2.2 Experimental method

- 3 Results and analysis

- 4 Conclusion

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李海洋,魏壮壮,潘强华

关键词: 激光超声,透射法,表面缺陷,深度检测

来源: Journal of Measurement Science and Instrumentation 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中北大学信息与通信工程学院,中国特种设备检测研究院

基金: National Natural Science Foundation of China(No.11604304),High School Science and Technology Innovation Project of Shanxi Province,Applied Basic Research Project of Shanxi Province(Nos.201701D221127,201801D121160)

分类号: TG146.21;TG115.285

页码: 293-298

总页数: 6

文件大小: 1913K

下载量: 174

### 相关论文文献

- [1].浅谈砼表面缺陷的防治[J]. 丹东海工 2010(00)

- [2].集成迁移学习的轴件表面缺陷实时检测[J]. 计算机集成制造系统 2019(12)

- [3].荧光成像技术无损探测光学元件亚表面缺陷[J]. 光学精密工程 2020(01)

- [4].浅析1Cr18Ni9Ti零件表面缺陷产生的原因[J]. 特钢技术 2020(01)

- [5].冷镦钢加工表面缺陷特征分析[J]. 河南冶金 2016(03)

- [6].浅谈混凝土表面缺陷的防治[J]. 丹东海工 2008(00)

- [7].连铸坯表面质量控制研究与应用[J]. 冶金与材料 2019(06)

- [8].材料亚表面缺陷光热辐射检测的模拟和实验研究[J]. 光学与光电技术 2020(02)

- [9].研究激光激发的声表面波与材料近表面缺陷的振荡效应[J]. 物理学报 2015(13)

- [10].膜池砼表面缺陷处理措施与质量控制[J]. 科技情报开发与经济 2008(19)

- [11].金属加工表面缺陷冷焊修复[J]. 现代焊接 2012(07)

- [12].熔融石英光学元件亚表面缺陷三维重构技术[J]. 光学学报 2020(02)

- [13].基于大数据平台的表面缺陷分析系统功能的实现[J]. 科技与创新 2020(10)

- [14].预制扭王字块体表面缺陷的成因及防治措施解析[J]. 黑龙江水利科技 2020(07)

- [15].螺旋钢管表面缺陷自动检测系统设计[J]. 科学技术创新 2020(26)

- [16].汽车门外板B柱冲压表面缺陷控制方法[J]. 塑性工程学报 2019(01)

- [17].高温下表面波测量亚表面缺陷宽度的数值模拟[J]. 激光与红外 2019(04)

- [18].非破坏性玻璃亚表面缺陷定量检测新方法[J]. 中国激光 2017(06)

- [19].一种微小表面缺陷的机器视觉检测方法[J]. 应用科学学报 2012(05)

- [20].钛合金表面缺陷的激光熔覆修复研究[J]. 航空制造技术 2011(16)

- [21].连铸板坯和方坯表面缺陷的分析与判定[J]. 世界钢铁 2010(04)

- [22].冷轧板夹杂类表面缺陷研究的进展[J]. 炼钢 2009(01)

- [23].光学元件亚表面缺陷偏振双向反射分布函数[J]. 强激光与粒子束 2009(01)

- [24].减少光学元件亚表面缺陷的方法研究[J]. 光子学报 2009(05)

- [25].关于水工混凝土外观及其表面缺陷防治措施的探讨[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2009(07)

- [26].电炉连铸坯表面缺陷及控制[J]. 鄂钢科技 2012(02)

- [27].82B盘条表面缺陷分析[J]. 甘肃冶金 2019(05)

- [28].连铸工艺对冷轧镀锌板表面缺陷的影响研究[J]. 河北企业 2016(09)

- [29].表面缺陷检测仪在冷轧汽车板线上的应用[J]. 微计算机信息 2011(02)

- [30].热镀锌工艺对汽车用镀锌钢板表面缺陷的影响[J]. 特殊钢 2009(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c9696b598321a146acd3d701.html