# 空气焓值法论文_杭晨哲,徐定华,马国远,张海云,滕俊恒

导读:本文包含了空气焓值法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:空气,不确定,制冷量,风量,计量学,空调,方法。

### 空气焓值法论文文献综述

杭晨哲,徐定华,马国远,张海云,滕俊恒[1]（2017）在《空气焓值法测量全年能源消耗效率不确定度评定方法研究》一文中研究指出以焓值法的直接测试量表征的制冷量和制热量计算公式作为基础数学模型,采用GUM法和蒙特卡洛法相结合的方法来评定全年能源消耗效率(APF)的不确定度。由于焓值法数学模型呈现出明显的非线性,首先使用蒙特卡洛法来验证额定制冷量和额定制热量GUM法评定结果,验证结果显示2种方法偏差不超过2‰。然后,给出了5个工况下换热量的不确定度评定结果,以此作为APF蒙特卡洛模拟的输入量,并给出了自适应蒙特卡洛法评定APF不确定度模拟流程,得到某空调的APF扩展不确定度评定结果为0.09 kW·h/(kW·h)(k=2)。(本文来源于《计量学报》期刊2017年01期）

王泉[2]（2016）在《基于空气焓值法的房间空调器能效测试系统的设计与性能分析》一文中研究指出能源产业是国家经济的重要基础,同时也是社会可持续发展的重要制约因素之一。我国是世界上经济增长速度最快的国家之一,同时也是一个能源消耗大国。随着传统能源的日趋枯竭,能源问题显得愈加突出。节约能源被称为“零成本能源”,成为应对能源问题最直接有效的方式之一。在家电领域,房间空调器产品是耗能大户,能耗占全社会总能耗的15%,夏季部分地区甚至达到40%。由于温室气体的无节制排放,全球变暖的趋势有增无减,进而刺激了房间空调器产品的需求。而房间空调器产品的广泛使用,又进一步增加了温室气体的排放,成为恶性循环。为了延缓这一过程,目前的技术条件下,尽可能提高房间空调器产品的能效是行之有效的方法。而实现该方法的前提则是对房间空调器能效的准确测量。本文针对房间空调器能效的准确测量,在前期调研和充分参阅国内外资料的基础上,提出了一种房间空调器能效测试系统的设计方案,并解决了设计方案中遇到的技术难点,最终使设计方案最终得以实现。本文首先介绍了房间空调器能效测试的基本理论及相关标准,研究了常见房间空调器能效测试系统的原理,并对其优缺点进行了分析,提出了基于空气焓值法的房间空调器能效测试系统的设计方案,并对该系统的性能进行了分析评价。该系统实现了对房间空调器能效的自动测试,提高了测试效率及测试精度,对提高房间空调器能效测试水平具有一定的现实意义。(本文来源于《山东大学》期刊2016-09-25）

齐淑芳,李芳,彭飞,陈璞,谢宝刚[3]（2014）在《房间空调器空气焓值法的测量不确定度计算》一文中研究指出本文以房间空调器为例,简要介绍房间空调器性能测试方法(空气焓值法)的测试原理,分析在这种测试方法中几个重要参数(风量、制冷量、制冷消耗功率)的影响因素,然后着重阐述空气焓值法的测量不确定度评定的详细过程,分析测量不确定度评定过程中各个参数对测量不确定度的误差影响。(本文来源于《制冷技术》期刊2014年05期）

齐云,蔡宁[4]（2012）在《如何提高空气焓值法测试精度》一文中研究指出介绍了空气焓值法的测试原理,分析了影响空气焓值法测试精度的因素,并从进/出风干/湿球温度、风量和漏热量叁个方面总结出提高空气焓值法测试精度的方法。(本文来源于《第十一届全国电冰箱（柜）、空调器及压缩机学术交流大会论文集》期刊2012-09-01）

茅晓晨[5]（2012）在《试验用空气焓值法试验装置校准方法的研究》一文中研究指出试验用空气焓值法试验装置集成了众多测量仪表与系统，它作为测量空调器性能的试验装置，多年来在空调器制造业得到广泛应用。但由于校准内容、校准工况的复杂性，且空调器性能指标涉及的参数众多，到目前为止对空气焓值法试验装置的校准方法没有还统一的规范。随着能效标准的推进和技术能级的提高，在空调器的质量控制和产品开发中，空气焓值法试验装置已成为评价空调器性能优劣的重要工具，对空气焓值法试验装置校准的一致性和有效性提出了新的要求，同时如何采取一套简便有效的校准方法对装置全性能指标进行校准也是企业关注的焦点。本论文的研究目标是从系统的角度，率先在计量领域提出了整体计量的校准方法研究，对校准的测量不确定度给出评定过程。在本论文中，首先分析了试验用空气焓值法试验装置的校准过程所涉及各测量系统的校准方法，并给出了空气焓值法制冷量、制热量的计算以及制冷量测量不确定度的评定方法，开展了制冷量一致性和重复性实验，得到了满意的结论。通过试验数据证明其有效性和一致性，为规范校准试验用空气焓值法试验装置提供了参考与指导。本论文对应标准《试验用空气焓值法试验装置检验方法》（征求意见稿）已按计划进入征求意见阶段。对空气焓值法试验装置校准方法标准的研究与开发，不仅实现了专业权威、具有我国自主知识产权的校准方法标准，为相关行业的从业技术人员提供了科学的校准方法和技术依据，同时在产业开发的基础之上，通过校准技术的升级，推动空气焓值法试验装置制造技术的进一步发展，有效控制空调器的能耗和节能指标，提高国产空调的竞争力，促进国产空调技术的更新换代，有助于环保和节能。(本文来源于《天津大学》期刊2012-04-01）

茅晓晨,余国瑞[6]（2011）在《试验用空气焓值法试验装置温湿度测量系统》一文中研究指出从试验用空气焓值法试验装置的制冷量计算及不确定度分析入手,指出影响制冷量的关键因素。对各种温湿度测量系统进行分析研究,给出校准方法、注意事项和系统不确定度。(本文来源于《上海计量测试》期刊2011年06期）

戴世龙,王敏,齐淑芳,王博,李妍[7]（2010）在《房间空调器空气焓值法测量不确定度简化计算研究》一文中研究指出房间空调器测试装置是测量房间空调器制冷量、功耗等参数的检测设备,根据CNAS规定,检验机构在提供检验结果的同时,需要提供检验结果不确定度。房间空调器测量空气焓值法是被普遍使用的二种测量方法之一,其测试不确定度是受随机效应导致A类不确定和测试系统带来的B类不确定二大分量共同影响,每大类不确定度分量又分解为干球温度、湿球温度、出风静压、喷嘴前后压差、功率等众多测量参数不确定度分量。本文对不确定度计算中,各个测量参数的对最终不确定值的影响进行了研究,根据每个不确定度分量影响的权重,按照不确定度的计算要求,找出简化不确定度计算条件,和提出了简化计算模型。(本文来源于《制冷学报》期刊2010年06期）

贾磊,钱雪峰,王溢芳,舒国安[8]（2007）在《空气焓值法测量空调制冷量的不确定度评定》一文中研究指出基于空气焓值法数学模型,对某空调机组制冷量测试结果的不确定度进行分析,讨论影响制冷量不确定度的主要因素,为改善测试系统的精度提供参考。(本文来源于《制冷与空调》期刊2007年06期）

刘颖,王芳,王涛,邬志敏[9]（2007）在《基于空气焓值法和显微摄影法的R410A换热器结霜特性分析》一文中研究指出在焓差实验室和空调器性能匹配试验台上,对一台 R410A 空气源热泵的翅片管式换热器在结霜工况下的蒸发特性进行了试验研究。通过改变蒸发器制冷剂侧和空气侧的流体温度、流量等参数,利用显微摄影机对室外侧换热器的平直翅片表面结霜过程进行动态跟踪。实验表明,结霜速率和霜层厚度的变化对制冷系统的换热量、蒸发温度、制冷剂侧压降、整体传热效率都有不同程度的影响。在蒸发器的结霜初期和结霜后期,系统性能的衰减程度有较大区别。在空气温度为0℃—4℃,相对湿度大于80％的情况下,换热器表面结霜速度最快。(本文来源于《中国制冷学会2007学术年会论文集》期刊2007-11-01）

樊高定,贾磊,钱雪峰,王溢芳,舒国安[10]（2007）在《空气焓值法测量空调制冷量的不确定度评定》一文中研究指出基于空气焓值法数学模型,对某空调机组制冷量测试结果的不确定度进行了分析,讨论了影响制冷量不确定度的主要因素,为改善测试系统的精度提供了参考。(本文来源于《流体机械》期刊2007年06期）

### 空气焓值法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

能源产业是国家经济的重要基础,同时也是社会可持续发展的重要制约因素之一。我国是世界上经济增长速度最快的国家之一,同时也是一个能源消耗大国。随着传统能源的日趋枯竭,能源问题显得愈加突出。节约能源被称为“零成本能源”,成为应对能源问题最直接有效的方式之一。在家电领域,房间空调器产品是耗能大户,能耗占全社会总能耗的15%,夏季部分地区甚至达到40%。由于温室气体的无节制排放,全球变暖的趋势有增无减,进而刺激了房间空调器产品的需求。而房间空调器产品的广泛使用,又进一步增加了温室气体的排放,成为恶性循环。为了延缓这一过程,目前的技术条件下,尽可能提高房间空调器产品的能效是行之有效的方法。而实现该方法的前提则是对房间空调器能效的准确测量。本文针对房间空调器能效的准确测量,在前期调研和充分参阅国内外资料的基础上,提出了一种房间空调器能效测试系统的设计方案,并解决了设计方案中遇到的技术难点,最终使设计方案最终得以实现。本文首先介绍了房间空调器能效测试的基本理论及相关标准,研究了常见房间空调器能效测试系统的原理,并对其优缺点进行了分析,提出了基于空气焓值法的房间空调器能效测试系统的设计方案,并对该系统的性能进行了分析评价。该系统实现了对房间空调器能效的自动测试,提高了测试效率及测试精度,对提高房间空调器能效测试水平具有一定的现实意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空气焓值法论文参考文献

[1].杭晨哲,徐定华,马国远,张海云,滕俊恒.空气焓值法测量全年能源消耗效率不确定度评定方法研究[J].计量学报.2017

[2].王泉.基于空气焓值法的房间空调器能效测试系统的设计与性能分析[D].山东大学.2016

[3].齐淑芳,李芳,彭飞,陈璞,谢宝刚.房间空调器空气焓值法的测量不确定度计算[J].制冷技术.2014

[4].齐云,蔡宁.如何提高空气焓值法测试精度[C].第十一届全国电冰箱（柜）、空调器及压缩机学术交流大会论文集.2012

[5].茅晓晨.试验用空气焓值法试验装置校准方法的研究[D].天津大学.2012

[6].茅晓晨,余国瑞.试验用空气焓值法试验装置温湿度测量系统[J].上海计量测试.2011

[7].戴世龙,王敏,齐淑芳,王博,李妍.房间空调器空气焓值法测量不确定度简化计算研究[J].制冷学报.2010

[8].贾磊,钱雪峰,王溢芳,舒国安.空气焓值法测量空调制冷量的不确定度评定[J].制冷与空调.2007

[9].刘颖,王芳,王涛,邬志敏.基于空气焓值法和显微摄影法的R410A换热器结霜特性分析[C].中国制冷学会2007学术年会论文集.2007

[10].樊高定,贾磊,钱雪峰,王溢芳,舒国安.空气焓值法测量空调制冷量的不确定度评定[J].流体机械.2007

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c99507763f75a6a27a580bc6.html