# 西南某工程边坡支护方案案例分析及理正计算可靠性分析

### 论文摘要

边坡区斜坡为粉质粘土覆盖,下部为基岩层;部分地段为平台。斜坡坡角15°～20°左右。场坪标高541.50～544.50m,场地整平后形成长161m,高5.7～10.5m的土岩混合挖方边坡。距离拟建18层高建筑物8.3m,边坡破坏后果严重。确保边坡在工程年限内,出现天然,暴雨等作用下,不发生浅部整体滑动;确保小区居民生命财产安全;选取针对性强的"桩板式挡墙"工程措施和治理方案,利用理正计算软件对工程边坡支护方案设计,分析评价方案的可行性,通过对理正软件的计算结果进行复核对比分析,优化软件计算结果。对类似工程具有一定参考借鉴作用。

### 论文目录

- 1工程概况

- 2边坡工程地质条件

- 3边坡稳定性及破坏形式分析

- 4设计思路

- 5方案设计

- 6计算依据

- 7计算结果

- 7.1桩结构计算

- 7.1.1基本参数

- 7.1.2桩体受力计算

- 7.1.3桩弯矩、剪力、桩顶位移、土反力见图3、4。

- 7.2桩配筋设计

- 7.3桩板设计图

- 8理正计算可靠性分析

- 8.1手动计算结果

- 8.1.1采用m法计算桩身的内力

- 1)计算桩的刚度：

- 2)计算外力

- 3)计算转动中心的深度及转角

- 4)求桩身内力及侧向应力

- 8.1.2抗滑桩桩侧地基应力验算

- 8.1.3抗滑桩结构设计

- 8.2手动计算和理正结果对比

- 9结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋杨

关键词: 边坡支护,理正计算,对比分析,可靠性

来源: 四川地质学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 四川省地质矿产勘查开发局化探队

分类号: TU753

页码: 622-628

总页数: 7

文件大小: 604K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].汽车可靠性分析概述[J]. 汽车实用技术 2020(04)

- [2].考虑参数相关性的结构二阶可靠性分析方法[J]. 中国机械工程 2016(22)

- [3].电气自动化控制设备可靠性分析[J]. 南方农机 2017(02)

- [4].基于卡方分布的统一多学科可靠性分析[J]. 计算机集成制造系统 2017(07)

- [5].测量仪器可靠性分析的方法[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(09)

- [6].三状态下检修设备的可靠性分析[J]. 数学的实践与认识 2017(17)

- [7].配电网可靠性分析综述[J]. 电子世界 2016(09)

- [8].储油罐的腐蚀趋势预测和可靠度建模的研究[J]. 今日财富 2017(01)

- [9].基于证据理论的机械结构高效可靠性分析方法[J]. 中国机械工程 2020(17)

- [10].烧结炉承压部件的应力与可靠性分析[J]. 建材与装饰 2016(46)

- [11].基于当量指数理论的石油修井机可靠性分析[J]. 石化技术 2017(02)

- [12].视情维修过程的人为因素可靠性分析[J]. 江苏科技信息 2017(13)

- [13].基于可靠性分析的城市轨道交通供电SCADA系统的设计与实现[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(15)

- [14].基于威布尔分布的电能表可靠性分析[J]. 自动化与仪器仪表 2017(07)

- [15].电力系统继电保护与自动化装置的可靠性分析[J]. 海峡科技与产业 2017(04)

- [16].电气自动化设备的可靠性分析[J]. 自动化应用 2017(09)

- [17].可靠性分析技术[J]. 制造技术与机床 2015(01)

- [18].机械零件结构设计的可靠性分析[J]. 科技与企业 2015(07)

- [19].浅议核电厂“人因可靠性分析”的审评[J]. 核安全 2012(03)

- [20].人因可靠性分析技术的研究进展与发展趋势[J]. 原子能科学技术 2011(03)

- [21].某应急水源供水可靠性分析[J]. 珠江水运 2020(03)

- [22].提高低压开关柜控制电源供电的可靠性分析[J]. 工程技术研究 2020(02)

- [23].电气自动化控制设备的可靠性分析[J]. 石化技术 2020(03)

- [24].提高电子自动化控制设备的可靠性分析[J]. 中国新通信 2020(19)

- [25].电气自动化控制设备可靠性分析[J]. 科技展望 2016(02)

- [26].电力通信网可靠性分析评估方法探讨[J]. 通讯世界 2016(15)

- [27].继电保护系统的可靠性分析[J]. 科技资讯 2015(18)

- [28].钢拉杆不发生屈曲失效的可靠性分析[J]. 黑龙江科技信息 2014(12)

- [29].电子线路板热可靠性分析方法探究[J]. 机电信息 2013(09)

- [30].防洪工程可靠性分析应用发展现状[J]. 水利规划与设计 2010(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c9951e6c37d1b6e82d71cc8f.html