# 时程可靠度论文_吴韬

导读:本文包含了时程可靠度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:能力,结构,塑性,框架结构,钢筋混凝土,可靠,支座。

### 时程可靠度论文文献综述

吴韬[1]（2009）在《层间隔震结构的动力时程分析及可靠度分析》一文中研究指出建筑物隔震通常是在基础顶部和上部结构之间设置隔震装置,这项技术称为基础隔震。随着人们对基础隔震技术研究和应用的不断深入,基础隔震渐渐显示出其弊端,并限制了隔震技术的发展。随之应运而生了层间隔震技术,即在建筑物楼层之间设置隔震支座的减震方法。根据隔震支座在层间的位置不同,又分为中间层隔震和屋盖隔震。本文重点研究的是中间层隔震的减震效果及其可靠性能,即将隔震层设置在一层柱顶和楼板之间来控制地震反应。中间层隔震结构在振动特性、减震机理以及设计方法等诸多方面有别于基础隔震结构和屋盖隔震结构。本文阐述了隔震支座的力学性能,进而建立了层间隔震结构有限元计算模型,并从理论上推导出系统的动力平衡方程。以一个12层框架—剪力墙结构为例,通过引入可靠度理论,利用ANSYS软件对传统抗震结构和层间隔震结构进行弹性和弹塑性的地震时程反应分析,再根据时程分析的统计结果进一步计算出层间隔震结构的各楼层相对位移可靠度和结构体系可靠度。论文讨论了传统抗震结构和层间隔震结构的地震响应,并对两种结构的响应结果进行了比较分析。研究表明:层间隔震结构具有非常明显的减震效果,结构体系的可靠度主要由隔震层的可靠度所决定。可以通过调整隔震层的可靠性以达到比抗震结构更为可靠的结果。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2009-03-01）

张权,陈建康,桂重,吴震宇,蒋敏[2]（2008）在《铅厂RCC重力坝时程动力分析与动力可靠度分析》一文中研究指出根据标准反应谱生成的人工地震波,对具有复杂岩基的铅厂RCC重力坝典型坝段在设计烈度下进行时程动力分析.在时程动力分析的基础上,采用响应面法构建节点的功能函数,解决了在动力分析中弹性抗拉和抗压的功能函数不能显式表达的困难.再应用JC法得到坝体动力点可靠指标以及特征部位代表节点的抗拉、抗压可靠指标时程过程.结果表明,整个坝体的抗压可靠指标均比较高,且在整个历程中均满足规范要求;坝顶、坝址的抗拉可靠指标均满足要求;在地震发生7 s以后,坝踵抗拉可靠指标出现负值,且随着拉应力的增加将继续减小.(本文来源于《华北水利水电学院学报》期刊2008年06期）

欧阳池毅[3]（2005）在《钢筋混凝土空间框架结构弹性时程可靠度分析》一文中研究指出地震会给人类带来巨大的生命和财产损失,因此抗震结构的可靠度研究具有重要的意义。因为空间框架结构在多维地震作用下会产生多维运动,所以有必要分析结构的多维反应。本文在考虑地震和结构参数双重随机性的基础上,对混凝土空间框架结构在小震作用下的变形能力及承载能力时程可靠度进行了较为全面的分析。 针对在功能函数的非线性程度高时,JC法不能保证收敛的问题,本文引入适用于复杂情况可靠度分析的改进JC法。以《建筑抗震设计规范》为依据,运用刚体运动原理,建立了小震作用下混凝土空间框架结构的变形能力功能函数。又以《混凝土结构设计规范》为依据,建立了小震作用下混凝土空间框架结构的承载能力功能函数。选用非平稳过滤有色白噪声地震动随机过程模型,考虑了双向水平地震动的空间相关性,将地震全过程在时域内离散化。将改进的JC法与矩阵位移法、时程分析法相结合推导了混凝土空间框架结构的弹性变形能力和承载能力功能函数及其对各基本随机变量的偏导公式,从而可以根据改进JC法求解可靠指标的迭代步骤计算出结构在任意时刻的变形能力和承载能力可靠指标。由于可靠度无法获得实测值,本文用Monte Carlo抽样分析方法来作为校核,验证改进JC法的计算精度。 本文编写了结构可靠度的计算程序CPSRIJCM和校核程序RPSRMCM,进行算例分析,并得出了一些有益的结论。最后结合算例分析了结构自振频率的变异系数和均值的变化对可靠度的影响,作为工程中抗震可靠度分析的参考。(本文来源于《四川大学》期刊2005-05-10）

欧阳池毅,张新培[4]（2005）在《空间框架弹塑性变形时程可靠度分析》一文中研究指出框架结构在多维地震作用下应作空间弹塑性时程分析。而地震作用时可靠度指标是与时间有关的函数。故以《建筑抗震设计规范》和《混凝土结构设计规范》为依据,介绍了在多维地震作用下,建立结构变形能力功能函数,把改进的JC法与弹塑性时程分析法、矩阵位移法相结合,推导出结构变形能力可靠度指标的主要过程。(本文来源于《四川建筑》期刊2005年02期）

任志国[5]（2004）在《混凝土框架结构弹塑性时程可靠度分析》一文中研究指出本文在考虑地震动和结构参数双重随机性的基础上，对大震作用下混凝土框架结构梁柱单元杆端弹塑性变形能力的时程可靠度进行了较为全面的分析。 本文建立了大震作用下混凝土框架结构梁柱单元杆端弹塑性变形能力功能函数。选用非平稳过滤有色白噪声地震动随机过程模型，将地震全过程在时间域上离散化。采用单分量和叁段变刚度两种单元模型，将改进的虚拟变量法、弹塑性时程分析和矩阵位移法相结合，给出了时程可靠指标的计算步骤，从而可以计算出任意时刻混凝土框架结构梁柱单元杆端弹塑性变形能力的可靠指标。由于可靠指标无法获得实测值，本文用Monte Carlo抽样分析方法来作为校核，保证计算的精度。 本文编写了结构可靠指标的计算程序CPSRIPVM和校核程序RPSRMCM，进行算例分析得出了一些有益的结论。(本文来源于《四川大学》期刊2004-11-01）

张新培,董娜[6]（2004）在《抗震结构时程可靠度的遗传模拟退火算法》一文中研究指出针对抗震结构时程可靠度分析中功能函数为非线性程度较高的隐式函数的特点,将遗传模拟退火算法与时程分析法相结合,建立了抗震结构时程可靠度分析的遗传模拟退火算法.该算法可以充分考虑结构参数和地震动的双重随机性,可确定任意时刻结构的时程可靠指标.用此方法及MonteCarlo法分析了分别受大震和小震作用的叁质点钢筋混凝土结构的时程可靠度,结果表明了该方法的有效性.(本文来源于《西南交通大学学报》期刊2004年04期）

张新培,陈颖[7]（2003）在《钢筋混凝土框架小震时程可靠度参数敏度分析》一文中研究指出采用时程可靠度算法,对小震作用下影响钢筋混凝土框架抗侧向变形能力时程可靠度及其梁、柱单元承载能力时程可靠度的结构参数随机变量进行了敏度分析,并讨论了地震地面运动加速度切口随机变量相关系数的影响.结果表明,构件截面尺寸、层质量、配筋率和钢筋强度变异对框架梁、柱承载能力时程可靠指标影响较大;钢筋混凝土弹性模量、构件截面尺寸和阻尼比变异对框架抗侧向变形能力时程可靠指标有较大影响.(本文来源于《西南交通大学学报》期刊2003年03期）

陈颖,张新培,朱长春[8]（2003）在《小震作用下钢筋混凝土框架的时程可靠度分析》一文中研究指出将地震地面运动作为随机过程,采用时域离散化手段,将改进虚拟变量法与矩阵位移法、时程分析法相结合,提出小震作用下钢筋混凝土框架结构的时程可靠度分析方法.该方法能考虑地震动和结构参数的双重随机性,可进行地震全过程的可靠度分析.算例分析表明了该方法的有效性.(本文来源于《西南交通大学学报》期刊2003年02期）

张新培,陈颖[9]（2003）在《小震作用下抗震结构时程可靠度计算方法》一文中研究指出采用杆系-层模型,将计算结构静力可靠度的改进虚拟变量法与常规有限元法及时程分析法相结合,建立了小震作用下结构时程可靠度分析方法。本文方法可考虑地震作用及结构参数的随机性以及地震作用与静载的共同影响,可确定小震全过程任一时刻结构各单元承载能力及结构侧向变形能力可靠指标)(tb。采用本文方法及Monte Carlo算法分析了一榀受小震作用的叁层框架的时程可靠度。结果表明了本文方法的合理性与有效性。(本文来源于《工程力学》期刊2003年01期）

张新培[10]（1996）在《抗震结构变形能力可靠度的时程分析方法》一文中研究指出采用可靠指标β来度量抗震结构可靠度．取结构失效准则为：地震作用下结构层间位移响应超越结构层间位移能力限值．将时程分析方法与ＪＣ方法结合，建立了计算抗震结构变形能力可靠指标β的时程分析方法．(本文来源于《工程力学》期刊1996年04期）

### 时程可靠度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据标准反应谱生成的人工地震波,对具有复杂岩基的铅厂RCC重力坝典型坝段在设计烈度下进行时程动力分析.在时程动力分析的基础上,采用响应面法构建节点的功能函数,解决了在动力分析中弹性抗拉和抗压的功能函数不能显式表达的困难.再应用JC法得到坝体动力点可靠指标以及特征部位代表节点的抗拉、抗压可靠指标时程过程.结果表明,整个坝体的抗压可靠指标均比较高,且在整个历程中均满足规范要求;坝顶、坝址的抗拉可靠指标均满足要求;在地震发生7 s以后,坝踵抗拉可靠指标出现负值,且随着拉应力的增加将继续减小.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 时程可靠度论文参考文献

[1].吴韬.层间隔震结构的动力时程分析及可靠度分析[D].合肥工业大学.2009

[2].张权,陈建康,桂重,吴震宇,蒋敏.铅厂RCC重力坝时程动力分析与动力可靠度分析[J].华北水利水电学院学报.2008

[3].欧阳池毅.钢筋混凝土空间框架结构弹性时程可靠度分析[D].四川大学.2005

[4].欧阳池毅,张新培.空间框架弹塑性变形时程可靠度分析[J].四川建筑.2005

[5].任志国.混凝土框架结构弹塑性时程可靠度分析[D].四川大学.2004

[6].张新培,董娜.抗震结构时程可靠度的遗传模拟退火算法[J].西南交通大学学报.2004

[7].张新培,陈颖.钢筋混凝土框架小震时程可靠度参数敏度分析[J].西南交通大学学报.2003

[8].陈颖,张新培,朱长春.小震作用下钢筋混凝土框架的时程可靠度分析[J].西南交通大学学报.2003

[9].张新培,陈颖.小震作用下抗震结构时程可靠度计算方法[J].工程力学.2003

[10].张新培.抗震结构变形能力可靠度的时程分析方法[J].工程力学.1996

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c99ec9d5a3ac2d31904e3ea3.html