# 连片振幅一致性处理技术研究及应用

### 论文摘要

连片处理的关键技术就是一致性处理。然而,由于地震数据采集时间的大跨度和变化的采集方法,不同区块之间的能量、频率和相位存在不一致性,难以进行叠前时间偏移连片处理。因此,连片一致性处理的重要组成部分就是振幅、频率和相位的一致性处理。实际应用表明,根据不同区块原始数据特点,采用振幅均衡技术、球面扩散补偿方法和地表一致性振幅补偿方法,建立了适用于LG区块的连片振幅一致性处理流程,解决了研究区块不同三维工区间以及各区块内能量不均衡问题,提高了拼接带地震反射成像精度,准确落实地层的构造形态和接触关系,提高了区域整体三维地震解释精度及可靠性,提升了叠前时间偏移处理数据的准确性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 连片振幅一致性处理技术原理

- 1.1 区域振幅均衡技术

- 1.2 球面扩散补偿技术

- 1.3 地表一致性振幅补偿技术

- 1.3.1 假设条件

- （1）表层一致性假设。

- （2）时间一致性假设。

- （3）共反射点一致性假设。

- 1.3.2 计算步骤

- （1）地表一致性振幅拾取。

- （2）地表一致性振幅分解。

- （3）地表一致性振幅补偿。

- 2 连片处理效果分析

- 2.1 区域振幅均衡技术实验效果分析

- 2.2 球面扩散补偿技术实验效果分析

- 2.3 地表一致性振幅补偿技术实验效果分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 江微娜

关键词: 连片振幅,一致性处理,振幅均衡技术,频率,相位

来源: 能源与环保 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学

专业: 地质学,地球物理学,矿业工程

单位: 中煤科工集团重庆研究院有限公司

基金: “十三五”国家科技重大专项(2016ZX05045004-007)

分类号: P631.4

DOI: 10.19389/j.cnki.1003-0506.2019.10.017

页码: 73-78+84

总页数: 7

文件大小: 2492K

下载量: 38

### 相关论文文献

- [1].单摆实验中角振幅对实验结果的影响[J]. 大学物理实验 2019(06)

- [2].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(48)

- [3].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(48)

- [4].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2019(01)

- [5].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2019(10)

- [6].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2019(10)

- [7].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2017(46)

- [8].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(08)

- [9].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(08)

- [10].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(15)

- [11].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(23)

- [12].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(23)

- [13].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(25)

- [14].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(25)

- [15].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(28)

- [16].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(28)

- [17].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(35)

- [18].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(35)

- [19].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(34)

- [20].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(34)

- [21].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(40)

- [22].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(40)

- [23].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(39)

- [24].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2018(39)

- [25].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2017(44)

- [26].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2017(44)

- [27].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2015(48)

- [28].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2016(04)

- [29].沪市十大振幅[J]. 股市动态分析 2016(04)

- [30].深市十大振幅[J]. 股市动态分析 2016(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c9fca9182fa9bf49d21ed921.html