# 基于MEMS的井眼轨迹随钻测量算法研究

### 论文摘要

MEMS惯性传感器因其功耗小、成本低、体积小等性能特点,非常适用于井下狭小空间的随钻测量,但是目前MEMS传感器测量精度不能满足随钻测量工程应用要求,因此,本文为提高MEMS惯性传感器的测量精度,对其进行深入研究。本文借助美国MEMSENSE公司的NANO-IMU,对其MEMS三轴陀螺仪、MEMS三轴加速度计和MEMS三轴磁强计分别进行了系统误差的标定和补偿,并通过小波滤波对随机误差进行了抑制。最后研究了井眼轨迹随钻测量方法并进行了试验验证。具体研究工作包括以下几个方面:（1）深入调研了国内外井眼轨迹随钻测量以及MEMS惯性传感器的发展现状,总结和研究了井眼轨迹随钻测量的基本原理和测量方法,确定了本论文的研究方向。（2）结合随钻测量的工程环境及设备特点,应用Matlab软件,对设备NANO-IMU中的MEMS三轴陀螺仪、MEMS三轴加速度计和MEMS三轴磁强计进行了误差建模和标定研究。通过静止状态测量标定了MEMS三轴陀螺仪的零偏漂移误差;采用椭球拟合法标定了MEMS三轴加速度计和MEMS三轴磁强计的安装误差、刻度因子误差和零偏漂移误差。对三类惯性传感器分别进行了标定试验,验证了各自标定的有效性。（3）针对井眼轨迹随钻测量过程中的随机误差,选用小波滤波的方法进行抑制。设计了阈值、小波函数及分解层数选取的试验方法,编辑了相应的Matlab程序;依据NANO-IMU设备属性,进行了上述参数的选取,通过试验验证了小波滤波对于测量数据随机误差抑制的有效性。（4）研究了基于磁强计和加速度计、基于陀螺仪和加速度计的两种井眼轨迹随钻测量方法以及坐标计算方法。通过试验验证了基于磁强计和加速度计测量方法的正确性;对比误差处理前后的姿态角解算结果,进一步说明倾角、工具面角和方位角计算的精度均得到较大提高。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的背景与意义

- 1.1.1 井眼轨迹随钻测量的技术难题

- 1.1.2 选题的依据和意义

- 1.2 随钻测量技术的发展现状

- 1.3 MEMS惯性传感器的发展现状

- 1.3.1 MEMS加速度计的发展现状

- 1.3.2 MEMS陀螺仪的发展现状

- 1.4 论文的主要研究工作和内容

- 第二章 井眼轨迹随钻测量的基本原理

- 2.1 惯性导航常用坐标系

- 2.2 基本参数说明

- 2.3 定向钻进轨迹的坐标计算方法

- 2.4 钻具坐标系与地理坐标系的坐标转换

- 2.5 本论文MEMS传感器选型

- 第三章 MEMS随钻测量数据的标定及补偿

- 3.1 随钻测量过程中的误差

- 3.2 MEMS陀螺仪系统误差的标定及补偿

- 3.2.1 MEMS陀螺仪系统误差的建模

- 3.2.2 MEMS陀螺仪标定试验结果分析

- 3.3 MEMS加速度计系统误差的标定及补偿

- 3.3.1 MEMS加速度计系统误差的建模

- 3.3.2 MEMS加速度计系统误差的标定

- 3.3.3 MEMS加速度计标定试验结果分析

- 3.4 MEMS磁强计系统误差的标定及补偿

- 3.4.1 MEMS磁强计系统误差的建模

- 3.4.2 MEMS磁强计系统误差的标定

- 3.4.3 MEMS磁强计标定试验结果分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 MEMS随钻测量随机误差的抑制

- 4.1 小波分析理论

- 4.2 常用小波函数

- 4.3 小波滤波的基本原理

- 4.4 小波滤波阈值及与阈值函数的选取

- 4.5 小波滤波试验

- 4.6 本章小结

- 第五章 基于MEMS传感器的井眼轨迹测量方法研究

- 5.1 基于磁强计和加速度计的井眼轨迹测量方法

- 5.2 基于陀螺仪和加速度计的井眼轨迹测量方法

- 5.3 试验方案与结果分析

- 5.3.1 试验方案设计

- 5.3.2 试验结果分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 研究结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 于浩

导师: 胡远彪

关键词: 惯性传感器,随钻测量,姿态角,椭球拟合法,小波滤波

来源: 中国地质大学(北京)

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,矿业工程

单位: 中国地质大学(北京)

分类号: P634

DOI: 10.27493/d.cnki.gzdzy.2019.000382

总页数: 85

文件大小: 4152K

下载量: 92

### 相关论文文献

- [1].随钻测量技术在矿业领域发展现状[J]. 矿山测量 2020(02)

- [2].基于直流载波的矿用随钻测量装置研制[J]. 电子设计工程 2020(15)

- [3].无线随钻测量技术的可靠性分析[J]. 石化技术 2017(08)

- [4].无线随钻测量技术的可靠性分析[J]. 科技展望 2015(09)

- [5].载波通信原理的电磁波随钻测量技术研究[J]. 数码世界 2020(08)

- [6].国内外随钻测量技术现状与展望[J]. 化工管理 2019(17)

- [7].无线随钻测量数据传输原理与优缺点分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(10)

- [8].国内外随钻测量技术简介及发展前景展望[J]. 录井工程 2008(04)

- [9].“随钻测量”栏目开栏絮语[J]. 录井工程 2008(03)

- [10].发展中的我国电磁随钻测量技术[J]. 石油知识 2016(06)

- [11].电磁随钻测量技术的发展探讨[J]. 石化技术 2016(02)

- [12].煤矿井下钻进钻孔随钻测量技术研究进展[J]. 煤炭与化工 2016(08)

- [13].基于外部供电的矿用随钻测量装置研究及应用[J]. 煤炭科学技术 2013(03)

- [14].大风量有线随钻测量螺旋钻杆设计及流场分析[J]. 煤炭技术 2020(11)

- [15].随钻测量中井下大功率发电技术的研究与试验[J]. 石油钻探技术 2008(05)

- [16].随钻测量技术现状及展望[J]. 自动化应用 2018(11)

- [17].电磁随钻测量技术及其在固体矿床勘探中应用的可行性分析[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2009(03)

- [18].电磁波随钻测量仪器测量效果影响因子分析[J]. 钻采工艺 2017(05)

- [19].矿用泥浆脉冲无线随钻测量装置及其应用[J]. 工矿自动化 2019(02)

- [20].电磁波随钻测量干扰信号消除算法研究[J]. 仪器仪表学报 2014(09)

- [21].随钻测量中加速度传感器的标定分析[J]. 仪表技术与传感器 2012(01)

- [22].随钻测量技术的研究与认识[J]. 科技传播 2011(04)

- [23].EM-MWD井下信号发射系统[J]. 电子设计工程 2020(10)

- [24].矿用泥浆脉冲无线随钻测量装置研发及应用[J]. 煤田地质与勘探 2018(06)

- [25].浅析无线随钻测量泥浆脉冲传输方式工作原理[J]. 中国井矿盐 2017(02)

- [26].井下随钻测量定向钻进探究[J]. 能源与节能 2019(12)

- [27].矿用泥浆脉冲无线随钻测量信号发生装置设计[J]. 工矿自动化 2019(08)

- [28].定向电磁波传播随钻测量及其在地层界面预测中的应用[J]. 石化技术 2016(12)

- [29].基于电磁波传输随钻测量参数的技术[J]. 煤矿安全 2015(06)

- [30].一种煤矿井下随钻测量用防爆计算机的研制与应用[J]. 陕西煤炭 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cabc6bfcc6340d5865a331b1.html