# 预拉伸变形对2219铝合金环形件组织与力学性能的影响

### 论文摘要

预变形是提高时效硬化型铝合金力学性能的有效手段,其变形量是影响铝合金力学性能的重要因素。本工作通过硬度测试、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)观察以及室温拉伸性能试验,研究了不同预拉伸变形量(0%、1%、3%、5%、7%)对2219铝合金环锻件组织与力学性能的影响,以获得使合金材料力学性能最优的变形量。结果表明:预拉伸变形可以促进时效析出相θ′的析出,随着预拉伸变形量的增加,峰值时效时间缩短,硬度和强度先增加后减小,延伸率逐渐降低。当预拉伸变形量为3%时,2219铝合金环锻件综合力学性能最佳,其抗拉强度、屈服强度、延伸率分别为463.5 MPa、349.5 MPa和14.31%。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 2 实验结果

- 2.1 预拉伸变形对时效硬化行为的影响

- 2.2 预拉伸变形对2219铝合金环形件拉伸性能的影响

- 2.3 预拉伸变形对2219铝合金环形件析出行为的影响

- 2.4 不同预拉伸变形量对2219铝合金断口形貌的影响

- 3 分析与讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 方杰,易幼平,黄始全,何海林,郭万富

关键词: 铝合金,预拉伸变形,时效,形变热处理,力学性能

来源: 材料导报 2019年18期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,航空航天科学与工程

单位: 中南大学轻合金研究院,中南大学高性能复杂制造国家重点实验室,中南大学机电工程学院

基金: 中国航天联合基金项目(U1637601),高性能复杂制造国家重点实验室自由探索项目(zzyjkt2014-02)~~

分类号: TG146.21;V252.2

页码: 3062-3066

总页数: 5

文件大小: 2095K

下载量: 241

### 相关论文文献

- [1].预拉伸变形量对2219铝合金组织与性能的影响[J]. 机械工程材料 2020(10)

- [2].数说全球铝合金板材预拉伸机[J]. 有色金属加工 2015(03)

- [3].无卡式预拉伸自动换绳法在东庞矿的应用[J]. 中国新技术新产品 2019(05)

- [4].丝杠系预拉伸力的综合分析计算和探讨[J]. 机械工程学报 2015(23)

- [5].预拉伸对汽车用高强镁合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2015(18)

- [6].中国铝合金板材预拉伸机知多少[J]. 铝加工 2014(04)

- [7].200℃预拉伸对车板用5052铝合金微观组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(18)

- [8].双向预拉伸对新淬火态2024薄铝板残余应力的影响[J]. 航空材料学报 2014(02)

- [9].含缺陷铝合金厚板预拉伸断裂研究[J]. 机械工程学报 2016(12)

- [10].6061铝合金预拉伸板残余应力测量与分析[J]. 铝加工 2013(04)

- [11].介电弹性体材料预拉伸率对电致应变特性的影响[J]. 海军工程大学学报 2017(06)

- [12].预拉伸5%处理对2219铝合金板材织构的影响[J]. 锻压技术 2018(06)

- [13].高强铝合金预拉伸板的断裂韧性研究[J]. 轻合金加工技术 2008(09)

- [14].东轻获中国商飞某铝合金预拉伸板工程批准书[J]. 铝加工 2019(05)

- [15].预拉伸对铝合金桶体焊接残余应力和变形影响的数值模拟[J]. 有色金属加工 2008(03)

- [16].预拉伸对峰时效2297铝锂合金应力腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2019(02)

- [17].预拉伸厚铝板内部残余应力与晶粒取向均匀性的研究[J]. 精密成形工程 2014(05)

- [18].丝杠预拉伸的实现[J]. 航空精密制造技术 2009(02)

- [19].涤纶预拉伸丝后加工过尾的研究[J]. 合成纤维 2019(11)

- [20].天津忠旺铝业公司预拉伸机试车成功[J]. 轻合金加工技术 2016(07)

- [21].预拉伸对7085铝合金力学及局部腐蚀性能的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2018(09)

- [22].7075铝合金预拉伸板材缺陷分析及预防措施[J]. 热加工工艺 2017(05)

- [23].7A04预拉伸厚板暗灰色条纹的分析[J]. 黑龙江冶金 2015(05)

- [24].预拉伸对5层铝热传输材料焊后耐熔蚀性能的影响[J]. 上海金属 2018(04)

- [25].铝合金预拉伸板超声波水浸自动探伤[J]. 轻合金加工技术 2010(12)

- [26].预拉伸铝合金厚板内部残余应力分布的测试方法[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2008(07)

- [27].时效及预拉伸变形对喷射成形2195铝锂合金性能和组织的影响[J]. 铝加工 2020(03)

- [28].预拉伸变形对2A97铝锂合金腐蚀行为的影响[J]. 材料科学与工程学报 2019(04)

- [29].精确预拉伸技术在高精度数控机床设计中的应用[J]. 机床与液压 2019(10)

- [30].等双轴预拉伸下介电弹性体驱动器力电稳定性分析[J]. 材料开发与应用 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cb4ec4f5b6b35ef0bad82f25.html