# 引气剂对机制砂海工混凝土抗冻性能的影响

### 论文摘要

系统研究了不同引气剂掺量及类型对机制砂海工混凝土抗冻性能的影响,并通过气孔间距试验、电镜扫描等试验方法,分析了冻融环境下不同引气剂对机制砂海工混凝土的作用机理。试验结果表明,当ML类引气剂掺量为0.4%时,机制砂海工混凝土有较好的抗冻性能;醚类引气剂可进一步改善混凝土的工作性,其引入的微小气泡可以改善混凝土的包裹性,同时不影响混凝土的抗压强度;混凝土气泡间距系数、平均气孔弦长越小,其抗冻性能越好。

### 论文目录

- 0前言

- 1 试验概况

- 1.1 试验原材料

- 1.2 C35混凝土配合比

- 1.3 试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 引气剂掺量与类型对机制砂海工混凝土力学性能的影响

- 2.2 引气剂掺量与类型对机制砂海工混凝土抗冻性能的影响

- 2.2.1 质量损失率

- 2.2.2 相对动弹性模量

- 2.2.3 气孔间距特征

- 2.2.4 微观形貌分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李维红,范金朋,齐鑫,荀武举,张铖,陈宇红

关键词: 机制砂,海工混凝土,引气剂,抗压强度,质量损失率,相对动弹性模量

来源: 混凝土与水泥制品 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 大连大学建筑工程学院,大连市建筑科学设计院股份有限公司,北方民族大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金(51472227),省部共建粉体材料与特种陶瓷重点实验室项目(1903)

分类号: TU528

DOI: 10.19761/j.1000-4637.2019.07.001.04

页码: 1-3+8

总页数: 4

文件大小: 208K

下载量: 208

### 相关论文文献

- [1].引气剂的分析及应用性能评价[J]. 福建建材 2018(11)

- [2].混凝土引气剂的再活化潜能(第3部分,续完)[J]. 商品混凝土 2011(11)

- [3].引气剂在水泥混凝土中的应用[J]. 山西建筑 2010(24)

- [4].不同类型引气剂对海工混凝土性能的影响[J]. 建筑技术开发 2019(02)

- [5].混凝土引气剂的研究进展[J]. 上海建材 2018(03)

- [6].不同离子基团引气剂对混凝土性能的影响[J]. 新型建筑材料 2019(08)

- [7].不同引气剂在羧酸减水剂中的应用[J]. 居业 2015(02)

- [8].引气剂不同掺量对混凝土性能影响的研究[J]. 商品混凝土 2018(01)

- [9].混凝土引气剂的再活化潜能(第1部分)[J]. 商品混凝土 2011(03)

- [10].新分子结构混凝土引气剂及其合成制备方法研究进展[J]. 混凝土与水泥制品 2019(07)

- [11].引气剂对混凝土耐火性影响的试验研究[J]. 河南科学 2017(12)

- [12].引气剂掺量对水泥混凝土流变性能影响分析[J]. 河北交通职业技术学院学报 2010(03)

- [13].复合引气剂对砂浆性能调控分析[J]. 粉煤灰综合利用 2015(01)

- [14].混凝土引气剂的再活化潜能(第2部分)[J]. 商品混凝土 2011(05)

- [15].引气剂对延缓高海拔强碱环境下碱-硅酸反应的影响[J]. 硅酸盐学报 2019(05)

- [16].引气剂对冻融作用后混凝土力学性能的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2019(06)

- [17].引气剂品种对混凝土性能的影响[J]. 新型建筑材料 2017(11)

- [18].引气剂对溶液及混凝土性能的影响[J]. 新型建筑材料 2018(05)

- [19].引气剂对混凝土性能的影响研究[J]. 混凝土 2008(11)

- [20].一次引气剂使用不当造成的混凝土质量事故[J]. 商品混凝土 2015(02)

- [21].混凝土引气剂在滑膜施工中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2011(31)

- [22].冻融环境下掺合料与引气剂对混凝土的影响研究[J]. 当代化工 2018(07)

- [23].引气剂在水工混凝土配制技术中的应用[J]. 粉煤灰综合利用 2008(06)

- [24].试论引气剂品种对混凝土性能的影响[J]. 现代物业(中旬刊) 2018(04)

- [25].浅谈萘系高效减水剂复配糖或引气剂对混凝土坍落度损失的控制[J]. 商品混凝土 2012(10)

- [26].矿物掺合料和引气剂对混凝土抗盐冻性能影响的研究[J]. 新型建筑材料 2018(12)

- [27].浅议引气剂在水工混凝土中的作用与应用[J]. 农业科技与信息 2009(10)

- [28].不同引气剂对混凝土性能的影响研究[J]. 当代化工 2018(10)

- [29].引气剂在水泥混凝土路面施工中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2008(06)

- [30].低气压对引气剂溶液气泡产生和发展的影响[J]. 混凝土 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cb91bfd926e64fa024058266.html