# 基于LabVIEW的远程实时监控和故障诊断系统的开发

### 论文摘要

为提高工业生产中机械设备工作状态的监测效率,设计了一种基于LabVIEW的远程实时监控与故障诊断系统。系统硬件采用以太网总线的数据采集平台——CompactDAQ、西门子S7-200控制器和PC机等,软件设计分为现场采集和远程监控与故障诊断两个子系统。现场采集端负责信号的采集,并把采集到的温度、转速、振动信号利用DataSocket技术传输给远程端,同时接收远程端的控制命令;远程端则对传输过来的信号进行处理,包括信号的波形显示、存储、故障报警、故障记录以及故障诊断等,并且可向现场采集端发送远程控制命令。其中,故障诊断主要是利用EMD幅值谱和包络谱方法对振动信号的分析来实现。实验测试表明,系统运行稳定、可靠,具有较好的适用性和通用性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 系统的总体设计

- 2 系统硬件构成

- 3 系统软件设计与实现

- 3.1 现场采集系统

- 3.2 DataSocket实时传输技术

- 3.3 远程监控与故障诊断系统

- 4 实验验证分析

- 4.1 远程监控实时性验证

- （1） 采集数据传输的实时性验证:

- （2） 控制命令传输的实时性验证:

- 4.2 监控数据有效性验证

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张智艺

关键词: 远程监控,故障诊断

来源: 工业安全与环保 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 包头职业技术学院机械工程系

基金: 国家自然科学基金(51565047)

分类号: TH17

页码: 18-22

总页数: 5

文件大小: 1343K

下载量: 219

### 相关论文文献

- [1].提升机天轮状态监测与故障诊断系统[J]. 煤矿机械 2020(01)

- [2].汽车充电桩运行状态及故障诊断系统的设计[J]. 电子元器件与信息技术 2020(01)

- [3].设备在线监测与故障诊断系统开发[J]. 冶金设备 2020(02)

- [4].机电设备自动化故障诊断系统设计[J]. 世界有色金属 2020(03)

- [5].铁钻工故障诊断系统的设计与应用[J]. 液压气动与密封 2020(07)

- [6].车辆控制器故障诊断系统的设计与实现[J]. 软件工程 2020(07)

- [7].基于故障树的机车故障诊断系统设计[J]. 计算机应用与软件 2020(06)

- [8].轨道列车故障诊断系统设计与开发[J]. 科技视界 2020(17)

- [9].输电线路智能巡线故障诊断系统探讨[J]. 电工技术 2020(09)

- [10].基于CAN总线的拖拉机无级变速箱故障诊断系统研究[J]. 农机化研究 2018(02)

- [11].基于人机协同技术的农业收割机故障诊断系统设计[J]. 农机化研究 2018(03)

- [12].电路板故障诊断系统原理及应用分析[J]. 电子世界 2017(07)

- [13].机械设备远程监测与故障诊断系统的设计[J]. 中国设备工程 2017(10)

- [14].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2017(02)

- [15].水电机组状态监测与故障诊断系统[J]. 设备管理与维修 2017(10)

- [16].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2017(03)

- [17].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2015(04)

- [18].空间运输航天器故障诊断系统架构研究[J]. 计算机测量与控制 2016(05)

- [19].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2016(01)

- [20].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2016(02)

- [21].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2016(03)

- [22].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2014(03)

- [23].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2014(04)

- [24].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2015(01)

- [25].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2014(02)

- [26].故障诊断系统设计[J]. 软件 2015(05)

- [27].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2015(02)

- [28].TADS轨边声学故障诊断系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2015(03)

- [29].电力设备的远程监控与故障诊断系统研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(18)

- [30].数控机床网络化机械故障诊断系统的分析[J]. 数码世界 2017(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cba398714f59500a49b93d15.html