# 海绵城市雨水入渗对邻近建筑地基的影响

### 论文摘要

根据黄土地区海绵城市中邻近建筑的LID设施的位置和做法,建立了LID设施渗流典型模型;结合工程实际建立了LID设施渗流对建筑地基影响的数值计算模型;根据黄土地区典型的地质条件,采用数值模拟的方法,从含水量和沉降等方面对雨水通过LID设施入渗邻近建筑地基的影响进行了研究。结果表明:湿陷性等级越高的黄土地基,含水量和沉降受LID设施渗流的影响越大;LID设施底部渗流宽度b对地基土中含水量的影响较小,工程上为简化设计可忽略其影响;LID设施底部渗流点距基础的水平距离L值越小,地基沉降差越大;L的最小值应由地基土的湿陷性等级和上部结构允许的沉降差决定。

### 论文目录

- 1 邻近建筑的两种LID设施

- 1.1 工程实例

- 1.2 分析模型

- 1.3 研究思路

- 2 数值计算模型

- 2.1 几何模型及边界条件

- 2.2 计算理论

- 2.2.1 土骨架的本构方程

- 2.2.2 渗流微分方程

- 2.2.3 有限元求解方程

- 2.3 材料参数

- 2.3.1 土的强度特性

- 2.3.2 土的水力特性

- 3 结果分析及讨论

- 3.1 含水量变化规律

- 3.2 b值对含水量的影响

- 3.3 地基沉降规律

- 3.4 L值对地基沉降的影响

- 3.5 讨论

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 柴少波,胡志平,王川,马越,姬国强

关键词: 海绵城市,设施,建筑地基,渗流,沉降

来源: 桂林理工大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 长安大学建筑工程学院

基金: 中央高校基础研究项目(310828171008),陕西省西咸新区管委会项目(SXLHZB2017-1396)

分类号: TU992;TU985.12

页码: 635-642

总页数: 8

文件大小: 4554K

下载量: 190

### 相关论文文献

- [1].浅析建筑地基工程沉降缝的施工技术及质量控制[J]. 建材发展导向 2019(24)

- [2].浅析建筑地基检测技术方法[J]. 岩土工程技术 2019(01)

- [3].浅析建筑地基工程施工技术及其施工处理[J]. 建材与装饰 2017(10)

- [4].简议建筑地基工程常用的施工技术及其施工处理[J]. 建材与装饰 2017(13)

- [5].探析建筑地基工程建设的软土地基处理及其质量管理[J]. 建材与装饰 2017(25)

- [6].浅谈建筑地基工程的施工处理技术及其处理方案[J]. 建材与装饰 2017(29)

- [7].浅谈建筑地基工程常见的施工技术及其处理方案[J]. 建材与装饰 2017(36)

- [8].建筑地基工程沉降缝的施工技术与质量控制[J]. 建材与装饰 2017(39)

- [9].建筑地基工程沉降缝的施工技术与质量控制[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(24)

- [10].建筑地基工程沉降缝的施工技术与质量控制[J]. 江西建材 2015(05)

- [11].现代建筑地基节能环保技术的应用[J]. 数码世界 2016(12)

- [12].新形势下建筑地基勘察设计及地基处理[J]. 住宅与房地产 2020(24)

- [13].关于现代房屋建筑地基基础工程施工的论述[J]. 民营科技 2017(01)

- [14].浅谈现代建筑地基工程常见的施工技术及其施工处理[J]. 建材与装饰 2017(02)

- [15].现代建筑地基工程施工技术中的问题研究[J]. 门窗 2015(04)

- [16].建筑地基检测中的常见问题及解决对策[J]. 读天下 2016(21)

- [17].建筑地基换土法的适用范围与工艺分析[J]. 江西建材 2014(02)

- [18].新时代房屋建筑地基技术探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(09)

- [19].建筑地基不均匀沉降的施工技术[J]. 四川水泥 2016(11)

- [20].建筑地基不均匀沉降设计探究[J]. 城市建筑 2013(20)

- [21].建筑地基不均匀沉降原因与设计探讨[J]. 科技创新导报 2009(34)

- [22].建筑地基施工技术[J]. 现代装饰(理论) 2011(05)

- [23].既有建筑地基的双液法加固初探[J]. 民营科技 2009(11)

- [24].建筑地基防水技术探讨[J]. 现代商贸工业 2014(15)

- [25].建筑地基换土法施工浅析[J]. 建筑 2011(02)

- [26].海绵城市雨水花园渗漏对邻近建筑地基的影响[J]. 科学技术与工程 2019(24)

- [27].智能建筑地基结构设计分析[J]. 住宅与房地产 2018(13)

- [28].建筑地基验收检测不满足设计要求的基础处理案例[J]. 广东土木与建筑 2020(03)

- [29].建筑地基中高压喷射注浆施工技术分析[J]. 江西建材 2014(09)

- [30].关于现代房屋建筑地基基础工程施工的论述[J]. 中国新技术新产品 2012(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cba458da387a85d765d8e1c4.html