# 电力系统中输配电线路的节能降耗技术浅谈

（内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局内蒙古鄂尔多斯市017000）

摘要：随着社会经济的不断发展,人们的生活水平在逐步改善,电力行业发展迅速。如今,现代化进程在加快,电力已经成为人们赖以生存的资源,对我国经济的整体发展起到重要的作用。电力系统工程是一项比较复杂的工程,随着电力的应用普及,人们对于用电的安全意识越来越高。随着全球一体化的建设,节能环保意识深入人心,在电力系统输配电线路中,人们都充分考虑到节能降耗的问题。

关键词：电力系统；输配电；线路；节能降耗

导言

随着我国国民经济的快速发展，电网规模不断发展壮大，做好节能降耗工作显得尤为重要，输配电线路节能技术日益受到关注。电力系统既产生电能，在发电、输电、用电过程中，也消耗着电能，这种电能的损耗不仅造成电力浪费，还降低了电力企业的经济效益。因此，做好配输电线路节能技术意义重大。本文阐述了输配电线路节能技术的重要性，对输配电线路能耗进行了分析，介绍了几种常见的输配电线路节能技术。

1电力系统中输配电线路节能降耗的重要性

随着我国居民生活水平不断提高，各种用电设备不断增加，居民用电量上升，电网负荷持续增大，对电网要求越来越高。在发电、输电和用电的过程中，电能要经过各种配电线路和配电元器件等，这些配电线路和元器件本身有一定的电阻，电能经过配电线路时会消耗，通常称为线损。线损分为固定损耗、可变损耗及各种人为管理不当造成的损耗等。研究表明，我国城市配电网中电能损耗占了电能传输损耗的大部分，城市配电线路节能降耗工作有待提高，做好输配电线路节能工作，不仅可以减少电能损耗，提高电力企业效益，还能降低居民用电成本支出，同时，由于电力生产企业高污染、高能耗，做好配输电线路节能降耗、提高电能有效利用，具有重要意义。

2企业电力系统中输配过程中的影响因素

一般来说，提高电力输送效率的关键是要提高节能产品的各方面性能，不管是以前，还是未来，新材料以及新技术的研发都对节能降耗带来较大的帮助。在企业输电过程中，由于长度、功率以及电流等方面因素的影响导致线路受影响较大，出现电能的流失。

2.1长度因素

由于电路长度从而导致线路电阻变得更大，长度与电力损耗之间存在直接的影响因素，由于距离的原因，导致输电线路越长，由此损耗的电力也就更多。直线距离是无法改变的，因此，企业为了有效的控制线路的长度，就要避免线路出现弯曲的情况，有效控制电路长度，让线路竟可能的直线延伸，不会出现迂回现象，通过减少电路长度而减少电阻，实现节能降损。

2.2电网规划

输配电路最为核心的环节，就是整体的电网系统规划，但是，目前许多电力企业忽视了这方面的重要性，往往在具体的工作中不能落实到位，导致整体电网规划漏洞较大，无法发挥电网整体的效能，实现节能损耗的目的。

2.3功率因素

功率因素对线路运输过程的影响程度不低于长度对电损的影响，具体到配电系统上，就是因为无用功电流产生的电能损耗，在用电器使用过程中，由于家电与电动机存在点感性符合而出现。可以通过安装电容补偿装置有效的提高功率，从而减少无用功电流的产生，提高能源利用率。

2.4电流因素

电流导致电能损耗的情况很严重，其中和谐波是最主要的一种影响方式。这个放射波不但会对电力设备造成严重影响，更关键的是影响整个电路系统。过大电流以及过大电压都将对电容器造成较大的危害，会导致电容器产生额外的损耗。当谐波电流含量较大时，将引起变压器绕组过热，进而产生强烈的机械振动，甚至影响到整个供电系统各个设备的使用。因此安装滤波器或者采用节点装置是减少线路中谐波电流产生的必要措施。

3电力系统中输配电线路的节能降耗技术

3.1减少导线长度

在实际电网的铺设过程中，往往由于各种因素导致电路出现弯曲、迂回等现象，从而出现电阻加大，电损加大的现象，在铺设施工过程中，要有目的的减少导线总体长度，或者改变低压柜线路输出的方式，比方说采取直线式代替回路方式，从而降低电能的消损。改变电网系统的线路布设，缩短系统配电中心与电流负荷中心之间的距离。缩减导线线路，线路较长在实际的铺设过程就需要利用较大的导线材料来满足整个系统的电路，尽管利用较大的材料会加大初期的成本投入，但是从另一个角度来考虑，会发现，可以减少电力资源浪费的情况，线路损耗以及运输成本降低了，从效益背反论的原则来看，也在一定的情况下降低了能源损耗。

3.2合理规划电网

为了有效的降低能源损耗，优化能耗的损失，首先要对整体电网系统进行合理的配置规划。在这个阶段，工作人员要注重各个环节的细节性工作，对电网规划的各个环节优化。这个阶段的处理工作能够更加有效的促进在线监控效率，以及各方面技术的投入，能够有效的提高电力供电的效率，降低能源损耗。在配置电网系统的过程中，工作人员要注意系统的电压配置问题，运行过程中电压对整体电路的影响较大，合理配置电压可以促进电力输配线路节能技术的整体提升。

3.3完善无功配置

电力传输过程中无功损耗是非常严重的，完善无功配置，有利于整个系统的体系优化，具有非常重要的意义，在完善无功配置的过程中，工作人员要根据实际的配置情况，选择无功补偿方式和补偿容量以及补偿点，已达到最优化的配置。另外，完善无功配置的过程中，应当加大注重电网系统电压水平的稳定情况，以避免出现更多的无功损耗。工作人员实现节能损耗的方式还可以通过优化电网，采用串联补偿技术来实现，在此基础上促进电力输配环节的优化。

3.4及时更换设备，降低电流损耗

为了有效的降低节能损耗，要及时更换电力输配电线设备。电力企业需要将一些耗能较大的旧输电线路来逐步的更换为新型材料制作的线路，旧线路在传送过程中往往会出现耗电。在更换过程中，企业通过切断金属材料磁路的应用，可以发现更为明显的见效，而且这种方法的成本较低。在目前，随着新技术、新设备的研发，在常规变压器的基础上，解决了噪音大、空载损耗多，以及设备运行成本较高等问题，利用非晶合金铁芯变压器，大大提高输配效率，各方面性能都大大提升了。因此，选择一款科学合理的变压器，对于整个配电系统的节能降耗有较大的意义。不仅可以选择新的变压器设备，节能导线材料的选择也可以起到明显的节省能源的效果。损耗更换新设备使得企业在投入成本较高，但是，从长远利益出发，通过技能降耗而节省的经济是更客观的，企业应该在电力输配线路中，有效降低能耗，保障企业后期经济损耗。

结束语

随着我国经济的不断发展，我国很多地区的用电很不均匀，所以，为了更好实现电力的输送，要不断完善节能降耗技术，使电力企业可以更好的发展。在电力系统输配电线路降耗的过程中，应该选择最合适的方法，节能降耗可以降低电力企业的成本，而且也能在一定程度降低国家的负担，为我国电力事业的发展起到推动的作用。

参考文献：

[1]陈义波,李媛.关于电力输配电线路中的节能降耗技术的探讨[J].硅谷.2016(22)：312.

[2]雷铭等.节约用电手册[M].北京:中国电力出版社,2016.

[3]钟家林.电力输配电线路节能降耗技术探讨[J].中国新技术新产品,2015(06):52-53.

[4]王瑞,陈亚莉.电力系统输配电线路节能降耗技术探讨[J].中国高新技术企业,2015(29):69-70.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cbc28dcc0355b4f406d30036.html