# 基于GUM法的蒸气爆炸极限测量不确定度评定

### 论文摘要

易燃蒸气爆炸极限试验的测量不确定度主要来源于漏气速率、测试浓度步长、测试初始温度及初始压力、点火能量等。依据GB/T 21844-2008,选取典型易燃蒸气乙醇进行爆炸极限测试,并基于GUM法对测试结果进行不确定度分析及评定。结果表明:由测试浓度步长引入的不确定度分量占比最大,而由初始压力引入的不确定度分量占比最小;因此在测试过程中,当测试浓度逼近极限值时,应尽量减小测试浓度步长,以降低测量不确定度,使测试结果更为可靠。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 实验项目不确定度评定

- 2.1 建立数学模型

- 2.2 不确定度来源分析

- 2.3 标准不确定度分量的评定

- 2.3.1 示值重复性引入的分量u1

- 2.3.2 漏气速率引入的分量u2

- 2.3.3 测试浓度步长引入的分量u3

- 2.3.4 测试初始温度引入的分量u4

- 2.3.5 测试初始压力引入的分量u5

- 2.4 合成标准不确定度的评定

- 2.5 扩展不确定度的评定 （取k=2）

- 2.6 测量不确定度的报告

- 2.7 分析与讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 闫侠,邵伟

关键词: 测量不确定度,不确定度评定,爆炸极限

来源: 山东化工 2019年14期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,有机化工

单位: 广州特种机电设备检测研究院,国家防爆设备质量监督检验中心(广东)

基金: 国家重点研发计划项目(2018YFC0808904),国家市场监管局科技项目(防爆特种设备机械火花点燃性能检测与评定方法研究)

分类号: TQ223.122;O643.221

DOI: 10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2019.14.100

页码: 242-244

总页数: 3

文件大小: 465K

下载量: 21

### 相关论文文献

- [1].混合气体爆炸极限判断式推导[J]. 辽宁化工 2017(05)

- [2].温度对烃类物质爆炸极限的影响及其预测模型研究[J]. 中国安全生产科学技术 2013(09)

- [3].环境因素对甲烷爆炸极限浓度的影响研究[J]. 煤炭技术 2019(06)

- [4].温度压力耦合下甲烷爆炸极限变化规律研究[J]. 消防界(电子版) 2017(04)

- [5].不同环境条件油气爆炸极限测试模拟实验系统[J]. 后勤工程学院学报 2013(06)

- [6].超低温下甲烷爆炸极限分析及实验测试装置设计[J]. 化工机械 2016(03)

- [7].可燃气体及混合物爆炸极限影响特征研究[J]. 消防科学与技术 2017(11)

- [8].混空轻烃燃气爆炸极限计算方法的研究[J]. 石油工业技术监督 2018(07)

- [9].氮气与二氧化碳对甲醇爆炸极限的影响[J]. 测试技术学报 2017(06)

- [10].关于硫磺粉尘在空气中爆炸极限的讨论[J]. 硫酸工业 2009(01)

- [11].石油醚的爆炸极限和最大允许氧含量的试验研究[J]. 消防科学与技术 2017(12)

- [12].惰洗塔放空尾气爆炸极限计算[J]. 化肥设计 2017(01)

- [13].氢气爆炸极限测定演示实验装置的新设计[J]. 化学教学 2019(07)

- [14].丙烯燃爆危险性分析[J]. 中国安全科学学报 2012(04)

- [15].基于KPLS的丙烯爆炸极限非线性预测研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(11)

- [16].高温高压条件下可燃性气体爆炸极限的试验研究[J]. 安全与环境学报 2018(05)

- [17].爆炸事故的类型和爆炸极限是什么?[J]. 劳动保护 2011(05)

- [18].煤油气共生矿井油型气爆炸极限的测定[J]. 煤矿安全 2018(05)

- [19].一种新型替代制冷剂爆炸极限的实验研究[J]. 浙江大学学报(工学版) 2008(04)

- [20].自制可燃性气体“爆炸极限”测定器及爆鸣演示器[J]. 实验教学与仪器 2011(05)

- [21].三元混合物的爆炸极限实验[J]. 低温工程 2010(02)

- [22].工业煤气发生炉危险性评价分析[J]. 工业安全与环保 2010(10)

- [23].VOCS混合气体爆炸极限计算方法的应用[J]. 江西化工 2019(01)

- [24].C_2H_6/C_3H_8影响CH_4爆炸极限参数及动力学特性研究[J]. 化工学报 2019(09)

- [25].初始温度对二氧化碳抑爆效果影响的实验研究[J]. 消防科学与技术 2015(11)

- [26].可燃气体动态爆炸极限测试装置设计[J]. 消防科学与技术 2018(09)

- [27].基于最低爆炸极限的凹印机节能干燥系统设计[J]. 轻工机械 2010(05)

- [28].惰性气体对甲烷爆炸极限的影响[J]. 泰山学院学报 2015(03)

- [29].电厂化学试剂库有害气体检测报警系统设计[J]. 产业与科技论坛 2016(08)

- [30].基于SPSS的多元爆炸性气体相关性分析及回归模型研究[J]. 煤炭技术 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cbd89732b42987c99e96d04b.html