# 老鹰山煤矿矿井涌水量动态特征分析及预测

### 论文摘要

目前,矿井涌水量预测仍然存在较大误差,根据不是很准确的矿井涌水量预测值进行矿山开采,往往会加大矿山水害事故发生的几率,进行准确的矿井涌水量预测意义重大。本文以老鹰山煤矿为例,在整理分析矿区地质、水文地质资料,以及收集矿区气象水文、采掘信息等资料的基础之上,对老鹰山煤矿矿井涌水量动态特征进行分析,并分别使用COMSOL Multiphysics数值模拟软件及灰色GM(1,2)预测模型对矿区矿井涌水量进行预测,得到以下研究成果:(1)分析了老鹰山煤矿矿井涌水量动态变化与降雨量动态变化及动态的煤矿开采面积之间的关系,使用Matlab软件进行相关性及残差分析,并进一步使用SPSS软件进行显著性检验。得出矿井涌水量动态变化受矿区开采动态变化影响小,主要随降雨量动态变化而发生变化。(2)在对矿区地质以及水文地质情况充分认识的基础上,使用COMSOL Multiphysics数值模拟软件,建立老鹰山煤矿矿井涌水量预测的数值模型,并对2014年全年各月的矿井涌水量进行预测,为今后老鹰山煤矿进行矿井涌水量预测提供依据,也为今后使用COMSOL Multiphysics软件进行相关领域的三维地质建模提供一定的参考与借鉴。(3)基于老鹰山煤矿矿井涌水量动态变化主要随降雨量动态变化分析的基础之上,以煤矿涌水量序列作为主行为序列,将降雨量序列作为影响因子序列,建立老鹰山煤矿矿井涌水量灰色GM(1,2)预测模型。并对模型进行检验,得出模型平均相对误差为0.0387,模型精度为0.9613,模型拟合程度好,涌水量预测精度可靠。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 矿井涌水量概念

- 1.2.2 矿井涌水量动态特征研究现状

- 1.2.3 矿井涌水量预测方法研究现状

- 1.3 研究内容、研究方法及技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 研究方法

- 1.3.3 技术路线

- 第二章 研究区概况

- 2.1 研究区地理概况

- 2.1.1 位置及交通

- 2.1.2 地形地貌

- 2.1.3 水文气象

- 2.1.4 地震情况

- 2.2 矿区地质概况

- 2.2.1 地层

- 2.2.2 煤层

- 2.2.3 地质构造

- 2.3 矿井概况

- 2.3.1 矿井基本情况

- 2.3.2 矿井排水设施能力现状

- 2.3.3 老空水情况

- 第三章 研究区水文地质条件分析

- 3.1 区域水文地质

- 3.2 矿区水文地质

- 3.2.1 大气降水

- 3.2.2 地表水体

- 3.2.3 矿区主要含、隔水层

- 3.3 矿区地下水补给、径流与排泄

- 3.3.1 地下水补给条件

- 3.3.2 地下水径流条件

- 3.3.3 地下水排泄条件

- 第四章 矿井涌水量动态特征分析

- 4.1 数据来源

- 4.1.1 矿井涌水量

- 4.1.2 降雨量

- 4.1.3 开采面积

- 4.2 降雨量与涌水量关系分析

- 4.2.1 Matlab相关性分析

- 4.2.2 SPSS显著性检验

- 4.3 开采面积与涌水量关系分析

- 4.4 矿井涌水量动态特征

- 第五章 矿井涌水量预测

- 5.1 数值模拟预测模型

- 5.1.1 COMSOL Multiphysics软件简介

- 5.1.2 COMSOL Multiphysics操作流程

- 5.1.3 水文地质条件概化

- 5.1.4 数值预测模型

- 5.2 灰色GM（1,2）预测模型

- 5.2.1 数据预处理与提取

- 5.2.2 GM（1,2）预测模型原理

- 5.2.3 建立涌水量GM（1,2）预测模型

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 吕子明

导师: 丁坚平

关键词: 老鹰山煤矿,涌水量动态特征分析,矿井涌水量预测,数值模拟,灰色,模型

来源: 贵州大学

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 贵州大学

分类号: TD742

总页数: 74

文件大小: 3755K

下载量: 133

### 相关论文文献

- [1].矿井涌水量预测及适应性研究[J]. 石化技术 2019(12)

- [2].象山矿井涌水量相关因素分析[J]. 陕西煤炭 2020(03)

- [3].兰村矿区水文地质特征及矿井涌水量预测[J]. 智能城市 2020(10)

- [4].矿井涌水量预测及水害防治管理[J]. 中国矿山工程 2020(04)

- [5].刘家沟井田水文地质特征及矿井涌水量预测[J]. 煤炭与化工 2020(08)

- [6].海孜（西部井）煤矿矿井涌水量预算分析[J]. 西部探矿工程 2019(09)

- [7].宁夏石炭井矿区矿井涌水量与充水因素关系研究[J]. 地下水 2019(06)

- [8].矿井涌水量与其相关因素的关系及富水系数法预测矿井涌水量[J]. 山东煤炭科技 2017(10)

- [9].童亭煤矿矿井涌水量估算及评述[J]. 科技创新与应用 2017(19)

- [10].矿井涌水量的中长期混沌预测[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [11].灰色系统模型在矿井涌水量预测中的应用[J]. 能源与环境 2014(06)

- [12].解析法和数值法在矿井涌水量预测中的比较[J]. 矿业安全与环保 2015(04)

- [13].矿井涌水量数值模拟研究——以锦东煤矿为例[J]. 地下水 2019(01)

- [14].发耳二矿水文地质特征及矿井涌水量预算浅析[J]. 地下水 2018(04)

- [15].基于灰色理论的矿井涌水量预测研究[J]. 能源与环保 2017(08)

- [16].大井法预测矿井涌水量[J]. 中国水运(下半月) 2014(12)

- [17].引用影响半径R对矿井涌水量预计结果的影响研究[J]. 矿业安全与环保 2015(04)

- [18].矿井涌水量时间序列预测方法研究[J]. 绿色科技 2014(07)

- [19].浅析矿井涌水量预测中的常用方法[J]. 地下水 2013(03)

- [20].灰色系统模型在矿井涌水量预测中的应用[J]. 水利科技与经济 2012(12)

- [21].比拟法和解析法在某矿井涌水量预测中的分析比较[J]. 中国煤炭 2011(07)

- [22].关于“大井法”矿井涌水量预测的质疑[J]. 华北科技学院学报 2009(04)

- [23].矿井涌水量计算方法评述[J]. 水力采煤与管道运输 2009(04)

- [24].矿井涌水量预测方法探讨[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [25].矿井涌水量预测的比拟法计算公式待定系数讨论[J]. 贵州地质 2015(02)

- [26].数值模拟在矿井涌水量预测中的应用[J]. 煤矿开采 2014(03)

- [27].关于水资源论证中矿井涌水量预测问题探讨[J]. 中国农村水利水电 2011(02)

- [28].矿井涌水量快速计算方法与实践[J]. 能源技术与管理 2009(02)

- [29].鱼田堡煤矿矿井涌水量时间序列分析[J]. 煤炭科学技术 2009(11)

- [30].谈矿井涌水量预测方法的发展[J]. 黑龙江科技信息 2008(25)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cc4455d7a57e748e43386af4.html