# 浅析钢筋混凝土主体结构相关的施工监理控制

舟山市百汇工程建设监理有限公司浙江舟山316021

摘要：建筑工程质量决定着建筑行业发展的高效性和稳定性，钢筋混凝土主体结构质量作为决定整个建筑工程质量的关键，对钢筋混凝土主体结构相关施工监理的有效控制是保障对应工程建设质量的关键。接下来本文将对钢筋混凝土主体结构相关施工监理控制进行一定探讨分析，并对其做相应整理和总结。

关键词：钢筋混凝土；主体结构施工；监理控制

随着当前社会经济的发展，钢筋混凝土主体结构施工已经成为当前各种建筑工程施工中的主要环节，与此同时由于高层建筑、大型商场等功能性较复杂建筑工程的增多，其对钢筋混凝土主体结构质量要求也不断提升。

一、钢筋混凝土主体结构施工监理现状及问题

在当前我国钢筋混凝土主体结构施工在实际运行过程中，虽然整体在设计施工框架上有一套相对成熟的理论依据，但在施工操作过程中，仍存在着较多问题。比如对钢筋混凝土以及模板在各分工项上质量评定的不足，常会导致在施工操作过程中出现质量安全事故，继而使得造成施工周期增长，施工质量无法得到保障。与此同时各施工监理部门形式化监理的工作方式，使得这个施工过程中的对应检查工作往往无法反应实际情况，部分监理人员对工程建立所需进行的质量控制以及可行施工组织设计方案审核缺乏重视性等问题，都使得钢筋混凝土主体结构与施工过程中操作随意度大，施工现场缺乏有效管理，造成整个建筑工程最终完成情况无法满足设计要求。

二、钢筋混凝土主体结构施工监理控制

结合当前钢筋混凝土主体结构施工监理现状及所存在问题，通过对其整体施工监理流程的梳理，以此为前提进行全面的钢筋混凝土主体结构施工监理控制工作。

1、钢筋混凝土主体结构施工前期准备工作

在建筑工程施工过程中钢筋混凝土主体结构施工前期准备工作，是后续施工工序环节能够顺利开展进行的关键，因此保障其前期准备工作质量是保证钢筋混凝土主体结构整体施工效率的关键。从对工程施工图纸梳理做起，明确施工工艺及主体结构设计图纸的可行性和合理性，对应设计人员对设计图纸做好审核工作同时，在施工开始前应将各部门全面图纸会审结果做对应跟踪记录预案已做保存，使后续施工出现问题时能够第一时间以设计方案做出对应预案工作。

（1）结合设计施工图及施工工艺方案对钢筋混凝土主体结构各分项施工工艺方法、标准、质量进行全方位分析审核，确保监理部门在这个过程中对各管家工序进行监理控制时的针对性和明确性。

（2）前期安排施工过程中对现场管理、施工安全、技术交底记录落实情况应做全面了解，对监理工作重点职责范围与施工中所注意事项结合实际进行全面分析比对，以此组合出一套适用性较强的监理控制预案措施，以此保证整个施工过程中的施工效率及施工质量。

2、施工材料的进场及控制

在完成钢筋混您图主体结构施工前期准备工作后，接下来便是对施工材料的进场及控制，先要对此施工阶段中较为重要的钢材、水泥进行全面的型号、质量鉴定。对其采购方式进行掌握同时，对其型号品牌与设计标准相符性进行实测检验，确认无误后按规定进行分批入场，待入场后安排对应建筑材料质量监督检验人员对其进行随机抽样复检，复检合格后方可正式接收以备后续施工所用。

3、施工质量控制

钢筋混凝土主体结构施工主要包含了钢筋施工、混凝土施工、模板施工三个主要模块，因此注重对其分项工程施工的质量控制和工序衔接的合理处理，是保证此阶段施工效率和施工质量的关键。其所对应整个施工流程从测量放样弹线开始，进行钢筋施工作业，钢筋绑扎安装完成后做主体柱梁板模板的安装作业，这个过程中同时完成柱浇筑混凝土及梁板钢筋绑扎安装，绑扎安装过后对两班再进行浇筑混凝土施工，待浇筑完成后过段时间进行柱、梁板模板的拆除工作，最后对混凝土子分部进行验收收尾，针对这一工序流程，建立部门应结合实际进行对应的监管控制，是保证混凝土主体结构施工质量的前提条件。

（1）在进行测量放样弹线时建立人员应先对施工区各监理控制点做全方位的合理划分布控，使对应建筑工程轴线与其中心点形成十字形的基准检测线，在施工过程中使控制轴线能够体现出引测价值，使监理人员能够在第一时间对其进行一定的复核作业，确认其测量放样精度达到对应设计标准后，做好及时跟踪记录作业，确保其这个过程中的整体施工质量[1]。

（2）在测量放样完成后进行钢筋施工作业时，先要按照设计方案对其做一定的焊接工作，其中多采用电渣压力焊的方法进行，这个过程中监理部门应安排对应监理人员对电渣压力焊所用机具设备、材料、工艺进行全面质量检测，通过实际情况对其设备与相关材料进行一定的检测查验。对焊剂属性做合格性测试，在焊剂选择上根据所焊钢筋直径来决定，整个焊接过程应按照对应操作规范以及焊接参数控制好对应电流、电压、通电时间，以此来保证整个焊接的质量。注重其焊接工艺过程中可能会出现的对焊不均，接头偏心、倾斜、虚焊等常见质量问题，应在第一时间结合现场情况做好对钢筋表面上的水泥浆、污泥等尘屑的有效清洁工作，对相关焊接人员进行焊接工艺操作上的跟踪作业，使焊接工艺过程中人工误差性降至最低。

（3）完成对应钢筋焊接工作后，对模板安装施工的质量控制应从明确模板平整度和安装工艺入手，工程项目监理部门应以此为前提做专项监理工作安排，在模板安装过程对相关施工人员做跟班指导，施工过程做好随机抽检工作，确认无误后开始对梁板进行对应钢筋绑扎安装，在钢筋绑扎安装时应地钢筋节点做对应质量控制预案。确保钢筋安装时受力钢筋品种、型号、级别、数量完全符合设计要求，监理部门对其进行抽检时应从其直径、长度入手确保其整体构造合规后，再进行全面质量的细致查验。

（4）钢筋施工完成后对梁板混凝土浇捣施工的开展进行，对应监理人员应先明确此阶段施工特点，根据其特点做对应质量控制。一般梁板混凝土浇捣施工特点具有工序紧凑，机械化应用程度较高的特点，因此在对其进行监理控制工作时，应从相关原料贮存、搅拌、运输、传送、施工、养护等多方面入手，在保证其各工序施工不受影响的前提下，对其施工质量做全方位控制。比如对混凝土的养护，其主要是避免混凝土出现裂缝等质量问题的关键措施，因此对其进行养护的过程，对应监理人员应明确养护应在混凝土终凝后进行，同时这个过程中可采取保持混凝土表面湿润的方法来使混凝土板整体质量得到有效保障。

（5）最后在进行模板拆除以及验收工作过程中，监理人员应明确先对拆模试块检验结果符合设计要求后，在进行实际拆模工作，这个过程中对其模板拆除后现浇结构外观质量、尺寸进行现场检测，确认无误后结合实际工程情况，按对应标准规范做好最终检查验收工作，最终完成整个钢筋混凝土主体结构施工监理控制工作。

结束语

综上所述，钢筋混凝土主体结构相关的施工监理控制，在实际实施应用过程中所需注意环节较多，对应监理人员应具备过硬的专业素质，同时要注重结合实际情况进行对应的方案划分，使监理控制工作效果和价值性能够完全体现出来，以此保障对应建筑工程整体质量满足项目设计方案。

参考文献：

[1]朱赴成.房屋建筑钢筋混凝土主体结构加固施工方法研讨[J].现代盐化工，2016，43（06）：46-47.

[2]曹阳.浅析建筑钢筋混凝土主体结构的检测及其检测技术[].建筑工程技术与设计，2016（19）.

[3]邓艳玲，汪旭东.谈建筑主体结构钢筋混凝土施工技术[].城市建设理论研究（电子版），2014（26）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cc6b1889e284b719bfbde8b0.html