# 基于Rhino造型的口部螺纹花艺瓶吹塑成型设计

### 论文摘要

针对某花艺瓶大批量生产的需要,运用Rhino软件构建了塑件的工业外观三维造型。依据塑件的瓶口带有相对较厚的螺纹的特点,选用注射–拉伸–吹塑成型工艺对塑件进行成型,进而设计了两套成型模具及一套加热装置来实施该工艺过程。模具设计前,首先运用积分法确定了型坯的注塑尺寸,并据此设计了型坯的两板两次开模热流道注塑模具,其主要用于瓶口厚壁螺纹及瓶体薄壁型坯的成型。结合胀形成型需要及软化型坯的需要,配套设计了一种反射式方形加热装置来对注塑脱模后的型坯进行二次加热。为实现瓶身及瓶底的胀形成型,设计了与螺纹成型块能配合安装的气辅吹塑胀形模具,胀形模具结构为两瓣拼合式结构,瓶身和瓶底的成型件由不同镶件拼合而成,采用水槽和水管两种方式实现快速冷却;模具闭合时的复位定位依靠两级定位来实施,一级定位为导柱导套定位,二级定位为精定位块定位。模具结构设计简单实用,可为同类设计提供参考。

### 论文目录

- 1 花艺瓶体Rhino工业造型

- 2 成型工艺选择

- 3 型坯及其注塑模具设计

- 3.1 型坯尺寸设计

- 3.2 型坯注塑模具设计

- 3.3 型坯二次加热装置设计

- 4 吹塑胀形模具设计

- 5 瓶体成型加工过程

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴冬俊,周小军,梁莉,张雁亭,涂秋燕

关键词: 工业设计,三维造型,成型工艺,注射拉伸吹塑成型,模具

来源: 工程塑料应用 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 浙江工商职业技术学院机电工程学院

分类号: TQ320.52

页码: 91-96

总页数: 6

文件大小: 2214K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].中空吹塑成型吹气机构技术综述[J]. 河南科技 2019(34)

- [2].中空吹塑成型技术分析[J]. 科技风 2020(07)

- [3].压胚吹塑成型：很有潜力的新工艺[J]. 现代塑料 2020(03)

- [4].一体成型长尺寸复杂树脂管道的吹塑成型机[J]. 塑料科技 2015(03)

- [5].三层特殊共注射吹塑成型工艺的全部系统解决方案[J]. 中国包装工业 2008(07)

- [6].一体成型长尺寸复杂树脂管道的吹塑成型机[J]. 橡塑技术与装备 2015(08)

- [7].用于吹塑成型的液体着色剂[J]. 现代塑料加工应用 2013(05)

- [8].中空吹塑成型技术专利分析[J]. 河南科技 2016(22)

- [9].挤出吹塑成型初始型坯温度的数值模拟优化[J]. 塑料 2016(06)

- [10].意大利压缩吹塑成型技术[J]. 国外塑料 2010(03)

- [11].减少饮料瓶用料成为吹塑成型机改进的方向[J]. 中国包装工业 2008(09)

- [12].中空吹塑成型型坯壁厚控制的研究[J]. 塑料工业 2010(09)

- [13].汽车塑料风管3D吹塑成型技术[J]. 塑料包装 2017(03)

- [14].吹塑成型的TPV[J]. 现代塑料加工应用 2014(04)

- [15].美国塑展上亮相的特色吹塑成型设备[J]. 国外塑料 2012(05)

- [16].塑料容器等温吹塑成型计算机模拟[J]. 包装工程 2011(19)

- [17].一种插秧机的塑料船板[J]. 橡塑技术与装备 2016(24)

- [18].用于3D机器人吹塑成型的PPS树脂[J]. 国外塑料 2014(01)

- [19].汽车轻量化未来发展趋势——三维(3D)吹塑成型技术的应用[J]. 汽车工艺与材料 2014(09)

- [20].科学家开发可吹塑成型合金材料[J]. 光机电信息 2011(03)

- [21].浅议塑料油箱挤出吹塑成型与模具设计工艺[J]. 山东工业技术 2016(05)

- [22].太阳能热水器蓄水内胆的吹塑成型技术[J]. 橡塑技术与装备 2016(20)

- [23].吹塑成型排气管用的耐高温尼龙[J]. 现代塑料加工应用 2013(06)

- [24].双轴向拉伸吹塑成型技术原理和实验研究[J]. 塑料工业 2020(02)

- [25].吹塑用聚丙烯的开发及应用[J]. 当代石油石化 2008(08)

- [26].新型多用途吹塑专用料[J]. 国外塑料 2008(10)

- [27].10mL PP塑料瓶吹塑成型过程仿真分析[J]. 机电信息 2017(26)

- [28].美开发出可吹塑成型的合金材料[J]. 化工中间体 2011(03)

- [29].期刊文摘[J]. 塑料 2008(06)

- [30].挤出吹塑成型采用塑料材料的选用[J]. 塑料包装 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ccb5a41843ab2405d1850c3e.html