# 体积电阻率论文_王金柱

导读:本文包含了体积电阻率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电阻率,体积,聚乙烯,电荷,电极,屏蔽,低密度。

### 体积电阻率论文文献综述

王金柱[1]（2019）在《基于单片机的电力用油体积电阻率检测系统研究》一文中研究指出介绍了一种以单片机为核心控制器的电力用油体积电阻率的检测系统,该系统完全符合现行电力行业标准的要求,量程自动切换,测量精度高,测量范围广,重复性和再现性都优于行业标准。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年22期）

王燕来[2]（2019）在《聚乙烯树脂体积电阻率测量不确定度的评定》一文中研究指出按照GB/T1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》测量聚乙烯树脂的体积电阻率,分析了体积电阻率测量的影响因素。利用测试数据以及JJF1059.1-2012对体积电阻率测量不确定度进行分析评估,得到测量结果的相对扩展不确定度。(本文来源于《当代化工》期刊2019年07期）

胡世勋,徐志钮[3]（2019）在《叁电极法测量体积电阻率的误差分析与修正》一文中研究指出为对叁电极法测量体积电阻率的相对误差进行分析与修正,首先在有限元分析软件COMSOL中建立了叁电极测量系统模型并进行体积电阻率的仿真计算,对比理论值验证了模型的合理性。然后在仿真基础上重点探究叁电极模型中尺寸和材料等内部参数对体积电阻率测量相对误差的影响规律。结果表明:在叁电极法测量模型中,试品本身和支撑材料的电阻率水平与高低压电极厚度对低电阻率试品的测量误差影响不明显,对高电阻率试品则较为显着,误差随试品电阻率的升高而下降;试品半径大于叁电极测量装置屏蔽电极外径时,对误差几乎无影响;随着试品厚度增加,误差由指数下降逐渐变为线性下降。最后,通过数据拟合提出了针对上述影响因素的体积电阻率测量相对误差修正公式,该修正公式能够将误差从百分级降至千分级。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年04期）

孟广泽,张沛红,冯宇,寇昭强,张瑞敏[4]（2019）在《半导电屏蔽材料体积电阻率对聚乙烯空间电荷特性的影响》一文中研究指出为研究半导电屏蔽材料的体积电阻率对高压直流电缆绝缘层内空间电荷特性的影响,在乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)中加入不同质量份数(表示每100 g EVA中掺杂炭黑的克数)的导电炭黑,制备具有不同电阻率的半导电屏蔽材料。采用电声脉冲法测试以不同电阻率屏蔽材料为电极时聚乙烯中的空间电荷分布。结果表明:随着导电炭黑质量份数的增加,EVA复合材料的电阻率下降,当炭黑质量份数达到32时,继续掺杂炭黑,复合材料电阻率不再减小;随着半导电屏蔽材料体积电阻率下降,聚乙烯中的空间电荷量先减少后增加。当炭黑质量份数为22时,聚乙烯中空间电荷量最少;炭黑质量份数大于27后,聚乙烯中空间电荷量快速增加。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年05期）

孟广泽[5]（2018）在《半导电屏蔽材料体积电阻率对聚乙烯空间电荷特性的影响》一文中研究指出高压直流(HVDC)输电相较于高压交流输电具有传输距离远、传输容量大、线路损耗低等优点,可以满足未来我国社会经济发展的用电需求。但是直流电场作用下绝缘中容易产生空间电荷积累导致电场畸变,甚至可能使电缆绝缘击穿。半导电屏蔽材料与绝缘层紧密接触起到均化电场的作用,为改善电缆绝缘中存在空间电荷的问题,采用适当体积电阻率的半导电屏蔽材料,减少聚乙烯中空间电荷的注入量。本文以乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)作为半导电屏蔽材料基体树脂,选择不同质量份数导电炭黑(CB)作为导电填料,通过共混法制备CB/EVA半导电屏蔽材料。通过实验研究了炭黑的质量份数对半导电屏蔽材料体积电阻率的影响,并以不同体积电阻率的半导电屏蔽材料为电极,通过PEA法测量聚乙烯中空间电荷的分布。建立半导电屏蔽材料和绝缘界面仿真模型,利用COMSOL Multiphysics仿真软件进行电场计算,分析半导电屏蔽材料体积电阻率与绝缘中空间电荷的关系。实验结果表明:随着炭黑质量份数的提高,CB/EVA半导电屏蔽材料的体积电阻率降低,最终在炭黑质量份数为32phr时达到逾渗阈值,体积电阻率稳定于9?·cm。随着半导电屏蔽材料体积电阻率的增加,聚乙烯中平均空间电荷密度先减小后增大,在炭黑质量份数为22phr时,即体积电阻率为30?·cm时,平均空间电荷密度有最小值。仿真结果表明:随着炭黑质量份数的提高,半导电屏蔽层和绝缘层界面处导电炭黑粒子表面最大场强呈先迅速降低然后缓慢降低的趋势;当炭黑质量份数小于22phr时,炭黑粒子表面最大场强降低幅度较大;当炭黑质量份数大于22phr时,最大场强降低幅度较小。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2018-03-01）

陈煌,任政勇,汤井田,周峰,陈超健[6]（2017）在《一种新的叁维直流电阻率体积分方程方法》一文中研究指出直流电阻率法(DC)是一种最简单、高效的浅地表地球物理勘探方法。高精度的正演算法是直流电阻率法进行精确定量解释的基础。本文提出了一种新的高精度叁维(3D)直流电阻率体积分正演求解策略。首先,推导出3DDC满足的新的体积分公式,该公式由电位、异常电导率、电位的梯度以及格林函数的梯度组成;其次,采用非结构化的四面体网格离散地下任意复杂地电模型;然后,采用分段线性插值函数对积分方程进行离散化,该插值函数较传统的分段常数插值具有更高的求解精度,同时单元体积分采用无奇异性的解析解进一步提高了正演响应精度。最后,通过球体模型验证了本文提出的新的体积分求解策略的精确性和收敛性。(本文来源于《2017中国地球科学联合学术年会论文集（二十一）——专题44：深部资源探测技术与矿集区立体探测》期刊2017-10-15）

张朋,刘舒,魏志凯,孙静[7]（2017）在《焦耳热处理降低石墨烯/环氧树脂发热涂层的体积电阻率》一文中研究指出石墨烯基发热涂层一项重要的用途是降低其体积电阻率。文中结合发热涂层本身可以产热的特点,对涂层施加电压让其产热来对涂层进行焦耳热处理以降低涂层的体积电阻率。首先研究了通电焦耳热处理后的涂层体积电阻率随处理温度、时间和周期的变化,然后用X射线衍射和扫描电镜说明了涂层体积电阻率降低的原因以及该过程与外热处理的区别,讨论了石墨烯含量、片径大小对处理后的涂层体积电阻率降低的影响,最后对处理前后涂层的发热温度进行了比较:对涂层进行130℃,30 min的处理后,涂层在60 V电压下,表面发热温度由67.6℃升高到120.4℃(本文来源于《高分子材料科学与工程》期刊2017年05期）

梁英,张君成,靳哲[8]（2016）在《交流电晕老化对复合绝缘子体积电阻率-温度特性的影响》一文中研究指出硅橡胶材料作为复合绝缘子外绝缘基材,其体积电阻率和温度之间存在一定关系,老化可能会对这一特性产生影响。为此以硅橡胶基材作为研究对象,对试样进行不同时间的交流电晕老化,并利用研制的体积电阻率测试系统进行不同温度下的体积电阻率测试。同时结合傅里叶红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)分析,探究了交流电晕老化对复合绝缘子的体积电阻率-温度特性(Tv?1ln?)的影响,并以此定性评估试样受电晕老化程度。试验结果表明:随着交流电晕老化时间的增加,复合绝缘子材料的Tv?1ln?线性相关度逐渐降低,且低温区域范围内(293~313 K)此种变化更为显着,所受电晕老化程度加深;交流电晕作用导致材料表层Si—O键小分子的大量生成,对内层也产生一定程度破坏,这些小分子影响了低温区段下材料的体积电阻率特性;随着温度的升高,高分子链段运动加剧且材料内部运动空间扩大使得高分子作用重新主导导电机理,线性关系恢复。(本文来源于《高电压技术》期刊2016年12期）

杨芳,张宇东,华文[9]（2015）在《电力复合脂体积电阻率测定结果影响因素研究》一文中研究指出参考GB 1672—88《液体增塑剂体积电阻率的测定》,研究了电力复合脂体积电阻率测试过程中测试环境相对湿度、试样均匀度、制样厚度及平整度对测试结果准确性的影响。结果表明,通过降低环境湿度、提高试样均匀度以及添加金属定位环控制样品厚度,可显着提高电力复合脂体积电阻率测试结果的准确性。随着我国工业及基础建设的飞速发展,电力的需求量越来越大,对输电容量也提出了更高的要求。(本文来源于《石油商技》期刊2015年06期）

黄毅[10]（2015）在《ECC拉伸应变和裂缝模式对体积电阻率的影响》一文中研究指出水泥基材料的压敏特性早已被研究,但由于水泥基材料的脆性导致大多研究局限于在压力荷载的作用下。工程水泥基复合材料(ECC)呈现优越的延性并同时产生众多宽度可控的微裂缝。这些力学特点为研究ECC材料在受拉和受弯状态下体积电阻率的变化提供了可能性。探究ECC自身电阻率与拉应力与拉应变的关系,以及与裂缝模式的关系,进而应用于建筑物的健康监控。相比于传统的预埋置的传感器装置,利用材料自身的电学特性侦测裂缝和拉应变具有无可比拟的优越性,因为这种新型的传感器技术并不会给建筑物本身带来不利影响,且可以监控整个建筑物,此外具有更大的应变监测范围。因此利用ECC材料发展新型的传感器就有十分重要的意义。首先,本文利用工业废料矿渣微粉(GGBS)制备ECC材料,并用适量的引气剂和橡胶粉末改善GGBS-ECC的延性。再在此基础上加入一定比例的炭黑(CB)来提高ECC材料的导电性。发现炭黑的加入会严重影响ECC的极限拉应变,通过改变水胶比、引气剂和橡胶粉末的掺量,最终得到具有较低电阻率同时相对较好延性的CB-ECC配比设计。其次,采用二电极法对不同掺量的CB-ECC进行电阻测量,发现所有试件在试验初期均出现极化现象,但物质极化随测试时间增加而逐渐趋于稳定。同时得出,增加炭黑的比例有助于降低CB-ECC的电阻率。最后,研究CB-ECC材料在单轴拉伸和四点弯曲试验下,电阻率随应变、时间的关系,以及比较在极化稳定阶段、弹性阶段、非弹性阶段和应力软化阶段的电阻率的变化。(本文来源于《东南大学》期刊2015-10-30）

### 体积电阻率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

按照GB/T1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》测量聚乙烯树脂的体积电阻率,分析了体积电阻率测量的影响因素。利用测试数据以及JJF1059.1-2012对体积电阻率测量不确定度进行分析评估,得到测量结果的相对扩展不确定度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 体积电阻率论文参考文献

[1].王金柱.基于单片机的电力用油体积电阻率检测系统研究[J].科学技术创新.2019

[2].王燕来.聚乙烯树脂体积电阻率测量不确定度的评定[J].当代化工.2019

[3].胡世勋,徐志钮.叁电极法测量体积电阻率的误差分析与修正[J].绝缘材料.2019

[4].孟广泽,张沛红,冯宇,寇昭强,张瑞敏.半导电屏蔽材料体积电阻率对聚乙烯空间电荷特性的影响[J].高电压技术.2019

[5].孟广泽.半导电屏蔽材料体积电阻率对聚乙烯空间电荷特性的影响[D].哈尔滨理工大学.2018

[6].陈煌,任政勇,汤井田,周峰,陈超健.一种新的叁维直流电阻率体积分方程方法[C].2017中国地球科学联合学术年会论文集（二十一）——专题44：深部资源探测技术与矿集区立体探测.2017

[7].张朋,刘舒,魏志凯,孙静.焦耳热处理降低石墨烯/环氧树脂发热涂层的体积电阻率[J].高分子材料科学与工程.2017

[8].梁英,张君成,靳哲.交流电晕老化对复合绝缘子体积电阻率-温度特性的影响[J].高电压技术.2016

[9].杨芳,张宇东,华文.电力复合脂体积电阻率测定结果影响因素研究[J].石油商技.2015

[10].黄毅.ECC拉伸应变和裂缝模式对体积电阻率的影响[D].东南大学.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ccbd693dfbe31a632e049485.html