# 低能电子辐照对环氧树脂性能的影响

### 论文摘要

为了研究低能电子辐照对环氧树脂的体积电阻率、邵氏硬度、拉伸强度和官能团结构的影响,本文在电子辐照能量为30 keV,注量率1×1011cm-2·s-1,总注量为1.6×1014cm-2,真空度10-6Pa条件下,结合国家标准对辐照前、后环氧树脂材料的机械性能和结构进行表征。结果表明,辐照后环氧树脂材料的体积电阻率、邵氏硬度、拉伸强度等宏观物理性能均有下降。傅里叶红外光谱图显示环氧树脂主要官能团强度降低,产生的·H、·OH等自由基与聚合物分子上的羟基与氢结合。研究结果对环氧树脂材料在辐射环境中的使用具有重要意义。

### 论文目录

- 1 实验材料

- 1.1 主要仪器与装置

- 1.2 主要材料与试剂

- 2 实验方法

- 2.1 实验条件

- 2.2 体积电阻率特性

- 2.3 邵氏硬度

- 2.4 拉伸强度

- 2.5 傅里叶红外光谱

- 3 结果与讨论

- 3.1 体积电阻率

- 3.2 邵氏硬度

- 3.3 拉伸强度

- 3.4 官能团结构

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张方才,张磊,刘缓缓,张利峰,罗志福

关键词: 电子辐照,环氧树脂,体积电阻率,邵氏硬度,傅里叶红外分析

来源: 同位素 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,医药卫生科技

专业: 有机化工

单位: 中国原子能科学研究院同位素研究所

分类号: TQ323.5

页码: 327-331

总页数: 5

文件大小: 237K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].特高压电气设备用高性能复合绝缘材料配方的研制[J]. 热固性树脂 2020(06)

- [2].环氧树脂材料在隧道修复治理技术方面的应用[J]. 城市建筑 2014(02)

- [3].环氧树脂材料功能改性研究进展[J]. 粘接 2013(09)

- [4].新型电子电器绝缘性封装的环氧树脂材料[J]. 化学工业 2015(11)

- [5].等离子体改性对环氧树脂材料表面电荷动态特性的影响[J]. 广东电力 2018(08)

- [6].环氧/碳纳米管复合材料获突破[J]. 中国粉体工业 2008(04)

- [7].新型材料在电器领域中的应用[J]. 四川建筑 2018(05)

- [8].环氧树脂材料粘接混凝土构件缺损的试验研究[J]. 混凝土世界 2019(09)

- [9].含芳基噻唑基团环氧树脂材料的制备及热性能[J]. 应用化学 2016(03)

- [10].含苯并噻唑链段耐热环氧树脂材料的制备及其固化动力学研究[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [11].环氧树脂在水工程应用中的质量控制措施探析[J]. 中国科技信息 2012(23)

- [12].环氧树脂材料对极不均匀场局部放电发展的影响研究[J]. 绝缘材料 2015(03)

- [13].惠柏新材:专注风电叶片材料[J]. 风能 2015(03)

- [14].环氧树脂材料在东方红水厂工程中的应用[J]. 黑龙江水利科技 2012(03)

- [15].环氧树脂材料热氧老化特性研究[J]. 电工技术学报 2020(20)

- [16].固体开关柜环氧树脂材料绝缘特性研究[J]. 绝缘材料 2019(02)

- [17].γ射线辐照对氰酸酯-环氧树脂材料低温电气性能的影响[J]. 中国电机工程学报 2018(09)

- [18].环氧树脂材料在软装配饰设计中的运用[J]. 科技创新与生产力 2019(04)

- [19].含氨基苯并噻唑刚性链节环氧树脂材料的制备及热稳定性研究[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [20].信息[J]. 化学推进剂与高分子材料 2012(02)

- [21].环氧树脂材料在静电涂敷应用中的爆炸防护[J]. 机电工程技术 2019(05)

- [22].含联苯结构环氧树脂材料[J]. 化学世界 2013(10)

- [23].高速CCD在光弹材料中的应用[J]. 机械设计与制造 2014(10)

- [24].纹乱情迷[J]. 缤纷家居 2008(05)

- [25].SiO_2微球改性TDE-85环氧树脂材料的热性能研究[J]. 化学工程与装备 2016(11)

- [26].聚氨酯改性环氧树脂材料的制备与性能探讨[J]. 科技展望 2016(15)

- [27].专利技术[J]. 低温与特气 2013(04)

- [28].有机硅改性环氧树脂的新进展[J]. 高分子通报 2015(04)

- [29].环氧树脂灌封技术浅析[J]. 电子世界 2012(23)

- [30].PU接枝E-51改性R-122环氧树脂材料的制备与性能研究[J]. 化工新型材料 2012(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ccd56e560a070c3de04d849e.html