# 超临界碳氢燃料的射流特性研究

### 论文摘要

针对未来先进航空发动机的超临界燃油喷射混合问题,采用纹影法对超临界正十烷（n-decane）/正戊烷（n-pent ane）混合物在静止环境中的射流激波结构进行试验,同时采用理论分析的方法研究了射流的相变途径和流量特性。纹影照片显示,在试验工况下射流在喷口附近呈现出马赫波等激波结构,燃料的压力是激波结构的主要影响因素。理论分析表明:在混合物的临界点附近,燃料压力较高时更有可能导致相变。由于物性的不同,大分子与小分子碳氢燃料的相变途径存在一定的差异,小分子燃料在喷射过程中更容易发生冷凝。采用1维等熵计算方法可以较精确地计算高温高压碳氢燃料的流量。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验系统

- 1.1 超临界碳氢燃料喷射试验系统

- 1.2 试验工况

- 2 试验结果及分析

- 2.1 喷口附近的射流结构

- 2.2 燃料在喷嘴内部及出口附近的相变过程

- 2.3 燃料的流量特性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 彭云晖,高伟,张弛,林宇震

关键词: 超临界,碳氢燃料,射流特性,流量特性,航空发动机

来源: 航空发动机 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 航空航天科学与工程

单位: 南京模拟技术研究所,北京航空航天大学能源与动力工程学院,先进航空发动机协同创新中心

分类号: V231.2

DOI: 10.13477/j.cnki.aeroengine.2019.02.012

页码: 59-64

总页数: 6

文件大小: 2694K

下载量: 151

### 相关论文文献

- [1].单相高压雾化射流实验研究及工程应用[J]. 清洗世界 2019(11)

- [2].轴向脉冲电流对铜射流的箍缩不稳定性作用分析[J]. 电工电能新技术 2020(01)

- [3].水下高速燃气射流及复杂波系二维数值仿真[J]. 水下无人系统学报 2020(01)

- [4].液化石油气罐车节水清洗的射流参数研究[J]. 机床与液压 2020(01)

- [5].燃油近嘴区初始射流破碎及影响因素试验研究[J]. 汽车工程 2020(01)

- [6].新型射流振荡减摩阻工具设计及内部流场特性数值模拟分析与实验验证[J]. 中国海上油气 2020(01)

- [7].氩-氧氛围中氢气射流喷射与混合特性的研究[J]. 内燃机学报 2020(02)

- [8].亚声速同轴射流波包敏感性研究(英文)[J]. 空气动力学学报 2020(02)

- [9].二维喷嘴内稠密气固射流稳定性实验[J]. 化工进展 2020(05)

- [10].吹气射流飞控飞行器设计及试飞验证[J]. 航空科学技术 2020(05)

- [11].气相射流点火天然气发动机的燃烧及排放特性[J]. 汽车安全与节能学报 2020(01)

- [12].不同射流状态下射流气体与高超声速主流相互作用影响[J]. 国防科技大学学报 2020(03)

- [13].支管射流三通结构优化与试验[J]. 排灌机械工程学报 2020(07)

- [14].真空环境中压电激励对射流破碎特性的影响[J]. 火箭推进 2020(04)

- [15].针阀启闭过程近场射流破碎机理的研究[J]. 内燃机学报 2020(05)

- [16].近物面爆炸气泡溃灭与射流载荷特性研究[J]. 四川轻化工大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [17].含沙水流深层排放入海的浮力射流模拟[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2016(06)

- [18].腔径比对亥姆赫兹自振射流性能影响[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(11)

- [19].波流环境下双孔射流的运动和稀释特性[J]. 中国科技论文 2016(19)

- [20].高度欠膨胀声速射流的自相似特性[J]. 航空动力学报 2017(01)

- [21].用于多射流撞击式喷嘴的湍流模型比较研究[J]. 化学工程 2017(01)

- [22].基于图像分析的射流扩散试验装置研制及应用[J]. 安全与环境学报 2016(06)

- [23].锯齿射流与圆射流流场和远场噪声特性的对比研究（英文）[J]. 应用数学和力学 2016(12)

- [24].射流振荡器的回流特性和切换特性研究[J]. 科学技术与工程 2016(32)

- [25].矩形长宽比对射流中心线湍流特性的影响[J]. 实验流体力学 2017(01)

- [26].复合射流涡环形成与演化研究[J]. 能源工程 2017(02)

- [27].低雷诺数下横流-射流中剪切涡的试验研究[J]. 航空学报 2017(07)

- [28].气流作用下同轴带电射流的不稳定性研究[J]. 力学学报 2017(05)

- [29].三维空泡回射流的理论研究（英文）[J]. 船舶力学 2017(09)

- [30].喷口间距对双矩形平行射流流场的影响[J]. 化工学报 2017(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cce45136a79c82113c769ca1.html