# 建筑工程混凝土浇筑施工技术要点分析郑勇

日照利伟建设集团有限公司山东日照276800

摘要：现代建筑工程施工中混凝土工程在其中占据着较大的比重，尤其是以高层建筑为代表的建筑更是以混凝土与钢筋作为主体结构，以确保建筑主体具有足够的结构强度和稳定性。混凝土的浇筑作业及其相关技术方法日渐成熟，当然这与质量控制和监管工作的努力是分不开的，因为浇筑作业中涉及到多种技术方法，也就包括了相应的施工指标和参数，因此对于技术的合理应用要加强管理，并且要重视技术的进步与创新发展。文章对施工中常见的混凝土浇筑技术进行了简要分析，总结了混凝土浇筑施工的准备工作，探讨了在混凝土浇筑施工中易出现的问题，最后提出混凝土浇筑的技术方法。

关键词：建筑工程；混凝土；浇筑；施工技术

1导言

混凝土施工技术对建筑工程施工的整体质量具有重要的作用，在建筑工程的混凝土施工中，整个建筑工程的混凝土浇筑不是很难，但是因混凝土浇筑技术应用的范围很广，所以如果在其中某一环节突然出了问题，就很容易导致整个建筑工程出现安全隐患。因此，在建筑工程施工中，我们必须重视混凝土浇筑方法的选择。

2建筑工程混凝土施工中浇筑技术相关规范要求

2.1在浇筑作业开始之前，为了确保浇筑施工流程的顺利开展，一定要对仓面进行细致的清理和整洁，防止混入其他杂物或者垃圾。

2.2合理控制水泥和砂浆用量。浇筑技术的运用过程中，各类浇筑材料的用量控制工作是非常重要的，浇筑所使用的材料是需要进行科学合理的调配的，要严格按照设计方案中的要求来添加适量的水泥和砂浆等关键材料。尤其是在首次浇筑作业的时候，一定要保证水泥等材料达到一定的厚度，这样才能保证建筑结构的安全性和稳固性。

3混凝土浇筑技术发展存在的问题

3.1裂缝

在混凝土搅拌过程中，如果内部的热量不能有效散发出来的话，就会导致混凝土内部的温度比表面的温度要高，由此产生的内外温差导致混凝土在年凝固的过程中产生裂缝。除此之外，混凝土在自身收缩的过程中也会产生裂缝，比如混凝土在浇筑过程中如果水与混凝土没有做到绝对的分离就会导致混凝土在蒸发的时候自身产生收缩，如果混凝土自身收缩数值小于外部被蒸发掉的水份数值的话就会产生裂缝。

3.2露筋

混凝土浇筑技术在建筑施工时候，如果钢筋垫块太小就会影响混凝土浇筑的效果。而且如果钢筋混凝土在的断面较小的话，钢筋的密度过大，混凝土的泥浆就不能完全充满钢筋的周围，使得钢筋密集程度造成露筋问题的出现。此外，如果混凝土的配置不恰当也会导致混凝土出现漏筋的问题。混凝土浇筑中的露筋问题会对建筑的强度与刚度造成影响，混凝土其实是靠钢筋作为有机的支撑，换句话来说，钢筋是混凝土的灵魂，如果混凝土在浇筑的时候出现漏筋就会影响混凝土浇筑在建筑施工中整体工程的发挥。

3.3掉角

在混凝土浇筑中，在梁柱和洞口的直角地方，经常会出现局部脱落、掉角的问题。其主要的原因就是在混凝土浇筑之前没有做好足够的湿润，后期混凝土浇筑的养护又不够，使得水分被大量吸收，导致混凝土浇筑的强度和刚度下降。此外，如果是在常温施工的情况下，太早拆除承重模板，又或者在拆除的时候受到外部重量的撞击就会出现混凝土掉角问题。

4混凝土浇筑施工技术要点

4.1施工前的材料准备

施工前，需要对混凝土浇筑施工中所使用到的各种原材料、施工机械等进行充分的准备，以确保混凝土浇筑施工能够顺利开展并取得良好的施工效果。对于混凝土浇筑施工中所使用到的水泥、砂石、钢筋等建材需要结合设计要求做好进场检查，并对进场建材的规格、质量以及类型等进行抽查以确保进场材料能够满足施工要求。对于抽查结果不满足的建材需要及时予以清退，避免其进入施工现场。在完成了施工材料准备后，需要对混凝土进行良好的拌和。混凝土搅拌施工前应当明确施工材料的配比，并对所选用的配合比进行实际检验，检验不同配合比所形成的混凝土之间的性能差异，从而找出最符合施工要求的配合比。配合比的确认后要对所使用的混凝土拌和顺序及过程进行严格的质量控制，确保混凝土按照配合比进行拌和。在混凝土实际拌和阶段应适当加强对于混凝土中含水率的检测与控制，并结合检测结果进行相应的调整。

4.2制定合理的施工方案

在混凝土浇筑过程中一个合理的施工方案可以有效减少各种意外情况的出现，这样施工人员的行为也就有所依据，如在浇筑施工过程中或者是浇筑之后都能有可供参考的依据，并迅速做出相应的反应措施。因此在建筑混凝土浇筑之前，应该根据建筑工程的实际情况制定合理的施工方案，然后对混凝土浇筑施工人员的技术做一个大致的了解，从而保证整个混凝土浇筑施工过程中能够做到有序施工。混凝土浇筑的质量在很大程度上决定了整个建筑的安全质量。因此在实际的混凝土浇筑施工中，必须制定一个科学合理的施工方案，只有这样才能对可能存在的各种因素进行全面的分析，从而加大对混凝土浇筑施工过程中发生意外的有效预防，从而提高混凝土浇筑的质量。同时，也应对各种施工设备的原理进行明确，表明混凝土浇筑过程中的各项标准，从而避免在混凝土浇筑中出现意外情况，保证浇筑施工的正常有序进行。

4.3检查模板、支架、钢筋和嵌入件

在实施混凝土浇筑工作之前，要对所有施工用品的尺寸、规格、数量和位置进行检查和控制。检测的偏差值要符合《混凝土结构工程施工质量验收国家标准》（GB50204）的规定。施工中必须要满足模板和隐蔽工程项目的预检和隐蔽验收工作标准才能进行混凝土浇筑。在验收的过程中应注意以下几点：①模板的高度和位置以及构件的截面尺寸是否与设计一致；构件的保留拱度是否正确。②支架安装稳定性；支架的支撑和模板的固定是否可靠。③模板的紧密程度是否符合要求。④钢筋、埋件的规格、数量、安装位置和连接焊缝是否符合要求。⑤在浇筑混凝土之前，应清除模板上的垃圾、木屑、刨花、锯屑、灰尘、钢渍和鳞片。⑥木质模板要采取浇水和加湿的措施，不能有积水。润湿后，木质模板中未膨胀的缝隙要进行收紧以防渗漏，金属模板中的缝隙和孔也要及时进行封闭。⑦检查混凝土浇筑过程中的安全设施、劳动配备是否充分，要满足混凝土浇筑的速度要求。

4.4强化混凝土浇筑后期的养护

如果混凝土浇筑之后后期的养护措施不到位的话就会产生裂缝，从而影响混凝土浇筑的质量。而在后期的混凝土浇筑养护措施中，防止混凝土出现温度差是养护的关键，也是为了保证建筑工程质量的前提条件。在现代建筑工程混凝土浇筑中应当设立相关的混凝土浇筑养护部门，这个部门的设立并非是无关紧要的，从混凝土浇筑在建筑工程的安全质量中的地位和作用就可以知道，混凝土浇筑养护部门的地位是一定的，因此，养护部门人员也应认识到自身的重要性，在养护工作中时刻控制混凝土温度和湿度数据的变化，从而防止混凝土浇筑出现温度差。尤其是在夏季高温作业下，应当进行模板的湿润工作，这些措施都是混凝土养护部门应当做的措施，此举也是为了提高混凝土浇筑出现露筋、裂缝等问题的出现。

结语：随着施工技术要求的不断提高，混凝土浇筑技术也在不断进步。混凝土浇筑在当前建筑中的比重和重要地位使得混凝土施工质量监测的重要性不言而喻。在实际的施工中就是要严格的依据设计标准和规范操作程序来进行浇筑作业，并且要合理的使用浇筑技术和方法，灵活运用不同的技术方式和手段解决施工中出现的各类问题和隐患从而全方面、多角度的提高建筑工程的整体质量。

参考文献：

[1]陈钰，李抹璇.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用探讨[J].四川水泥，2018（09）：165.

[2]郑艳.建筑工程混凝土浇筑施工技术探讨[J].科学技术创新，2018（22）：134-135.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cced22d6e3de01c94798c3c2.html