# 农村水利建设中的衬砌渠道施工技术的重点思考

罗平县人民政府九龙街道办事处

摘要：水利工程属于民生工程的一种，而渠道工程则是水利工程建设的主要内容之一，其施工质量会对水利工程的建设造成巨大的影响，所以，为了对水利建设的质量加以保证，就必须要对水利渠道工程的施工保持重视。对衬砌渠道施工技术进行合理的应用，能够使水利工程的建设质量得到有效的改善，对水利工程的效益发挥具有很大的推动作用，基于此，本文针对农村地区的水利建设进行讨论，并对其中的衬砌渠道施工技术加以分析，意在提升该项技术在农村水利工程建设中的应用水平，从而推动农村水利事业的快速发展。

关键词：农村水利建设；衬砌渠道；施工技术

渠道衬砌是水利工程建设的重要组成部分，由于衬砌施工设计内容较为广泛且需要较长的施工时间，所以在具体施工中容易出现各种各样的问题，因此，在对水利工程进行施工建设的过程中一定要对衬砌施工技术保持重视，确保施工设计的科学性，使各个环节的施工质量得到有效的控制，以此来保证整个水利工程的施工质量。

一、浅析衬砌渠道施工技术

（一）地基处理

对于衬砌渠道施工而言，地基处理是最为核心的施工内容之一，在渠道工程施工中对相关衬砌施工技术加以应用，需要对以下几点内容保持注意：第一，在进行防渗施工以前，相关人员需要对工程的地基情况进行细致的勘察和全面的了解，由各岗位人员配合做好尺寸放样工作，并完成地基的绘制，在进行绘制的过程中需要将工程的建设要求和目的作为参考，确保绘制内容能够为后期设计提供参考；第二，在选择开挖渠道的过程中，为了对开挖工作的合理性加以保证，施工人员应该结合工程情况，按照地形条件编制开挖方案，在开挖工作完成以后，要通过自然风干的方法减少地基含水量，确保在地基完全夯实的情况下，开展后续施工操作，使衬砌施工技术的应用效果得到有效的提升[1]。

（二）模板工程

在水利渠道衬砌施工中，模板工程也是一项十分重要的工作，该项工程的主要目的就是为了促进渠道的成型并发挥支撑作用，使水利渠道工程在输水过程中能够具有良好的稳定性和防渗性，为了对模板工程的质量加以保证，必须要严格按照工程设计进行各项施工操作，避免漏浆问题的出现，使模板的平整性得到保证，在对模板进行制作的过程中，需要对砼材料质量、模板拆除以及后期养护工作的质量进行全面的控制，在安装模板时，应严格按照相关规定要求，对安装的偏差进行有效的控制，使偏差问题处于合理范围内，避免由于安装缺乏合理性影响工程的整体质量。

二、衬砌渠道施工技术中的重点内容

（一）保温板施工

在水利渠道衬砌施工中，保温板是首道工序，该项施工的质量会直接影响到混凝土后期浇筑的质量，可以说该项施工是混凝土浇筑施工的基础部分，在对保温板进行铺设以前，应该对地基的平整度加以保证，否则将会对后续工程造成严重的影响，在对保温板进行具体铺设的过程中，每块保温板都要保持铺设平整，两个保温板之间要进行紧密的拼接，避免拼接缝隙超标，如图1，在进行保温板固定时，可以使用竹签或木楔对保温板进行固定处理，固定时要对高差问题加以注意，一般要控制在2mm以下，要做好该项工程是质量控制工作，为后续施工的有序开展奠定基础[2]。

图1

（二）科学设置混凝土的配合比

在水利工程当中，衬砌渠道施工不但要具备良好的平整度和防渗性，还要对施工的强度加以保证，想要使衬砌施工的质量达到相关标准的要求，就必须要对混凝土的配比进行合理的设计，需要结合工程的实际情况进行现场试验，确保混凝土的配比能够满足施工需要，在确定混凝土配比以后，施工单位还要组织建设单位和监理单位共同进行审查，在审查合格以后，交由相关部门进行审批，审批通过以后方可正式应用在施工当中，在施工过程中不得对混凝土的配比进行随意的改动，所有拌和工作都需要严格按照配比要求进行，配比质量不合格的混凝土不得在工程当中应用[3]。

（三）混凝土浇筑

在水利渠道衬砌施工当中，混凝土施工属于重中之重，在具体施工时，一定要将相关的技术要点处理好，确保混凝土施工的顺利完成，施工过程中，要按照坡面、坡底以及压顶的施工顺序进行操作，以此来保证浇筑施工的全面性，有效避免漏浇或重复浇筑的问题，在进行边坡衬砌施工时，分块跳仓的方法较为常用，通过该方法能够有效提升边坡浇筑施工的完整性，在施工质量上也会有所提升，在进行水利渠道的顶部和底部衬砌施工时，可以根据特定的方向进行连续的施工，但在此过程中一定要对混凝土浇筑的连续性加以注意，如果中断施工不可避免，则要保证在一个小时之内恢复施工，确保混凝土的浇筑质量，在混凝土运送到施工现场时，不能停留太长时间，要对混凝土进行及时的仓储，避免混凝土受到外部因素影响发生性质变化[4]。

（四）拆模及养护

在水利渠道衬砌施工中，拆模和养护工序也是不容忽视的问题，这两项工序会对衬砌施工的质量造成直接影响，在进行拆模以前，相关技术人员需要通过科学的方法对混凝土的强度进行综合的检查，确保拆模的合理性，避免拆模过早对工程的重量造成影响，在拆模的过程中需要由技术人员进行指导，防止出现操作不当对混凝土的表面或结构造成破坏，在完成拆模以后，还要做好相应的养护工作，在养护过程中，一定要对混凝土的温湿度进行有效的控制，确保洒水的及时性，同时还要做好遮阳处理工作，避免阳关直射造成干裂问题，如果施工现场的温度较低，则应该使用草席或麻袋等工具进行保温覆盖，使混凝土的温度变化处在可控范围内，防止温度应力的出现，影响工程的质量，混凝土养护时间应控制在2-4周左右，以此来保证施工质量能够达到设计标准。

（五）施工质量控制工作

想要对衬砌施工的质量加以提升，就必须要做好相关的质量控制工作，应该从施工材料入手，采购质量合格、价格合理的施工材料，在进场时进行严格的检查，并做好相应的材料管理工作，使工程施工的基础质量得到保证，在具体施工中，应该将施工组织工作做好，对施工技术的应用加强管理，使各项设备能够得到有效的应用，除此之外，还要对施工人员进行专业培训，不断提升工程施工的规范性和技术性，使施工质量得到保证[5]。

结语

综上所述，渠道衬砌施工是水利工程施工的主要内容之一，其施工质量会对水利建设的整体质量造成影响，因此，相关人员一定要对衬砌施工技术进行深入的研究，不断提升自身的专业水平，使该项技术能够在水利工程施工中发挥更大的作用。

参考文献：

[1]张健.农村水利建设中的衬砌渠道施工技术的要点探讨[J].江西建材，2014，2（14）：77-77.

[2]张洪岭.农村水利建设中的衬砌渠道施工技术的要点探讨[J].建筑工程技术与设计，2017，7（15）：2780-2780.

[3]陈久顺.农村水利建设中衬砌渠道施工技术的应用[J].低碳世界，2015，4（9）：75-76.

[4]姜嫄.水利渠道衬砌工程施工技术分析[J].科技经济市场，2017，3（9）：44-45，196.

[5]汪练练，徐建赟，马燕.农村水利建设中混凝土衬砌渠道施工问题探究[J].城市建筑，2016，2（36）：366.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ccff3cb67ecc6242b21c7631.html