# 少烟PBT推进剂制备及性能研究

### 论文摘要

为获得少烟且高能量的复合固体推进剂,使用含能PBT黏合剂,制备了铝粉质量分数为5%的PBT叠氮三组元推进剂,研究了推进剂的能量、燃烧及力学性能。结果表明,推进剂在固体质量分数78%时能量和工艺性能最优,使用?118标准发动机测试能量比冲达246.4 s;压强指数随燃速铜铬催化剂RC和增塑剂ATC用量的增加而降低;燃烧速度随RC和超细高氯酸铵AP用量的增加而升高;固化参数或键合剂用量增加后,推进剂抗拉强度升高、伸长率降低。制备的少烟叠氮配方综合性能良好,可供高性能少烟推进剂装药。

### 论文目录

- 引言

- 1 推进剂制备与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 能量性能研究

- 2.2 燃烧性能研究

- 2.2.1 压强指数

- 2.2.2 燃烧速度

- 2.3 力学性能

- 2.3.1 固化参数对力学性能影响

- 2.3.2 键合剂用量对力学性能影响

- 2.4 能量及烟雾特性试验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴战武,刘旭峰,纪明卫,赵军

关键词: 少烟,叠氮推进剂,能量,压强指数,力学性能

来源: 爆破器材 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,航空航天科学与工程

单位: 上海航天动力技术研究所

分类号: V512.3

页码: 17-22

总页数: 6

文件大小: 1012K

下载量: 93

### 相关论文文献

- [1].铝含量和含氟有机化合物对丁羟推进剂燃烧性能的影响[J]. 火炸药学报 2020(01)

- [2].新型碳材料及其复合物在推进剂催化中的应用[J]. 兵器装备工程学报 2019(04)

- [3].低易损推进剂机械刺激下的试验、机理、配方的研究进展[J]. 装备环境工程 2019(09)

- [4].镁粉对含硼富燃料推进剂能量释放特性的影响[J]. 固体火箭技术 2018(04)

- [5].含四(3,5-二硝基-1,2,4-三唑基)硼酸肼推进剂的能量特性计算[J]. 火工品 2019(03)

- [6].镁铝富燃料推进剂燃烧性能研究[J]. 固体火箭技术 2008(03)

- [7].RDX/HMX对含硼富燃料推进剂燃烧性能的影响(英文)[J]. 含能材料 2013(02)

- [8].添加剂对含硼推进剂微尺度燃烧及推进特性的影响[J]. 能源工程 2017(06)

- [9].废弃推进剂改善无烟煤燃烧的热重-红外实验研究[J]. 含能材料 2019(04)

- [10].光敏推进剂激光烧蚀过程建模与仿真[J]. 上海航天 2018(03)

- [11].团聚硼对富燃料推进剂燃烧性能的影响[J]. 固体火箭技术 2008(02)

- [12].含高氮化合物的CMDB推进剂的燃烧特性[J]. 火炸药学报 2017(06)

- [13].添加剂种类及添加比例对KNDX推进剂燃烧性能的影响[J]. 创新时代 2014(09)

- [14].硝酸酯增塑聚醚（NEPE）推进剂燃烧的数值与试验研究（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2020(10)

- [15].含碳氢燃料(ACH)的低特征信号富燃料推进剂特性[J]. 固体火箭技术 2018(06)

- [16].温度对粒铸XLDB推进剂固化的影响[J]. 含能材料 2019(04)

- [17].含锆或氢化锆推进剂的能量特性分析[J]. 固体火箭技术 2019(01)

- [18].滴定法测定含硼富燃推进剂燃烧残渣中总硼含量[J]. 理化检验(化学分册) 2008(04)

- [19].含TKX—50推进剂能量性能及特征信号研究[J]. 化学推进剂与高分子材料 2019(02)

- [20].Ⅰ类AP初始缺陷对丁羟推进剂力学性能的影响[J]. 火炸药学报 2018(03)

- [21].包覆及团聚硼对富燃料推进剂燃烧性能的影响[J]. 推进技术 2009(01)

- [22].HTPE推进剂的老化性能研究[J]. 固体火箭技术 2019(03)

- [23].温度和压力载荷作用下NEPE推进剂的老化性能[J]. 火炸药学报 2019(04)

- [24].键合剂对HTPE推进剂力学性能的影响[J]. 化学推进剂与高分子材料 2018(02)

- [25].固体火箭发动机推进剂材料HTPB断裂力学性能测量[J]. 价值工程 2018(24)

- [26].推进剂装药的球形AP处理集成智能化工艺[J]. 固体火箭技术 2018(04)

- [27].炭黑粒度对CMDB推进剂燃烧性能的影响[J]. 化学推进剂与高分子材料 2012(06)

- [28].纳米Cu对HTPB-AP推进剂性能的影响[J]. 爆破器材 2019(05)

- [29].CL-20/Al-CMDB推进剂能量释放规律研究[J]. 火工品 2017(05)

- [30].燃烧催化剂及降速剂对CMDB推进剂燃烧性能的影响[J]. 化工新型材料 2017(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cd91d44d4e20ffa1d2ef0fab.html