# 建筑钢筋结构优化设计解析

身份证号码：36012419840510xxxx浙江省杭州市311400

摘要：注重对建筑钢筋结构优化设计的探讨，有利于保持这类结构在建筑物中良好的应用效果，优化建筑结构性能的同时延长其使用寿命。因此，需要从不同的方面入手，深入探讨建筑钢筋结构优化设计，并对其设计过程进行严格把控，将有效的设计理念、专业理论知识等融入到这类结构优化设计方案形成中，确保建筑钢筋结构在实践过程中的应用有效性，从而满足建筑领域的可持续发展要求。在此基础上，有利于丰富建筑钢筋结构设计方面的实践经验。本文笔者根据工作实践经验对建筑钢筋结构优化设计进行了分析和探讨。

关键词：建筑钢筋结构；优化设计

1加强建筑钢筋结构优化设计的必要性分析

实践中为了使建筑钢筋结构优化设计工作能够落实到位，确保其设计状况良好性，则需要对加强这类结构优化设计的必要性有所了解。具体表现为：①加强建筑钢筋结构优化设计，有利于实现对这类结构的高效利用，减少其成本费用的同时可保持建筑钢筋结构良好的设置状况；②加强建筑钢筋结构优化设计，有利于降低这类结构在实践中的应用问题发生率，给予建筑结构状况改善必要的支持；③加强建筑钢筋结构优化设计，有利于保持这类结构良好的实践应用效果，满足建筑结构稳定性方面的实际要求。

2建筑钢筋结构优化设计中影响钢筋含量的宏观因素探讨

2.1建筑物的体形是否合理

在建筑钢筋结构优化设计中，为了得到应用价值良好的优化设计方案，并控制好其设计过程中的钢筋含量，则需要对建筑物的体形是否合理进行充分考虑。具体表现为：①建筑物的平面长度在不设缝的前提下不能超长，超长建筑由于必须考虑混凝土的收缩应力和温度应力，钢筋含量会相应增大；建筑物的平面长宽比不能过大，由于两主轴方向的整体刚度相差较大，在水平力作用下两个方向构件的受力不均匀，会使单位面积的含钢量增大；②设计人员在建筑钢筋结构优化设计中，需要控制好建筑物的竖向高宽比，并通过对抗侧力构件的合理使用，实现对钢筋结构应用过程中侧向位移的有效控制，并提高建筑结构侧向刚度，从而完善建筑钢筋结构优化设计方案；③建筑物的立面形状应规整和均匀，立面上外挑和内收多，用钢量就会增大，需要设计人员在该结构优化设计中考虑这类因素。同时，实践中的建筑物平面形状也应规整，尽量减少凸凹，减少单位面积钢筋含量的同时确保其结构优化设计的合理科学性。2.2柱网尺寸是否合理有效基于建筑钢筋结构的优化设计，为了实现对钢筋含量的有效控制，增强这类结构的实践应用效果，则需要对建筑物柱网尺寸是否合理有效进行考虑。具体表现为：①柱网大的楼盖用钢量较多，反之亦然。因此，需要设计人员在建筑钢筋结构优化设计中分析钢筋含量方面的影响因素时，充分考虑建筑物的柱网尺寸是否合理有效，进而为钢筋结构的优化设计提供更多的参考信息；②建筑钢筋结构优化设计人员应通过对柱数量的考虑，并对建筑物柱网尺寸是否均匀一致加以分析，使得其结构应用过程中能够保持良好的受力状况，确保建筑结构设计中钢筋含量控制有效性。

2.3层高对含钢量的影响

具体表现为：①建筑中设置柱钢筋时，按单位面积摊销后的钢筋含量可能反而更少，需要设计人员在确定建筑钢筋结构优化设计方案过程中根据实际情况而定；②在跨层柱设置过程中，由于其具有受力复杂性的特点，使得其所需的钢筋用量较多，需要设计人员在建筑钢筋结构优化设计中通过对这种情况的考虑，针对性的开展其优化设计工作。

3建筑钢筋结构优化设计中影响钢筋含量的微观因素探讨

3.1竖向构件布置方面的影响

实践中进行建筑钢筋结构优化设计工作时，为了使其结构设置方面的钢筋用量能够得到有效控制，则需要考虑竖向构件布置方面所产生的影响。具体表现为：①设计人员在建筑钢筋结构优化设计中，应对墙柱截面尺寸是否合理进行考虑，避免因其尺寸过大而增加钢筋用量；②建筑钢筋结构优化设计中柱截面种类不宜过多，且需要对对个别柱位的配筋采用加芯柱，提高建筑结构配筋率的同时实现对截面尺寸的有效控制，从而保持建筑钢筋结构良好的优化设计效果；③在满足建筑钢结构整体刚度要求的前提条件下，应对内部的剪力墙数量加以控制，确保实践中的钢筋用量有效性，给予建筑钢结构优化设计必要的支持。

3.2水平构件布置的影响

建筑钢结构优化设计中的水平构件布置是否有效，也会对其结构应用中的钢筋含量多少造成一定的影响。具体表现为：①在建筑楼层梁板构件设置过程中，需要设计人员对其受力传力状况是否良好进行考虑，并对这类构件的实践应用效果加以评估，从而为建筑结构设计中钢筋的高效利用提供保障，逐渐实现对钢结构的优化设计；②设计人员在建筑钢筋结构优化设计中，应注重梁板结构的合理布置，从而达到实践中用钢量节省的目的，且应通过对现浇双向空心楼板的配合使用，保持建筑钢结构良好的优化设计状况，实现对这类结构应用中钢筋用量的科学控制，减少建筑水平构件布置对其可能造成的影响。

3.3构件配筋构造的影响

为了使建筑钢筋结构优化中能够实现对钢筋资源的高效利用，则需要设计人员考虑构件配筋构造所产生的影响。具体表现为：①在设置柱主筋的过程中，需要设计人员根据行业技术规范要求，按规定的最小配筋率进行设置，确保主筋规格选择有效性。同时，柱箍筋的配筋则采用高强度的钢筋更可节省用钢量，满足钢结构的优化设计要求；②基于建筑物梁的设置，为了减少这类构件配筋构造中的钢筋用量，则与之相关的混凝土强度等级不宜过高，确保这类构件的配筋设置状况良好性。在降低梁的有效高度过程中，也应加强排钢筋使用，从而满足节约钢筋方面的要求。针对跨度较大的悬臂梁，若其面筋较多时，除角筋需伸至梁端外，其余尤其是两排钢筋均可在跨中切断，实现对钢筋用量的有效控制。实践中设计人员也应避免建筑结构设计中盲目加大吊筋直径这类现象的出现，实现钢筋资源得以高效利用；③建筑楼板设置过程中，为了满足钢结构优化设计要求、实现对钢筋用量的科学控制，则需要重视较高强度等级的钢筋使用，且在分板带配筋方式的作用下，从而达到节约钢筋的目的；当板面需要采用贯通筋时，贯通筋的配筋通常不需也不宜超过规定的最小配筋率，使得建筑楼板方面的钢筋用量更具合理性；④在建筑抗震墙设置过程中，通过对建筑钢结构优化设计要求的考虑，需要对抗震墙的配筋构造过程进行控制，且在墙段竖向分布筋方式的作用下，从而满足抗震墙中固定水平分布筋的目的，并减少这类建筑结构部分设置中的钢筋用量。实践中通过对这些不同措施的配合使用，可减少建筑构件配筋构造对建筑结构设计中钢筋含量的影响，促使实践中的钢结构优化设计更加合理，丰富其设计内容。

4结语

综上所述，通过对这些不同设计内容的深入探讨，有利于实现对建筑钢筋结构的优化设计，促使其设计工作开展能够达到预期效果，并保持与之相关的设计方案良好的适用性。因此，未来在开展建筑钢筋结构方面的研究工作时，为了实现对这类结构的高效利用，则需要给予其优化设计更多的关注，且在有效的设计措施支持下，全面提升建筑钢筋结构的优化设计工作水平，确保该结构的应用价值良好性。

参考文献：

[1]刘盛辉，宋恩建.基于工程造价控制的钢筋砼建筑结构优化设计[J].黑龙江科技信息，2016（12）：266.

[2]钟俊.钢筋混凝土建筑结构设计的优化研究[J].民营科技，2016（04）：166.

[3]邓勇林.浅析高层建筑中钢筋混凝土的结构优化设计[J].企业技术开发，2014（03）：147+151.

[4]谢辉.钢筋混凝土建筑结构优化设计细则[J].中华民居（下旬刊），2013（09）：30-31.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cd9b7cb12b70862ce38b3bf2.html