# 铁路堆场软土地基排水固结法现场试验研究

### 论文摘要

为研究排水固结法在软土地基中的实用性和有效性,文章以江阴港铁路堆场的软土地基处理工程为背景,首先采用塑料排水板堆载预压排水固结法对现场软土地基进行了试验,并对分级加载情况下的工后沉降进行了监测,然后利用FLAC3D有限元软件进行数值验证。结果表明:(1)现场试验和数值模拟结果表明二者变化规律基本一致;(2)随着土层深度的增加,土层固结沉降量逐渐减小;(3)在堆载过程中,浅层土体发生了较大的固结沉降,而在深层淤泥中由于排水不畅,较难发生固结。该研究成果可为相似地基处理工程提供参考。

### 论文目录

- 1 塑料排水板堆载预压法加固机理

- 2 工程概况

- 3 现场试验

- 3.1 试验方案

- 3.2 试验结果与分析

- 4 数值模拟研究

- 4.1 基本数值模型

- 4.2 土体参数反演方法

- 4.3 数值模拟研究

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高令发

关键词: 铁路,堆场,软土,地基,排水固结,试验,沉降

来源: 高速铁路技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 中国铁路南昌局集团有限公司

分类号: U213.1

页码: 82-86

总页数: 5

文件大小: 1734K

下载量: 36

### 相关论文文献

- [1].动力排水固结法在淤泥质黏土地基中的应用研究[J]. 公路与汽运 2016(02)

- [2].动力排水固结法在软基处理施工中运用的技术探讨[J]. 江西建材 2016(22)

- [3].喷射气扰改良排水固结法现场模型试验研究[J]. 地基处理 2019(02)

- [4].真空预压排水固结法在工程中的设计实践[J]. 特种结构 2020(03)

- [5].浅析公路工程软基施工中排水固结法的应用[J]. 科技与企业 2015(18)

- [6].基于能量原理的静动力排水固结法有效加固深度研究[J]. 长江科学院院报 2014(10)

- [7].静动力排水固结法处理软基试验研究[J]. 低温建筑技术 2013(05)

- [8].静动力排水固结法地基处理数值模拟[J]. 广东土木与建筑 2010(01)

- [9].动力排水固结法数值分析及工程应用[J]. 山西建筑 2009(15)

- [10].动静力排水固结法在公路软基加固中的应用[J]. 中国水运(下半月) 2015(06)

- [11].静力排水固结法在软土路基中的应用实例[J]. 中国新技术新产品 2014(07)

- [12].静动力排水固结法在软土地基中的应用实例[J]. 中国新技术新产品 2013(12)

- [13].静动联合排水固结法及其在填海工程中的应用[J]. 土木工程与管理学报 2012(03)

- [14].浅谈地基处理中的排水固结法[J]. 科技创新导报 2010(20)

- [15].港口项目排水固结法地基处理技术质量管理研究[J]. 珠江水运 2020(07)

- [16].动力排水固结法在港口工程中的应用[J]. 珠江水运 2018(09)

- [17].静动力排水固结法在软土加固中的效果探讨[J]. 港工技术 2018(S1)

- [18].动力排水固结法在软土地基处理中的应用[J]. 工业建筑 2013(S1)

- [19].动力排水固结法处理软土地基的关键技术研究[J]. 施工技术 2012(24)

- [20].热排水固结法研究现状综述[J]. 金华职业技术学院学报 2019(03)

- [21].静-动联合排水固结法在填海造地工程中的应用[J]. 福建建筑 2011(08)

- [22].排水固结法在南沙骝岗涌堤防基础处理中的应用[J]. 人民珠江 2009(04)

- [23].动力排水固结法加固软土路基孔隙水压力长消规律数值分析[J]. 铁道建筑 2011(03)

- [24].浅谈动力排水固结法处理沿海地区码头软弱地基技术[J]. 科技传播 2011(12)

- [25].排水固结法施工质量控制要点[J]. 交通世界(建养.机械) 2011(08)

- [26].静动力排水固结法在软土地基加固中的应用[J]. 土工基础 2010(05)

- [27].静动力排水固结法的加固机理和工艺研究[J]. 山西建筑 2008(28)

- [28].排水固结法中的涂抹与井阻作用效应分析[J]. 工程技术研究 2018(15)

- [29].动力排水固结法软基加固效果数值分析[J]. 施工技术 2010(05)

- [30].某高速公路排水固结法处理软土地基[J]. 广东科技 2008(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cdbca7e954f06d7a7c141c80.html