# 顶锻压力对1045钢/5Cr5MoV模具钢摩擦焊组织与性能的影响

### 论文摘要

采用连续驱动摩擦焊实现了1045钢与5Cr5MoV模具钢异种钢材的优质高效连接,获得了成形以及力学性能良好的焊接接头。微观组织和力学分析表明:焊缝为马氏体、珠光体和铁素体的混合组织。随着顶锻压力增大,1045钢侧焊接热影响区晶粒度减小,5Cr5MoV模具钢侧焊接淬火区晶粒由粒状变为带状。焊缝处硬度最高,向母材两侧硬度逐步降低,且随着顶锻压力增大,模具钢侧高硬度区增宽,而1045钢侧高硬度区变窄。焊接接头整体抗拉强度随顶锻压力的增加呈现先增加而后趋于稳定,当压力过高时强度略有下降;当顶锻压力在170～210MPa时,焊接接头抗拉强度最大可达到698MPa。焊接接头拉伸断口呈现以解理断裂为主的脆性断裂特征。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料与方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 焊接工艺

- 1.3 组织观察

- 1.4 力学性能

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 焊接接头宏观形貌

- 2.2 焊接接头微观组织

- 2.3 焊接接头力学性能

- 2.3.1 抗拉强度分析

- 2.3.2 显微硬度分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋雨来,谢良稳,王雪竹,刘耀辉,孔祥瑞,杨鹏聪,侯振华

关键词: 材料合成与加工工艺,摩擦焊,顶锻压力,模具钢,显微组织,力学性能

来源: 吉林大学学报(工学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 吉林大学材料科学与工程学院,吉林大学机械与航空航天工程学院

基金: 国家自然科学基金青年基金项目(50901035)

分类号: TG453.9

DOI: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb20171239

页码: 521-528

总页数: 8

文件大小: 1328K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].铝/钢连续驱动摩擦焊焊接扭矩和能量输入特征[J]. 机械工程学报 2018(02)

- [2].双金属带锯条闪光对焊工艺参数的优化[J]. 焊接 2016(08)

- [3].包钢U71MnG钢轨焊接工艺参数计量分析[J]. 铁道建筑 2018(06)

- [4].气门电镦加热和砧子后退起点控制新方法[J]. 内燃机配件 2009(05)

- [5].活塞杆连续驱动摩擦焊接工艺参数的设计[J]. 热加工工艺 2012(03)

- [6].铝铜异种材料线性摩擦焊接头的微观组织与力学性能[J]. 稀有金属材料与工程 2017(05)

- [7].铝硅活塞摩擦焊接工艺初探[J]. 特种铸造及有色合金 2009(07)

- [8].自行式气压焊轨车焊接工艺及施工组织研究[J]. 铁道建筑 2016(10)

- [9].摩擦焊接产品的工艺分析[J]. 机械工程师 2013(05)

- [10].焊接工艺对B600CL钢闪光对焊接头组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2015(19)

- [11].工艺参数对碳钢摩擦焊接头塑性金属流动的影响[J]. 热加工工艺 2011(13)

- [12].大截面液压缸连续驱动摩擦焊接工艺参数的设计[J]. 煤矿机械 2019(05)

- [13].2A12铝合金搅拌摩擦焊焊缝表面硬度及微观组织研究[J]. 热加工工艺 2015(03)

- [14].摩擦挤压焊接铝-钢接头的组织与性能研究[J]. 西北工业大学学报 2012(06)

- [15].钻杆摩擦焊接质量的监控及应用[J]. 煤矿机械 2013(07)

- [16].TC4钛合金惯性摩擦焊接头塑性金属流动行为研究[J]. 电焊机 2012(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cdcd01b3c4ba5d90f0c8243e.html