# 基于熵产分析的二维运动体自然超空化计算

### 论文摘要

基于均质平衡多相流理论,采用有限体积法对二维运动体自然超空化流动进行数值模拟;首先通过基于阻力和熵产的计算网格数量和壁面y+独立性分析,对计算模型进行了确认;随后计算了运动体在不同空化数下的空化流动,将得到的阻力系数和空泡尺寸与文献计算结果和实验结果进行了比较,验证计算模型的准确性;最后,从能量守恒的角度出发,考虑阻力做功为一个不可逆熵产过程,通过流场熵产与阻力之间的联系探索一种用于流动阻力评估的新思路;计算结果表明:在非空化、局部空化、超空化的不同来流速度条件下,阻力和流场的熵产呈分段线性关系,即流场熵产分析可以用来评估二维运动体阻力。

### 论文目录

- 1 数值模型

- 1.1 控制方程

- 1.2 计算方法和条件

- 1.3 计算模型的确认和验证

- 2 计算结果和分析

- 2.1 计算模型验证

- 2.2 熵产和阻力分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 汤冬冬,吕续舰,运洪禄,陈少松

关键词: 计算流体力学,自然超空泡,熵产,阻力,空泡形态

来源: 兵器装备工程学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 力学

单位: 南京理工大学能源与动力工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51609115),重点实验室基金项目(61426040304)

分类号: O359.1

页码: 241-246

总页数: 6

文件大小: 329K

下载量: 66

### 相关论文文献

- [1].带沟槽结构的平板流动中的熵产分析[J]. 计算物理 2020(02)

- [2].熵产理论在液力透平内流场分析中的应用[J]. 石油科学通报 2020(02)

- [3].涡流空气分级机熵产与分级性能分析[J]. 化工进展 2020(10)

- [4].H形树网通道中湍流对流换热熵产分析[J]. 节能 2016(11)

- [5].管输原油不可逆熵产分析[J]. 当代化工 2013(11)

- [6].光生物反应器内传递及转化过程的熵产率分析[J]. 工程热物理学报 2016(03)

- [7].熵产最小化理论在传热和热功转换优化中的应用探讨[J]. 物理学报 2016(18)

- [8].熵产方法在旋风分离器内部能耗分析中的应用[J]. 化工学报 2014(02)

- [9].稠油管输起始加热温度熵产最小优化设计[J]. 油气储运 2011(07)

- [10].不同通风方式的熵产数值模拟[J]. 建筑节能 2009(10)

- [11].平行热源下二维热隐身斗篷熵产特性研究[J]. 热科学与技术 2020(04)

- [12].蒸发器沸腾两相段熵产分析[J]. 化工学报 2011(05)

- [13].基于最小熵产的飞机环境控制系统优化分析[J]. 计算机工程 2011(23)

- [14].电站锅炉熵产分析模型及应用[J]. 工程热物理学报 2015(05)

- [15].热波传递过程中的熵产分析[J]. 工程热物理学报 2011(11)

- [16].辐射与导热复合换热熵产率传统公式质疑[J]. 太阳能学报 2008(09)

- [17].基于多场耦合的风电机组熵产极小化分析[J]. 电工技术学报 2018(19)

- [18].水平管外降膜蒸发的熵产分析[J]. 工程热物理学报 2012(07)

- [19].水冷反应堆类四边形子通道超临界热传递熵产规律研究[J]. 核科学与工程 2020(02)

- [20].含蜡原油管道输送过程的熵产率分析[J]. 工程热物理学报 2013(03)

- [21].基于熵产理论的水翼空化特性研究[J]. 推进技术 2019(07)

- [22].矩形翅片椭圆管换热器熵产分析及结构优化[J]. 热科学与技术 2017(04)

- [23].熵产最小化在板翅式换热器优化设计中的应用[J]. 化学工程与装备 2011(10)

- [24].基于最小熵产的多股流换热器通道排列分析及设计[J]. 化工进展 2010(S1)

- [25].基于比传热熵产的吹灰优化的试验研究[J]. 华东电力 2008(09)

- [26].基于广义传热定律的斯特林循环熵产分析和■分析[J]. 中国科学:技术科学 2019(06)

- [27].超临界水冷堆子通道中熵产行为数值研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2018(08)

- [28].换热器不可逆性损失分析与评价[J]. 石油化工设备 2008(01)

- [29].流动换热强化的能量传递转换机制及其最小熵产原理[J]. 化工学报 2014(S1)

- [30].基于涡粘性模型的翼型湍流流场熵产率计算[J]. 计算力学学报 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ce0351c228488f7aa2b6f50c.html