# 树莓状超疏水多孔复合棉纤维的制备及油水分离性能

### 论文摘要

基于聚多巴胺（PDA）的化学性质和树莓状纳米粒子的粗糙结构,以聚多巴胺包覆的棉纤维为基底,制备了具有多重粗糙度的树莓状超疏水多孔复合棉纤维材料.通过扫描电子显微镜观察树莓状超疏水多孔复合棉纤维表面的微观形貌,PDA-SiO2纳米粒子稳定地固定在聚多巴胺涂覆的棉纤维表面.经过氟化改性的树莓状超疏水多孔复合棉纤维具有超疏水性,水接触角为158. 2°,油接触角为0°.油/水分离实验结果表明,树莓状超疏水多孔复合棉纤维对己烷/水混合物的分离效率可达99. 4%以上,使用20次后仍维持较高的分离效率.同时,其具有较高的溶剂吸附能力（13～34 g/g）、重复使用性及机械稳定性,吸油能力可与硅气凝胶相媲美.

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 树莓状纳米粒子的制备

- 1.3 树莓状超疏水多孔复合棉纤维的制备

- 1.4 吸附容量、分离效率及重复性和耐久性测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 红外光谱分析

- 2.2 SEM分析

- 2.3 热重分析

- 2.4润湿性能

- 2.5 吸附性能

- 2.6 油水分离性能

- 2.7耐久性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘耘,李婷,汪洋,东为富

关键词: 聚多巴胺,树莓状纳米粒子,棉纤维,油水分离,吸油能力

来源: 高等学校化学学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,环境科学与资源利用

单位: 江南大学合成与生物胶体教育部重点实验室化学与材料工程学院

基金: 国家自然科学基金(批准号:51373070),合成与生物胶体教育部重点实验室开放研究课题基金(批准号:JDSJ2018-01)资助~~

分类号: TQ342.94;X703

页码: 1775-1783

总页数: 9

文件大小: 15469K

下载量: 288

### 相关论文文献

- [1].棉纤维集合体摩擦力测定与分析[J]. 上海纺织科技 2019(12)

- [2].抽拔作用下棉纤维集合体压力与摩擦力的变化规律[J]. 现代纺织技术 2020(01)

- [3].阻燃超疏水棉纤维的制备及性能[J]. 应用化学 2020(03)

- [4].醋青/棉纤维定量分析方法研究[J]. 中国纤检 2020(05)

- [5].染色棉纤维进行柔软整理后的性能研究[J]. 现代纺织技术 2020(04)

- [6].棉纤维变身新功能[J]. 中国纤检 2020(10)

- [7].水热环境下棉纤维水解炭化机理（英文）[J]. 新型炭材料 2018(03)

- [8].磷酸在废旧棉纤维回收领域的应用[J]. 纺织导报 2017(07)

- [9].仿棉纤维:游走在自然与科技之间[J]. 纺织服装周刊 2015(24)

- [10].褒贬不一看棉花——创新研发凸显棉纤维更广阔的应用前景[J]. 中国纤检 2016(03)

- [11].棉纤维湿法纺纱法及湿法装置研究[J]. 上海纺织科技 2015(01)

- [12].超仿棉纤维的开发及应用分析[J]. 南方农机 2018(04)

- [13].乙醇/水染色体系中棉纤维的溶胀性能[J]. 印染 2018(03)

- [14].上海生科院发现棉纤维伸长关键基因[J]. 生物学教学 2015(05)

- [15].木棉纤维18tex精梳纱的纺纱实践[J]. 中国纤检 2016(12)

- [16].棉纤维集合体压缩力传递与密度关系[J]. 纺织学报 2016(11)

- [17].木棉纤维的性能及其在纺织上的应用[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2016(01)

- [18].棉纤维在亚临界水液中炭化形成炭微球[J]. 新型炭材料 2016(02)

- [19].钢棉纤维当量直径测定方法研究[J]. 金属制品 2016(01)

- [20].矿棉纤维冷却过程数值模拟[J]. 工业安全与环保 2016(08)

- [21].壳聚糖-银纳米粒子抗菌棉纤维灭菌机理初探[J]. 化工新型材料 2016(10)

- [22].棉纤维发育相关转录因子的研究进展[J]. 棉花学报 2013(03)

- [23].营盘出土棉纤维和现代棉纤维的对比分析[J]. 纺织学报 2012(08)

- [24].乌兹别克斯坦共和国棉纤维国家标准[J]. 中国纤检 2010(07)

- [25].棉纤维微观结构及与纤维性能的关系[J]. 中国纤检 2010(13)

- [26].世界棉纤维污染与粘性调查[J]. 中国纤检 2010(17)

- [27].与2007年相比棉纤维污染未见改善[J]. 国际纺织导报 2010(11)

- [28].乌兹别克斯坦这样检验棉纤维[J]. 中国纤检 2009(01)

- [29].木棉纤维拉伸性能的测试与评价[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [30].木棉纤维与其他棉纤维的比较及应用前景[J]. 天津纺织科技 2008(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ce18a4f3e773ee84abf99aba.html