# 钨铁粉检测高速钢电渣锭金属熔池形状的研究

### 论文摘要

介绍了钨铁粉作为显示剂检测电渣锭金属熔池形状的机理,分析了钨铁粉粒度组成及加入量对熔池形状的影响,并通过直读光谱分析仪验证了金属熔池固液两相区的存在。结果表明,金属熔池的液、固相线若都能清晰地显现,则钨铁粉合适的粒度组成为60%（0.15～0.25）mm+30%（0.5～1.0）mm+10%（1.5～2.5）mm;适宜加入量为1 kg/100 mm钢锭直径。利用钨铁粉对电渣锭熔池形状的测定可为评价和优化电渣重熔工艺、改善高速钢钢锭铸态组织偏析提供可靠的依据和支持。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验方法

- 1.1 钨铁粉检测电渣锭金属熔池形状的机理及方法

- 1.2 试验钢种、锭型及重熔工艺

- 2 试验结果

- 2.1 钨铁粉粒度组成及加入量对熔池形状的影响

- 2.2 固液两相区的确认

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谢志彬,王凯,王红,尤晓东,张占普

关键词: 钨铁粉,高速钢,电渣重熔,金属熔池,固液两相区,组织偏析

来源: 河北冶金 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 河冶科技股份有限公司,河北省高速工具钢工程技术研究中心

分类号: TF142

DOI: 10.13630/j.cnki.13-1172.2019.0403

页码: 12-15

总页数: 4

文件大小: 2699K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].基于VOSET方法的高温金属熔池演化研究[J]. 工程热物理学报 2019(10)

- [2].电渣重熔工艺中渣金两相的流动、传热及凝固[J]. 材料与冶金学报 2011(S1)

- [3].双辊铸轧过程金属熔池液面的优化控制[J]. 辽宁科技大学学报 2016(02)

- [4].电渣熔铸过程的数值模拟研究[J]. 铸造 2008(08)

- [5].金属熔池往复搅拌流场中气泡运动特性数值模拟研究[J]. 大连理工大学学报 2011(03)

- [6].核电用大型钢锭电渣重熔工艺模拟及生产应用[J]. 铸造 2010(12)

- [7].激光制造中金属熔池光谱检测系统设计及波长校准[J]. 应用激光 2009(04)

- [8].大型钢锭电渣重熔工艺数学模型的建立及模拟计算[J]. 钢铁 2013(05)

- [9].有色金属熔池熔炼的物理模拟研究[J]. 铸造技术 2012(01)

- [10].三相电极电渣重熔过程温度场与流场研究[J]. 江西冶金 2019(06)

- [11].工艺参数对电渣重熔空心钢锭凝固过程影响的数值模拟[J]. 材料与冶金学报 2015(02)

- [12].氩气的保护效果[J]. 电焊机 2010(01)

- [13].电渣重熔中去除夹杂物的一些考虑[J]. 科技传播 2011(13)

- [14].电渣重熔过程中电磁与流动及温度场的数值模拟[J]. 过程工程学报 2014(01)

- [15].电渣熔铸钢锭微观组织的模拟[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [16].电渣熔铸空心环形件的热电场分析[J]. 铸造 2016(11)

- [17].电渣熔铸钢锭微观组织的模拟研究[J]. 铸造技术 2008(12)

- [18].电源频率对电渣重熔锭质量的影响[J]. 钢铁 2008(09)

- [19].电渣重熔过程电磁场和温度场数值模拟[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [20].激光熔凝过程中金属熔池光谱检测[J]. 应用激光 2013(05)

- [21].新型焊接材料造渣体系研究[J]. 热加工工艺 2013(07)

- [22].电渣熔铸速度对金属凝固组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2011(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ce1f4bface300f1c0935e2a1.html