# 裂解炉低氮燃烧器应用分析

### 论文摘要

阐述了氮氧化物的生成机理,同时对氮氧化物的减排技术进行分析。介绍了齐鲁乙烯装置裂解炉低氮燃烧器改造的成果,根据齐鲁乙烯现有装置的特点,选择合适的降低氮氧化物排放的方法,使其满足环保排放的要求。

### 论文目录

- 1 氮氧化物减排应用技术

- 1.1 燃烧前控制氮氧化物排放

- 1.1.1 燃料脱氮

- 1.1.2 控制空气预热温度

- 1.2 燃烧中控制氮氧化物排放

- 1.2.1 改善燃烧状态

- 1.2.2 供热方式优化

- 1.2.3 蒸汽注入

- 2 齐鲁乙烯裂解炉低氮燃烧器应用情况

- 2.1 低氮燃烧器的适用条件

- 2.1.1 减排指标较适中

- 2.1.2 燃料组成相对稳定

- 2.1.3 低氮氧化物燃烧技术较为成熟

- 2.1.4 工程实施角度考虑

- 2.2 低氮燃烧器的应用情况

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 崔奎林

关键词: 低氮燃烧器,氮氧化物,烟气减排

来源: 乙烯工业 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司

分类号: TQ221.211

页码: 45-46+6

总页数: 3

文件大小: 103K

下载量: 91

### 相关论文文献

- [1].珠海电厂700MW锅炉低氮燃烧器改造后的运行分析[J]. 锅炉制造 2020(01)

- [2].浅析低氮燃烧器改造对锅炉运行影响[J]. 中国设备工程 2020(02)

- [3].电厂低氮燃烧器改造对锅炉运行的影响研究[J]. 技术与市场 2019(06)

- [4].锅炉低氮燃烧器改造施工研究[J]. 中国电力企业管理 2020(06)

- [5].300MW机组低氮燃烧器改造及其应用分析[J]. 科技创新与应用 2015(13)

- [6].低氮燃烧器改造对锅炉运行的影响[J]. 山东工业技术 2015(17)

- [7].燃油燃烧器改造成油气两用方案[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(16)

- [8].裂解炉低氮燃烧器改造综述[J]. 乙烯工业 2019(02)

- [9].某410t/h锅炉低氮燃烧器改造[J]. 锅炉制造 2017(04)

- [10].针对劣质煤的燃烧器改造及运行调整[J]. 科技经济导刊 2017(19)

- [11].300MW亚临界锅炉低氮燃烧器改造[J]. 电力安全技术 2016(07)

- [12].480t/h锅炉低氮燃烧器改造与运行优化调整[J]. 江苏电机工程 2014(06)

- [13].1025t/h锅炉低氮燃烧器改造后低负荷汽温无法达设计值治理[J]. 科技经济市场 2014(07)

- [14].1025t/h锅炉低氮燃烧器改造后存在的问题及对策[J]. 黑龙江电力 2015(03)

- [15].低氮燃烧器改造及应注意的问题[J]. 发电设备 2013(06)

- [16].六角切圆锅炉低氮燃烧器改造前后污染物排放特性研究[J]. 黑龙江电力 2014(03)

- [17].六角切圆锅炉低氮燃烧器改造前后燃烧特性的数值研究[J]. 黑龙江电力 2014(03)

- [18].合二厂低氮燃烧器改造及效果分析[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2014(03)

- [19].低氮燃烧器改造及运行调整方法探讨[J]. 华北电力技术 2012(07)

- [20].低氮燃烧器改造对锅炉运行影响探析[J]. 华电技术 2018(11)

- [21].低氮燃烧器优化研究[J]. 东北电力技术 2017(10)

- [22].600MW机组低氮燃烧器改造效果分析[J]. 科技视界 2013(36)

- [23].300MW机组低氮燃烧器改造及对再热汽温的影响分析[J]. 水电与新能源 2014(09)

- [24].300MW燃煤锅炉低氮燃烧器改造解析及运行调整[J]. 黑龙江科技信息 2013(13)

- [25].裂解炉低氮燃烧器优化运行探讨[J]. 乙烯工业 2018(04)

- [26].220T/H锅炉低氮燃烧器改造研究[J]. 江西科学 2011(05)

- [27].六角切圆燃煤锅炉低氮燃烧器改造经济性分析[J]. 热力发电 2016(07)

- [28].四角切圆锅炉低氮燃烧器改造试验方法研究[J]. 广东科技 2015(06)

- [29].长海#9锅炉低氮燃烧器改造分析[J]. 机电信息 2014(12)

- [30].一种在线不停炉低氮燃烧器的改造方法[J]. 石油化工设备技术 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ce30a1507bbcfb0b88ae638a.html