# 某高填方边坡空间变形方式及治理措施分析

### 论文摘要

通过对某高填方边坡支护结构进行地面变形监测,分析了两个区段不同支护方案各自的变形特征、失稳模式及两者的相互影响,以及对顺坡向和横向两个方向的变形的分析,得到滑坡体失稳的空间变形方式,并对监测数据、气象资料、现场勘查资料作分析,得出滑坡体滑塌与降雨、区域地质条件、人类活动等因素有关,还对未滑塌区段进行稳定性计算并判断其稳定性。最后对二区段锚杆挡墙滑塌区采用预应力锚索加固,对三区段浆砌片石挡墙破坏区采用三排微型桩进行加固,指出锚杆挡墙的整体稳定性和两种支护方式连接处整体性在高填方边坡支护方案中的重要性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工程概况

- 2 气象条件及工程地质特征

- 2.1 气象条件

- 2.2 工程地质特征

- 3 地面变形监测

- 3.1 变形与降雨的关系

- 3.2 坡体变形特征

- 3.3 坡顶横向位移

- 4 滑塌原因和空间变形模式

- 4.1 二区段滑塌原因

- （1）降雨:

- （2）岩层:

- （3）人类活动:

- 4.2 三区段滑塌原因

- 4.3 空间变形模式

- 5 治理措施

- 5.1 二区段未滑塌区

- 5.2 二区段滑塌区和三区段

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张冬冬,鲁鹏,张娟,侯文斌

关键词: 高填方边坡,变形监测,治理措施,微型桩,整体稳定性

来源: 路基工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 洛阳水利勘测设计有限责任公司

分类号: TU433

DOI: 10.13379/j.issn.1003-8825.2019.06.35

页码: 180-184

总页数: 5

文件大小: 335K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].院墙上的生态园——“小微空间,课程立意”变形记[J]. 教育视界 2017(03)

- [2].新型自重构机器人构型表达及空间变形线策略研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(04)

- [3].静力试验空间变形分析方法[J]. 火箭推进 2020(01)

- [4].基于GPS(RTK技术)的江顺大桥空间位移变形监测系统[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(06)

- [5].基于熵理论的锦屏一级拱坝空间变形预警指标拟定研究[J]. 长江科学院院报 2016(02)

- [6].矩形大断面煤巷围岩空间变形规律[J]. 煤矿安全 2015(S1)

- [7].悬臂式型钢水泥土搅拌墙的水泥土承载比和墙顶位移分析[J]. 岩土力学 2019(05)

- [8].高混凝土坝空间变形预警指标研究[J]. 中国科学:技术科学 2011(07)

- [9].基于透明土和三维重构技术的空间变形可视化测量系统的研究[J]. 岩土力学 2020(09)

- [10].城市深基坑支护的空间变形分析[J]. 岩土工程技术 2016(01)

- [11].网格变形综述[J]. 中国图象图形学报 2011(12)

- [12].变形预测的逆多元统计模型[J]. 测绘科学 2009(06)

- [13].Cartogram表示方法研究综述[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2017(03)

- [14].基于空间变形梁的柔性机械臂刚-柔耦合动力学模型研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [15].大坝空间变形监控指标的拟定[J]. 水利水运工程学报 2016(06)

- [16].认知地图两种外部化方法的比较——以北京市为例[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [17].预应力-悬臂排桩组合支护结构空间变形的应用研究[J]. 施工技术 2016(13)

- [18].基于骨骼的三维虚拟人运动合成方法研究[J]. 计算机工程与科学 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ce3f39f107a35aa37cf7f25e.html