# 液舱内部结构对液体晃荡的影响

### 论文摘要

液体晃荡现象广泛存在于海洋环境、航空航天等自然环境与科学工程中。液体晃荡的过程中会对液舱壁面产生冲击荷载,引起结构失稳,严重的情况下甚至会导致结构发生破坏。因此,如何有效的抑制体液晃荡、减少晃荡过程中液体对液舱造成的冲击荷载,是当前工程设计以及许多科研领域重点研究的方向。本文基于有限差分法求解不可压缩纳维-斯托克斯方程,利用VOF方法对自由液面进行捕捉,采用自主研制的数值程序对三维矩形液舱等距增设两个隔板时液舱的晃荡开展研究,分析隔板对液体晃荡的抑制效果。基于上述研究工作,将拓扑技术拓展到流体晃荡中,对两个隔板进行拓扑优化,分析拓扑优化后的隔板形态对液体晃荡的抑制。由于晃荡的发生通常具有很强的随机性,因此本文还探究了在不同频率、不同振幅的外界激励作用下,拓扑优化后的隔板形态变化。结果表明:1.液舱内设置两个隔板的情况下液体的晃荡时液体表面的波动以及隔板两侧冲击压力均产生规律性的变化,当晃荡发生一段时间之后,由于速度的叠加等因素,晃荡会变得复杂,隔板两侧的压力以及液体表面的波动会变得杂乱无章。2.将拓扑优化应用到了液体晃荡的过程中可以发现,晃荡开始时透水率参数变化范围较大,隔板形态变化无规律;晃荡趋于稳定之后,透水率也开始进行规律性变化。最终经过平均化的处理,得到优化后的隔板形态,经验证得出优化后的双隔板能够有效的降低壁面所受的液体冲击合力。3.在不同振幅、不同频率的外界激励作用下,经过拓扑优化后得到的第一块隔板形态相似,均为条状结构。液面处、液面以下约三分之一处以及液舱底部处分布着三条不透水带;经拓扑优化后得到的第二块隔板形态有所差异。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 液体晃荡以及其抑制的研究

- 1.2.2 拓扑优化方法的研究

- 1.3 本文的主要工作和章节安排

- 2 控制方程与数值算法

- 2.1 控制方程

- 2.2 VOF/PLIC方法介绍

- 2.2.1 界面法向量的估计

- 2.2.2 界面位置的确定

- 2.2.3 界面的传播

- 2.3 最优化方法及其求解过程

- 2.4.1 最优化问题的基本概念

- 2.4.2 最优化问题的分类

- 2.4.3 最优化问题的解法

- 3 液舱中增设双隔板后对晃荡的影响

- 3.1 晃荡参数与边界条件的设定

- 3.1.1 晃荡参数的设定

- 3.1.2 边界条件的设定

- 3.2 双隔板阻碍下流动的运动学表现

- 3.3 双隔板阻碍下流动的动力学特性

- 3.4 本章小结

- 4 双隔板拓扑优化对减晃的作用

- 4.1 目标函数和约束条件

- 4.2 非定常优化流程

- 4.3 最优控制结果分析

- 4.3.1 隔板透水率的变化

- 4.3.2 优化后隔板形态以及结果分析

- 4.4 双壁面受力时最优控制结果分析

- 4.4.1 隔板透水率的变化

- 4.4.2 优化后隔板形态以及结果分析

- 4.5 本章小结

- 5 不同外界激励作用下对优化后隔板形态的影响

- 5.1 不同激励振幅作用下对优化后隔板形态的影响

- 5.2 不同激励频率作用下对优化后隔板形态的影响

- 5.3 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 孙铭婧

导师: 卫志军

关键词: 液舱晃荡,抑制晃荡,拓扑优化

来源: 大连理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 力学

单位: 大连理工大学

基金: 国家自然科学基金(11602051),中国博士后科学基金(2016M591433),辽宁省自然基金(20170540151),中央高校基本科研基金

分类号: O35

DOI: 10.26991/d.cnki.gdllu.2019.002481

总页数: 62

文件大小: 2730K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].A型液舱次屏蔽安装平台的抗连续倒塌分析[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].不同含水量液舱在弹体撞击下的动态响应特性[J]. 船舶工程 2019(12)

- [3].柔性防晃构件与液舱晃荡相互作用数值模拟[J]. 船舶物资与市场 2020(02)

- [4].多液舱晃荡与养殖工船时域耦合运动的数值模拟[J]. 中国舰船研究 2020(01)

- [5].近爆载荷作用下液舱的吸能研究[J]. 中国舰船研究 2017(01)

- [6].计及弹性支撑效应的独立液舱晃荡数值分析研究[J]. 船舶力学 2017(01)

- [7].养殖工船液舱晃荡的制荡措施研究[J]. 中国水运(下半月) 2017(03)

- [8].C型独立液舱的疲劳载荷及工况组合[J]. 船舶工程 2017(03)

- [9].长时间规则激励下的二维液舱晃荡试验尺度效应研究[J]. 中国造船 2017(02)

- [10].潜艇内部液舱对声目标强度的影响分析[J]. 中国舰船研究 2019(06)

- [11].船舶液舱液位实时监控技术研究[J]. 中国修船 2017(04)

- [12].爆炸破片对防护液舱的穿透效应[J]. 爆炸与冲击 2013(05)

- [13].船舶液舱晃荡研究进展[J]. 上海造船 2010(02)

- [14].复合共振激励下弹性液舱低液深液体晃荡实验研究[J]. 浙江海洋大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [15].组合隔板抑制液舱晃荡机理的数值方法研究[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [16].液舱建模方法对深水半潜式平台总体强度评估的影响[J]. 中国海上油气 2019(04)

- [17].去奇异边界元方法在液舱晃荡模拟中的应用[J]. 振动与冲击 2018(19)

- [18].菱形独立液舱晃荡载荷分析及强度评估研究[J]. 船舶与海洋工程 2015(05)

- [19].舰船舷侧防护液舱对爆炸破片的防御作用研究[J]. 船舶力学 2014(08)

- [20].液舱晃荡载荷数值模拟中的流固耦合影响研究[J]. 船舶力学 2012(05)

- [21].水下爆炸作用下船底液舱动态响应的仿真分析[J]. 舰船科学技术 2011(09)

- [22].复合防护液舱抗爆效能对比试验研究[J]. 兵工学报 2018(12)

- [23].三维液舱内浮子式减晃荡结构的水动力特性[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(01)

- [24].独立C型液舱制荡装置实验研究[J]. 实验室科学 2018(01)

- [25].容量比较法的液舱形状建模及倾斜计量修正模型建模研究[J]. 广船科技 2015(06)

- [26].三维矩形弹性液舱内液体晃荡数值模拟研究[J]. 船海工程 2013(05)

- [27].基于实验的二维八边形液舱晃荡比尺效应研究[J]. 船舶力学 2019(05)

- [28].弹性液舱液体晃荡数值模拟[J]. 江苏船舶 2014(04)

- [29].三维弹性液舱晃荡数值模拟[J]. 船舶力学 2012(10)

- [30].液体晃荡自由液面波高的相似关系的实验研究[J]. 船舶力学 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cea2035b3193f7281e8b1dc5.html