# 回路电阻论文_李通,魏东亮

导读:本文包含了回路电阻论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:回路,电阻,断路器,电流,电容器,接地线,电力机车。

### 回路电阻论文文献综述

李通,魏东亮[1]（2019）在《手车开关回路电阻测试存在问题及改进措施》一文中研究指出回路电阻是判断手车开关状态的重要指标,传统测试工具存在损坏设备的风险。基于此,研制了新型测试接线钳,使触头弹簧不受应力作用,而且不流过大电流,能够避免设备损坏的风险且不影响测试结果的准确度。(本文来源于《科技与创新》期刊2019年23期）

李怀志[2]（2019）在《电力机车RC回路电阻谐波功率分析》一文中研究指出电力机车的RC阻容过电压保护电路中电阻出现烧毁故障现象。本文分析半控整流电路的工作过程,构建RC阻容两端电压的分段函数,利用matlab计算和仿真,通过运用谐波分析的方法,计算在控角α发生变化时,对应额定电压和最高电压下电阻的功率,并绘制电阻的功率曲线。最后提出了避免电阻烧毁的建议。(本文来源于《信息记录材料》期刊2019年10期）

王俊波,武利会,李国伟,邱太洪,黎小龙[3]（2019）在《电流特性对断路器回路电阻测试的影响分析》一文中研究指出本文为了分析电流类型和电流作用时间对断路器回路电阻测试的影响,选取断路器用弹簧型、自力型、梅花型3种典型触头作为研究对象,通过搭建试验平台开展试验研究,并以弹簧触头的测试结果为例进行了详细分析,得出如下结论:采用冲击电流法比直流压降法更能反映触头的真实接触状态,并且通过回路电阻随电流幅值大小、作用时间的变化趋势来评估断路器触头接触状态比阈值法更加有效。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年18期）

王俊波,邱太洪,李国伟,黎小龙,李慧[4]（2019）在《基于冲击电流的断路器回路电阻测试可行性研究》一文中研究指出本文在简单介绍了冲击电流用于断路器回路电阻测试原理的基础上通过仿真计算进行了可行性论证,分析了超级电容器电容量、充电电压、回路内阻、回路电感四个因素对冲击电流幅值和千安级电流持续时间的影响,结果表明:冲击电流幅值、千安级电流持续时间与超级电容器的电容量和充电电压呈正相关,与回路内阻呈负相关,而基本不受回路电感影响,但为防止电压冲击可在回路中串联100μH的电感。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年17期）

王俊波,邱太洪,李慧,黎小龙,李国伟[5]（2019）在《一种基于超级电容器的断路器回路电阻测试装置设计》一文中研究指出设计了一套基于超级电容器的断路器回路电阻测试装置,硬件系统设计包括超级电容器、分流器、可控硅、电压传感器、数据采集卡、工控机等,以labview程序为工作平台设计了软件系统,同时进行了整机电磁兼容设计。最后通过对标准电阻的测试现场试验,验证了装置能产生幅值大于1 000 A的长波头冲击电流,以满足冲开触头氧化膜和强电磁干扰现场测量微电阻的需要。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年16期）

贺韡[6]（2019）在《断路器回路电阻超标分析及处理》一文中研究指出针对一起户外SF_6断路器回路电阻超标故障进行分析,通过现场检查故障设备及其运行状态,判断出故障原因并消除故障。(本文来源于《电工技术》期刊2019年11期）

黎海凡[7]（2019）在《测量高压GIS站特定主设备回路电阻的方法》一文中研究指出工程上通常用直流压降法测量GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)的回路电阻。在一些情况下,常规试验接线方法难以测得特定主设备的回路电阻值。通过对葛洲坝电站新建的二江220 kV高压GIS站导电回路电阻测量试验研究发现,灵活运用直流压降法的原理,能够有效查找高压GIS设备导电回路电阻缺陷部位,能够创造条件测量强感应电下的导电回路电阻,也能够便捷测得整段超长母线回路电阻值。(本文来源于《水电与新能源》期刊2019年05期）

赖俊驹,彭浩,姜昀芃,胡金磊,黄石华[8]（2019）在《不拆解接地线的GIS导电回路电阻快速测量方法研究》一文中研究指出GIS设备在安装及检修过程中,需要利用直流压降法来检测导电回路电阻,以检查断路器、隔离开关等设备的连接状况。但是,直流压降法在测量时需要拆解接地线,其操作繁琐、工作效率低。同时,还存在损伤本体结构,以及从周围带电设备感应出高电压的可能。为此,基于GIS设备的拓扑结构,提出了一种不拆解接地线的GIS导电回路电阻快速测量方法。该方法首先将GIS网络提取成多阶T型阻抗网络,通过节点电压方程和回路电流方程建立对应的阻抗矩阵。通过施加两次不同接线方案的直流激励源来求解该阻抗矩阵。同时,还分析了接地网络分流和叁相相间分流对测量结果的影响,并在此基础上提出了该方法的激励源施加方案。经实例验证,该方法的测量结果与直流压降法的测量结果相似,同时还可有效提高工作效率,对同类型GIS设备的导电回路电阻测量具有参考意义。(本文来源于《电测与仪表》期刊2019年15期）

吴鹏飞,唐新灵,张语,张朋[9]（2019）在《回路电阻对测试平台杂散电感计算的影响研究》一文中研究指出利用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)开通瞬态波形或者关断瞬态波形来计算测试平台回路杂散电感是一种简单便捷的计算方法。此处认为IGBT动态测试平台回路电阻对杂散电感的计算结果有很大影响。根据IGBT开关瞬态过程中测试平台的等效电路,用Synopsys Saber软件建立了仿真电路,此处分析了回路电阻对计算结果的影响规律。以实际测试平台为分析对象,根据实测波形分析了回路电阻在杂散电感计算过程中的影响特点,试验结果与仿真结果相互吻合,验证了此处分析的正确性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2019年05期）

王祥,王伟,刘浩,唐华东,田靖[10]（2019）在《影响超级电容回路电阻测试仪放电电流的参数分析》一文中研究指出新型超级电容回路电阻测试仪具有体积小、放电电流大等特点。利用MATLAB软件,对影响超级电容回路电阻测试仪放电电流大小的参数进行分析,得出应选择电容量大、额定电压高、内阻小的超级电容设计回路电阻测试仪的结论。(本文来源于《电工技术》期刊2019年09期）

### 回路电阻论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电力机车的RC阻容过电压保护电路中电阻出现烧毁故障现象。本文分析半控整流电路的工作过程,构建RC阻容两端电压的分段函数,利用matlab计算和仿真,通过运用谐波分析的方法,计算在控角α发生变化时,对应额定电压和最高电压下电阻的功率,并绘制电阻的功率曲线。最后提出了避免电阻烧毁的建议。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 回路电阻论文参考文献

[1].李通,魏东亮.手车开关回路电阻测试存在问题及改进措施[J].科技与创新.2019

[2].李怀志.电力机车RC回路电阻谐波功率分析[J].信息记录材料.2019

[3].王俊波,武利会,李国伟,邱太洪,黎小龙.电流特性对断路器回路电阻测试的影响分析[J].电子设计工程.2019

[4].王俊波,邱太洪,李国伟,黎小龙,李慧.基于冲击电流的断路器回路电阻测试可行性研究[J].电子设计工程.2019

[5].王俊波,邱太洪,李慧,黎小龙,李国伟.一种基于超级电容器的断路器回路电阻测试装置设计[J].电子设计工程.2019

[6].贺韡.断路器回路电阻超标分析及处理[J].电工技术.2019

[7].黎海凡.测量高压GIS站特定主设备回路电阻的方法[J].水电与新能源.2019

[8].赖俊驹,彭浩,姜昀芃,胡金磊,黄石华.不拆解接地线的GIS导电回路电阻快速测量方法研究[J].电测与仪表.2019

[9].吴鹏飞,唐新灵,张语,张朋.回路电阻对测试平台杂散电感计算的影响研究[J].电力电子技术.2019

[10].王祥,王伟,刘浩,唐华东,田靖.影响超级电容回路电阻测试仪放电电流的参数分析[J].电工技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ceb9d26936907a98b16100dc.html