# 基于温度补偿的高精度超声波蒸发测量仪设计

### 论文摘要

在超声波测距的基础上,设计了一种精确测量蒸发量的仪器,包括距离探测、水温探测和蒸发量计算模块。测距传感器设计为电流信号输出,便于实际应用中感应与计算模块分离。水温探测采用了高线性铂电阻、四线制差分输入和高精度标准电阻自校正方法,提高测量精度。水温作为重要的参数用于计算蒸发量,极大提高了蒸发量的测量精确度以及数据可比性。实验室测试表明,测量仪的距离测量和水温测量具有较高的精度。外场试验结果显示,使用水温计算的蒸发量比简单测距计算的蒸发量能够更加准确地反映蒸发过程的规律。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 总体结构

- 2 数据采集

- 3 蒸发量计算

- 4 测试与试验

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄飞龙,黄晓云,黄海(王莹)

关键词: 超声波,测量仪,蒸发量,温度补偿

来源: 国外电子测量技术 2019年08期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 气象学,仪器仪表工业

单位: 广东省气象探测数据中心,广州市黄埔区气象局

基金: 广东省气象局“气象信息大数据创新团队”（201507）项目资助

分类号: TH765

DOI: 10.19652/j.cnki.femt.1901540

页码: 137-140

总页数: 4

文件大小: 224K

下载量: 62

### 相关论文文献

- [1].流挂性测量仪示值误差的校准方法及测量不确定度评定[J]. 计量技术 2019(12)

- [2].医用X射线球管焦点测量仪的研究[J]. 工业计量 2019(S1)

- [3].智能磨削加工单元测量仪的研究[J]. 机械制造 2019(12)

- [4].120空气制动阀滤尘堵通透性测量仪研制[J]. 铁道技术监督 2020(04)

- [5].高速铁路全自动H型支柱斜率测量仪的研究[J]. 新型工业化 2020(02)

- [6].光源频闪测量仪校准方法研究[J]. 计量与测试技术 2020(05)

- [7].风量仪校准装置的研制[J]. 计量与测试技术 2020(06)

- [8].基于压力应变的可升降水速测量仪研制与试验验证[J]. 微型电脑应用 2020(07)

- [9].一种简易式材料导热系数测量仪的设计[J]. 电子测试 2020(14)

- [10].基于矢量磁强计的磁场梯度张量仪误差校正方法[J]. 空间科学学报 2020(04)

- [11].机械设备故障诊断中的振动频率测量仪设计与应用[J]. 电子测量技术 2020(15)

- [12].简易精确固体测量仪[J]. 科学启蒙 2020(06)

- [13].自制中学实验操作型经纬测量仪[J]. 新课程(中) 2017(01)

- [14].重力加速度的一种测量方法[J]. 科学家 2017(17)

- [15].简易坡角测量仪[J]. 农村青少年科学探究 2017(09)

- [16].用于轨道水平检测的高分辨力倾角测量仪设计[J]. 铁道技术监督 2020(06)

- [17].在线红外水分测量仪在瓶罐玻璃自动配料系统中应用实践[J]. 玻璃搪瓷与眼镜 2020(05)

- [18].分区计量用流量仪日常运行中出现的问题浅析[J]. 给水排水 2019(02)

- [19].用于对流层延迟改正的温湿压测量仪的设计与实现[J]. 时间频率学报 2015(03)

- [20].新型倾斜度测量仪的设计[J]. 江西科学 2016(05)

- [21].自制脊柱侧凸测量仪测量躯干倾斜角度的信度分析[J]. 社区医学杂志 2016(20)

- [22].锥形件内深高度专用测量仪研制[J]. 中国科技信息 2015(06)

- [23].医疗用平衡测量仪的设计与实现[J]. 中国校外教育(理论) 2008(03)

- [24].滚针轴承摩擦力矩测量仪[J]. 轴承 2014(01)

- [25].凸起测量仪示值误差测量结果不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2013(06)

- [26].一种新型孔用圆度误差测量仪的原理和结构[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [27].多功能电力测控计量仪的应用分析[J]. 黑龙江科技信息 2010(02)

- [28].翻斗式雨量仪的维护与准确度检验[J]. 硅谷 2010(14)

- [29].水分测量仪在粮食收购中的实际应用[J]. 黑龙江科技信息 2010(23)

- [30].全国量具量仪标委会四届一次会议在成都举行[J]. 工具技术 2009(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ceef4223b25521633e8ece7f.html