# 浅谈市政园林绿化工程的施工技术李丙茹

太原市鹏翔农业生态开发有限公司山西太原030000

摘要：随着我国城市化建设水平的不断提高，在城市规划中，绿化园林面积的比重与越来越高。因此，我们必须重视起园林工程建设中相关园林施工技术的应用工作。目前，我国的园林施工技术已经到了一个比较成熟的阶段，初步建立起完善的园林施工养护系统，但是在实际的应用还存在着一定问题。本文将从市政园林绿化工程的施工技术的相关内容进行具体的行文阐述。

关键词：园林工程施工技术；应用研究

一、园林绿化工程的概述

1.1园林绿化工程的概念

园林绿化的工程项目包括了园路、水景、假山、绿化、排水设施等。在园林绿化工程中，这些项目都对整个园林景观的效果具有直接的影响。其中，园林工程中的绿化工程是主体部分，园林的绿化对城市的生态环境具有一定的影响，同时，园林的绿化对人的审美观也具有一定的影响，园林绿化工程具有供游人游憩的作用。在园林绿化工程当中，该工程的施工项目主要包括了苗木的栽植以及管理。

1.2园林绿化工程的特点

园林绿化工程的建设具有以下几个方面的特点：一是生态型的建设目标，二是其工程建设的指导思想具有一定的艺术性，三是绿化工程的实施对象具有一定的特殊性。首先从生态型的建设目标来看，环境是人类赖以生存的空间，在经济和社会不断发展的过程中，这个人类赖以生存的环境所遭受的环境污染和生态破坏问题越来越严重。我国现已提出了可持续发展的战略，这就使得园林绿化工程在城市建设中具有越来越重要的作用。其次是工程建设的指导思想方面。要保证园林绿化工程能够起到其基本的绿化效果的同时，还要保证园林绿化具有一定的审美价值，这就要求在园林绿化建设施工的过程中要以艺术设计和配置为指导思想。最后是其实施对象的特殊性方面，由于在园林绿化的过程中，对于绿化方面的大多数都是具有生命的物体，不管是草地、苗木和花卉方面，还是池塘中的金鱼等，在整个园林中，具有动物、也有植物，有生物也有静物，共同构成了一个小区域的生态环境。

二、市政园林绿化工程施工的技术要点

2.1注重土质的检测和土壤的改良

园林绿化工程中，必须做好土质的检测和土壤的改良工作。因为需要移植不同品种的植物，而土壤作为植物养分的提供者，必须保证施工区域的土质符合植物生长要求。根据土壤的主要成分，选择适合的植物品种和适用的施工技术。在对土壤进行测定时，首先要确定土壤酸碱度、EC值及有机成分含量。土壤酸碱度控制在83以内，EC值控制在0．12ms/c～0．5ms/c以内，土壤有机成分也需要控制在1kg土壤含有的有机质量为10kg。以后，园林的管理人员还应定期进行翻土和施肥工作，尽量满足植物生长的需求。

2.2注重苗木的运输、种植和修整

园林绿化工程中使用的苗木，可以有效的改善自然环境，所以，园林绿化工程的重点应放在苗木种植上。为了保证苗木运输时不受到损害，必须利用绳子捆绑等手段，做好防护措施。而且在运输时应保持直立状态，确保苗木的整体形态不出现变化。苗木种植前，应做好树坑的准备工作，其圆形树坑的深度，需要至少比球根深10cm以上。不同的植物需要的种植条件也不同，乔木种植的深度一般在60cm～100cm左右，普通灌木的深度一般在50cm～70cm左右，所以必须确保种植的合理性，保证苗木的成活率。进行乔木种植时，需要做好底部施肥工作。与此同时，苗木的修整工作也很重要，园艺人员需定期修剪苗木，并根据苗木的具体种类，制定不同的修剪计划。为有效的保证植物的正常生长，对枯枝病枝和根部疾病应及时处理。

2.3土方地形和种植基础的施工

园林土方地形是一个园林项目的基础，是构建整个园林工程的基础空间，在这个基础空间上布置园林绿化、园林建筑、小品，使之成为美丽的园林景观。不同的地形反映出不同的景观特征，它影响着园林的布局和风格。园林地形是园林造景的基础，然而，园林地形设计不能局限于原有现状，要根据总体规划意图进行合适的地形处理。首先，应对原始地形或按图整修后的地形进行验收，包括地形形状、标高、沉降量和表层种植土土质情况（包括土石比例、酸碱度、颗粒尺寸、含肥情况等）或换填的种植土质量进行验收，如果是屋顶花园，还需对屋顶的防水和保护层进行耐水、耐久性试验，验收合格后才能覆上种植土和其他造景设施。园林地形的整修是为了避免园林绿化工程的呆板、单调等问题，使园林景观更富于变化。一方面应满足设计要求，另一方面应根据视觉效果和现场需要不断调整、修改，从各个角度不断对比，依据自然地形进行再创造。其次，要考虑排水系统和灌溉系统。市政绿化工程或公园园林绿化工程的排水均按照雨污分流的原则通过明沟或排水管道进入水系或市政排水管网，一些缺水地区还得设计施工雨水收集系统，做好雨水收集过滤装置，使之能循环利用；灌溉管道的铺设要符合规范要求，灌溉要符合用水的需要，覆盖面全，水压足，流量够，要进行仔细的调整与检验。

2.4注重园林养护工作

对所栽植的树木要根据树种和现场条件的不同进行实时适量的灌溉、施肥、除草、修剪。灌溉前，要适当松土，夏季灌溉宜在早上或傍晚进行，冬季宜在中午，要一次性浇透，特别是在春夏季节；树木、花、灌木应按树种树龄生长期及土壤的实际情况施肥，施肥宜在晴天进行；除草主要是铲除野生草类，除草的深度以不影响植物的根系为准；修剪应根据树木的生长情况、树木通风、适光和肥水情况确定树木的树形、修剪方法及修剪程度。需要更换部分生长不良或死亡的植物，应注意补植的植物要与原来的景观相协调。病虫害的防治也是养护工作的重要环节，防治病虫害的方针要以“预防为主，综合治理”为原则，维护生态平衡，根据园林植物病虫害的预测预报，制定长期和短期的防治计划，对于对本地园林危害严重而普遍的病虫害应加强防治，采用化学、农药防治病虫害时，必须按照相关于对安全操作规定执行。

三、总结

我国目前正处于城市化建设快速发展的阶段，园林项目的建设是城市化建设的重要内容。因此，我们必须重视起园林工程中园林施工技术的应用，一方面施工单位要积极掌握先进的园林施工技术，另一方面要做好这些施工技术的合理使用，做好技术管理工作，通过先进的施工技术和科学的管理手段来实现我国园林项目施工的高效有序进行，从而为我国的城市化建设提供更多的绿色风景。

参考文献：

[1]杨吕云.风景园林施工管理中的常见问题和处理措施[J]-浙江园林，2016（04）

[2]沈建萍.园林施工的技术管理措施及技术规程研究[J]-绿色环保建材，2016（12）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cf50033a4dca255312516590.html