# 论电子通信工程中设备抗干扰接地方法

太原理工大学信息工程学院山西太原030024山西移动晋中榆社分公司山西晋中031800

摘要：随着我国社会经济的飞速发展，使我国各个行业都得到了相应的发展，经济水平的不断提高，使人们对电子通信设备提出了较高的要求，电子通信设备的运行稳定对整个工程来讲有着重要的意义，提供其抗干扰性能与其接地有着密切的联系，有效的抗干扰接地技术，不仅可以使整个工程设备工作性能得到极大的提高，还可以保证相关人员的人身安全，对设备内磁兼容性也有很大的促进。本文就对电子通信工程中设备抗干扰接地进行研究，然后提出有效的方法，进而促进设备的良好运行。

关键词：电子通信；设备；抗干扰；接地

近些年来伴随着我国整体经济水平的快速发展，相关的电子通信工程领域也取得了十分巨大的发展进步。同时由于各类电子设备在人们日常生活之中日渐普及，相关的设备接地安全性也越来越受到人们的关注。正确、有效的接地方式能够确保设备日常的稳定运行，接地技术的发展同时也将对电子通信设备的抗干扰性能产生极大的影响，因此应当在目前现有电子通信设备的基础之上，采取更加科学、合理的设计方式，来确保电子通信工程设备的接地质量能够充分的满足于抗干扰的要求，特别在大功率的射频系统中，接地对系统的稳定性非常关键。

1、抗干扰接地概述

电子通信工程中设备在正常运行时，接地方式和技术对设备安全运行十分关键，只有设备的地线没有电压的存在情况时，才可以实现安全状态。设备实际正常运行时，信号源需要借助地线回流，这就可以使地线因为阻抗而产生了电位的差异，一旦接地的方式出现了问题，就可能造成地线出现电位差，进而对整个电路正常的工作和运行产生很大影响。因此，电子通信工程内的设备，需要使用一些抗干扰的接地手段，以便使电位成为等电位，确保整个工程内设备的正常安全运行。电子通信工程的系统相对比较复杂，产生干扰的因素也非常多，提高设备抗干扰的接地质量，需要按照一定原则进行，比如，对测量信号装置进行连接时，信号源的地面需要注意规范与合理，并与实际的要求相符合，以便使整个系统抗干扰的能力得到有效的提升。还要注意电气的绝缘问题，负载的地线以及噪音地线需要和其他的地线相分离，并保持合适距离，此外，还要对数字和模拟信号地线分别进行设置，不同地线需要把它们一点接地，然后和公共地线进行合理连接。

2、电子通信工程中设备的使用现状

在项目建立和运行机制中，要想实现电子体系部分设备的常规化运行，就要将电压集中控制在220kV。当在其中产生一些意外情况的时候，发现设备受一原因的影响，产生明显的漏电现象。所以，在实际操作工作中，如果未实现良好绝缘，在地面、设备与人体之间将产生流通电路。虽然存在的电流比较小，但会影响人的身体健康。电子通信设备接地机理较为相似，尤其要处理设备安全和稳定运行状态，升级磁场脉冲信号的处理效果。在这种长期运行情况下，设备中将产生一定电荷。所以，在该情况下，需要利用接地手段，将设备内存在的电荷进行引入，并在期间对地线接地点进行分析与研究，要注意到水管、避雷针与煤气罐等这些物品的距离不能太近，以免产生危害。电子通信工程的设备对接地质量提出较高要求，其内部接地体参数以及实际的性能结构都要落实标准化要求，切实维护其自身的规范性以及实效性，整体电阻参数要集中在以下。如果是一些体积较大的设备，在选择期间，还需要对接地体的性能进行分析，促进其性能发挥。所以，对电子通信工程设备的抗干扰接地方法进行研究，对接地方式进行设计，不仅能在较大程度上维护整个工程的质量，还能在整体上使设备获得更大的使用效果。

3、电子通信工程中设备抗干扰接地的方案

3.1合理布线、提高布线精度

电子通信工程中的设备接地与其他用电设备接地是不同的，电子通信工程中设备接地对接地技术有更高的要求，更加细致精确，而且需要反复的调试确定最终的接地位置、方式等。如果电子通信工程中设备接地的某个小细节改变就可能对通信系统造成很大的干扰，或者轻松避免电子通信设备的干扰问题。接地是因为大地可以看作是零势点，大部分人认为地线只是为了将设备上多余的电荷传输到大地，电子通信设备和大地是等势体，其实不然在电子通信设备接地，地线是信号源的回流路径，而且存在阻抗，导致电子通信设备与大地并不是等势体。当电子通信设备接地地点或接地方式有所改变时，就会导致回流信号产生很大的差异，对电子通信设备造成干扰。因此，应采取正确的接地方式，尽量减少干扰。其接地点的真实位置、接地点的真实数量等都可以对地环路产生非常大的影响，因而，在选取接地点位置以及接地点数量的时候一定要综合考虑，慎重选择，充分结合自身的实际情况而需求来决定。

3.2降低地线的接地阻抗

地线主要是指信号源回流途中所经过的位置，电子通讯工程在进行抗干扰设计时，主要就是利用这一原理。地线阻抗对工程中的每个点位和电路运行都有较大的干扰作用。因此，在施工中要降低地线的接地阻抗，可以保证电子设备的抗干扰接地质量。在很多高频电路中，地线的接地阻抗是由电阻和电感两部分组成，电感作为阻抗的重要组成因素，在运行中地线的长度越长，电感的阻抗就越大。在一些低频电路中，地线的阻抗主要来自电阻，电阻越小，地线的阻抗就越小。因此，在此类电路中，要尽可能多的运用多点接地方法，从而降低到导线长度。

4、优化抗干扰接地方法的措施

4.1加强供电系统干扰

电力系统是影响电子通信的重要因素，加强电力系统接地干扰，主要是将系统来源的接地的线路电流进行分离，从而减少电源噪音对通信工程的影响。

4.2加强信号主干道的抗干扰性能

信号通道是链接信息与通信设备的主要端口，加强主干道抗干扰的接地线路，可以及时阻止电磁波对信号的影响，保证信息可以准确的传输出去，提高通讯工程的整体质量。

4.3加强设备创新与应用

传统的抗干扰接地方法已经无法满足现有的社会发展需求，因此，我国电子通讯企业要选用质量较高、抗压性能较强的设备进行作业，并对原有抗干扰性能较差的设备进行淘汰。其次，在原有的通信设备基础上根据时代要求对通信设备进行创新研究，积极引进国外先进的设备，实现我国电子通信工程的大力发展。

4.4加强设备维修与监督

在引进先进设备的同时，通信企业运行现代化的技术手段通信设备进行监督，对经常发生故障的区域进行重点监督。其次，对通信工程中出现问题，要及时进行维修处理，从而保证电力通信工程的安全运行。

4.5加强人才培养力度

在通信工程中，专业人员的技术水平，会直接影响整体电力系统的整体质量，因此，通信企业要加强人才培养，将高素质、高技能的人员运行到通信设备管理中，并定期开展接地方法培训，从而提升电子通信信息质量与设备抗干扰性能。

5、结束语

伴随着相关科学技术水平的快速发展，人们对于电子通信也日益提出了更为严苛的要求，因此在电子通信之中的设备接地问题也便更加引起人们的重视。在电子通信工程之中及时、有效的解决接地抗干扰问题，能够显著的提升整体通信工程的建设质，因而关于电子通信工程当中设备的接地抗干扰问题也便日益引起了人们的关注，这一问题的最终解决效果将严重的影响设备的正常运行，影响到人们的日常生活。对此本文提出了增强布线精度、降低自身阻抗、减轻环路干扰等措施，并对抗干扰接地方案做出了进一步的完善与改进。

参考文献

[1]邓立科.电子通信工程中设备抗干扰接地的有效设计[J].硅谷，2014（8）.

[2]张皓然，李阳，牛晨璐，等.电子通信工程中的设备抗干扰接地措施研究[J].消费导刊，2014（12）.

[3]刘犁.通信电子设备工程中抗干扰接地措施及应用[J].数字通信世界，2015（6）.

[4]沈剑和.对电子通信工程设备抗干扰接地策略的分析[J].科技传播，2015（23）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d00870481e2aeac90dbc5cb9.html