# 扰动应力场模型论文_邵尚奇,陈凯,丁文刚,杨国威,唐婧

导读:本文包含了扰动应力场模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,重力场,力场,弹道,应力,水力,误差。

### 扰动应力场模型论文文献综述

邵尚奇,陈凯,丁文刚,杨国威,唐婧[1]（2018）在《水力裂缝周围应力场解析模型及应力扰动分析》一文中研究指出运用势理论建立了无限大地层Ⅰ-Ⅱ复合型裂缝周围应力场解析模型,得到地应力和流体压力双重作用下Ⅰ-Ⅱ复合型裂缝应力场函数和复合裂缝应力场解析表达式。计算并分析了裂缝倾角为0°、30°、45°和60°等4种倾斜裂缝周围的有效应力分布。研究中发现:当垂直于裂纹面方向距离超过4倍半缝长时,诱导应力几乎可以忽略不计;垂直于裂纹面方向的应力扰动范围比平行于裂纹面方向的扰动范围大57.7%~61.5%;平行于最大水平主应力的裂缝在垂直于裂纹面方向中心区域的应力诱导范围比端部高7.9%~10.8%,不平行于最大水平主应力的裂缝垂直于裂纹面方向中心区域应力诱导范围比端部低23.8%~26.4%;在裂缝周围存在应力增强区和应力屏蔽区,且范围和形态与射孔方向和最大水平主应力夹角存在关系。研究结果可为水平井射孔角优选以及分段压裂的裂缝优化布置提供一定的理论指导。(本文来源于《石油机械》期刊2018年02期）

黄正,吕志涛,涂永明[2]（2016）在《基于扰动应力场模型的ABAQUS二次开发及其与塑性损伤模型的比较》一文中研究指出扰动应力场模型(DSFM)由于考虑了裂缝间的剪切滑移效应,融合了转动裂缝模型和固定裂缝模型的思想,可以更真实地模拟钢筋混凝土构件的受剪性能。通过大型通用有限元软件ABAQUS的二次开发接口,开发了基于DSFM模型思想的用户子程序UMAT,重点介绍将剪切滑移应变从总应变中分离出来的算法,并给出能够适应UMAT开发要求的编程方法和流程。利用所开发的UMAT子程序和ABAQUS内置的塑性损伤(CDP)模型对多伦多大学完成的多块钢筋混凝土平板试验进行分析。结果表明,所开发的子程序能够准确反应不同配筋形式的钢筋混凝土单元在不同受力状态下的响应,而ABAQUS内置的CDP模型由于无法反应钢筋混凝土单元斜裂缝出现后的剪应力强化效应,不能用于钢筋混凝土的受剪性能分析。(本文来源于《土木工程学报》期刊2016年05期）

蒋东方,边少锋,童余德,纪兵[3]（2013）在《利用高精度地球重力场模型计算扰动重力垂直梯度》一文中研究指出探讨了利用地球重力场模型计算扰动重力垂直梯度的理论方法,介绍了高精度地球重力场模型和最新的EGM2008模型,并利用EGM2008模型的360阶和720阶完全规格化地球位系数,分别计算了西太平洋区域和全球范围的扰动重力垂直梯度。从绘制的计算结果分布图可以看出,扰动重力垂直梯度能够清晰反映并显示地球地质构造的变化特征与陆地边界轮廓。统计分析表明,随着位系数截断阶次从360阶增至720阶,计算结果的变化较为明显,均值接近于零,其数值分布近似服从正态分布。(本文来源于《海洋测绘》期刊2013年02期）

刘晓刚,吴晓平,赵东明,吴星[4]（2009）在《EGM96和EGM2008地球重力场模型计算弹道扰动引力的比较》一文中研究指出给出了利用地球重力场模型计算扰动引力以及重力场模型截断误差的公式,计算了36阶、360阶、2 160阶地球重力场模型在径向和水平方向的截断误差,并对36阶、360阶的EGM96和EGM2008重力场模型计算的弹道扰动引力矢量进行了分析和比较。结果表明,采用重力场模型计算扰动引力时,模型阶数和弹道点的高度越低,模型截断误差越大;EGM96和EGM2008模型的一致性随着模型阶数的升高而逐渐降低。总体来看,EGM2008模型的精度要好于EGM96模型。(本文来源于《大地测量与地球动力学》期刊2009年05期）

张皞,吴晓平[5]（2006）在《重力场模型截断误差对弹道扰动引力计算的影响》一文中研究指出利用地球重力场模型来确定弹道扰动引力的方法,其主要误差为重力场模型截断误差,研究模型截断误差对弹道扰动引力计算产生的影响,对改化重力场模型从而快速、精确地计算弹道扰动引力具有一定的意义。 1．利用地球重力场模型计算弹道扰动引力根据地球重力场模型可以计算地球外部空间点的扰动位。对于空间飞行的导弹,在弹道点P(ρ,θ,λ) 处建立局部直角坐标系(x,y,z),于是空间弹道点扰动引力矢量即扰动位T对于x、y、z叁个坐标轴的偏导数。而弹道扰动引力矢量分别截断到N阶的误差为:(本文来源于《中国地球物理学会第22届年会论文集》期刊2006-10-01）

张川,蒋宁[6]（2006）在《用扰动应力场模型模拟深受弯简支梁的受力性能》一文中研究指出使用基于扰动应力场模型的非线性有限元程序VT2分析了4个深受弯简支梁的受力性能。通过与试验结果的对比,在开裂形态、破坏形式、纵筋应变分布及荷载位移曲线等局部与整体反应层次上,评价了扰动应力场模型模拟深受弯简支梁受力性能的适用性。(本文来源于《重庆建筑大学学报》期刊2006年01期）

彭富清,张瑞华[7]（2003）在《基于重力场模型的平均扰动场元的严密计算方法》一文中研究指出卫星重力技术的进步为建立高精度的全球重力场模型提供了可能,该技术包括卫星测高、卫星重力梯度和卫星跟踪卫星等。而在建立扰动场模型的过程中一般要采用移去 恢复技术,该技术的核心是从已知的重力数据中减去根据参考重力场模型计算的扰动场元,并在最后的成果中加入移去部分对应的扰动场元。但在移去、恢复的过程中往往利用扰动场元在格网中心点的值乘以某平滑因子代替扰动场元在该格网上的平均值,不可避免地引入了系统误差。从勒让德微分方程和勒让德函数的定义出发,详细研究了利用重力场模型计算扰动场元在格网上的平均值的方法,该方法在利用卫星测高资料反演海域重力异常中的应用表明,重力异常的精度得到了进一步提高。(本文来源于《测绘学报》期刊2003年02期）

### 扰动应力场模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

扰动应力场模型(DSFM)由于考虑了裂缝间的剪切滑移效应,融合了转动裂缝模型和固定裂缝模型的思想,可以更真实地模拟钢筋混凝土构件的受剪性能。通过大型通用有限元软件ABAQUS的二次开发接口,开发了基于DSFM模型思想的用户子程序UMAT,重点介绍将剪切滑移应变从总应变中分离出来的算法,并给出能够适应UMAT开发要求的编程方法和流程。利用所开发的UMAT子程序和ABAQUS内置的塑性损伤(CDP)模型对多伦多大学完成的多块钢筋混凝土平板试验进行分析。结果表明,所开发的子程序能够准确反应不同配筋形式的钢筋混凝土单元在不同受力状态下的响应,而ABAQUS内置的CDP模型由于无法反应钢筋混凝土单元斜裂缝出现后的剪应力强化效应,不能用于钢筋混凝土的受剪性能分析。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 扰动应力场模型论文参考文献

[1].邵尚奇,陈凯,丁文刚,杨国威,唐婧.水力裂缝周围应力场解析模型及应力扰动分析[J].石油机械.2018

[2].黄正,吕志涛,涂永明.基于扰动应力场模型的ABAQUS二次开发及其与塑性损伤模型的比较[J].土木工程学报.2016

[3].蒋东方,边少锋,童余德,纪兵.利用高精度地球重力场模型计算扰动重力垂直梯度[J].海洋测绘.2013

[4].刘晓刚,吴晓平,赵东明,吴星.EGM96和EGM2008地球重力场模型计算弹道扰动引力的比较[J].大地测量与地球动力学.2009

[5].张皞,吴晓平.重力场模型截断误差对弹道扰动引力计算的影响[C].中国地球物理学会第22届年会论文集.2006

[6].张川,蒋宁.用扰动应力场模型模拟深受弯简支梁的受力性能[J].重庆建筑大学学报.2006

[7].彭富清,张瑞华.基于重力场模型的平均扰动场元的严密计算方法[J].测绘学报.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d01bdb5daa391618776f07b8.html