# 建筑施工中防水防渗施工技术探析孙瑞绪

河北为福房地产开发有限公司河北省邢台市055150

摘要：当前，我国的现代建筑施工的数量逐年攀升，尤其是居民建筑和高楼大厦建筑的增加，为现代建筑的施工增加了难度，如何提高建筑施工的施工质量成为其中关键，尤其是加强对建筑施工中防水防渗施工。故此，在我国现代建筑施工中，加强对建筑物漏水施工的监督成为重中之重，通过加强对建筑结构整体的稳定性、耐久性以及安全性的施工，进而报站整个建筑的使用功能。因此，在建筑施工中，加强对建筑体容易出现渗漏水的位置进行施工管理，进而延长建筑的使用寿命，保障建筑施工的水平和质量，推动建筑行业的可持续发展。本文主要分析探讨了建筑施工中防水防渗施工技术，以供参阅。

关键词：建筑施工；防水防渗；施工技术

引言

随着当前城市化发展进程的不断加快，人们也开始越来越注重环境问题，但近年来，我国一些企业由于房屋出现渗漏问题，已经受到众多业主的投诉，也对人们的日常生活造成了严重的影响。那么在这样的背景下，建筑施工企业就要注重认真分析房屋渗漏的原因，注重选用符合相关质量标准的建材，用合适的施工方式进行施工，并应用科学的、针对性的防水防渗施工技术，有效落实建筑施工防水防渗工作，避免渗水渗漏问题影响到建筑物的美感和实用性，从而更好的保障房屋建筑施工的效率和质量。

1外墙防水防渗施工技术

对建筑外墙进行具体施工过程中，需对混凝土材料进行科学选择，最好选择水热化比较低的混凝土材料，同时在混凝土材料当中加入适量的外加剂，进一步提升混凝土的耐久性，降低混凝土结构伸缩对墙体的影响，防止外墙裂缝引起渗漏现象。在具体施工过程中，为了防止外墙体因为自重因素出现开裂和变形，技术人员可以在墙体下面设置相应的过梁或者圈梁，通过这种方式提高建筑的强度和刚度。与此同时，也可以使用一次性成型的建筑外围竖向结构，具体施工时，避免设置施工缝。在建筑外墙中，施工人员往往设置一定的施工空洞，这些空洞具体设置的位置需结合施工技术需求进行明确，而相邻看的孔洞上下高差则需要控制在10mm以上。不能在寒冷的季节或者高温季节等极端天气进行外墙的施工。与此同时，还需对外墙体的变形缝进行科学合理的设置，例如防震缝、伸缩缝以及沉降缝等。如果外墙施工完成，则需要将外墙内部的支架及时拆除，这样来提高墙体的密封性。在门和墙相互连接的位置，要控制其密封性。

2地下室的防水施工技术

还有一种比较常见的渗漏问题就是地下室渗漏，建筑施工过程中地很容易忽视下室的建造，包括设计图纸的制作中时常对地下室施工都不明确，常常在建筑完成后的检查阶段出现地下室建设不合格的问题，地下室如果出现严重的渗透问题，会损伤墙壁，导致墙面受到破坏。想要解决地下室的渗漏问题，需要工作人员明确实际地下室的整体设计情况和实际应用效果，通过结合自己多年的建设经验对渗水的位置进行明确，然后对建设环境进行判断，选择合理的建设材料来补救。比如：用胶带粘贴好漏水的缝隙，胶带补救需要保证整个补救过程中胶带不会出现变形，当遇到渗漏情况严重的问题时，需要进行抗腐蚀准备，通过运用具有良好抗水性的混凝土来对缝隙部位进行浇筑，混凝土的搅拌要均匀，防护完成后工作人员要定期对墙面和渗水地区进行修复和养护。想要处理好工程渗漏问题，需要提高施工技术人员的职业素养，提高对防渗工作的重视程度，保证工作人员能够严格按照施工标准进行施工。

3厨卫防水防渗施工技术

众所周知，厨卫属于建筑工程中用水较多的地方，在实际施工过程中一旦没有处理好，渗漏问题出现的几率就相对较大。因此在施工之前，首先就要对所有的管材进行选择，保证各种施工管材的质量，所有的施工材料在进入施工现场，都要出具出厂证明和合格证书等，避免施工中出现劣质施工材料。其次还要对厨卫墙面和地面进行针对性的防水处理，通常采用的厨卫中使用的防水材料是聚氨酯，这种材料本身有着相对较好的性能。另外还要做好防水层，在实际施工后还要进行仔细检查，避免防水层存在破损的情况，一旦发现有破损的情况，就要进行及时的修补，并进行注水检验，在保证其无渗漏情况出现才算完成。最后还要做好地漏和管道的密封工作，在地漏安装过程中，要严格按照相关要求进行施工，保证设计高度的合理性，在后期装修过程中，尽量不要对地面和墙面打洞，避免破坏防水层。

4屋面防渗漏技术

屋面防渗漏施工，要求在防水材料使用上具有一定的灵活性，应该对屋面的具体情况进行分析，采取优质的防水材料及科学的施工工艺，以设计标准和施工规范为依据，落实施工方案和施工措施。在混凝土浇筑的情况下，需保证混凝土结构的整体强度，并使混凝土受温度变化影响而导致表面出现裂缝的情况得到有效控制。施工人员需对已浇筑好的混凝土进行养护，同时加强成品保护，进而使结构层和防水层不被破坏受损，并保证工艺方案的可行性以及防水层位置的合理性。

5门窗防水防渗施工技术

建筑施工中防水防渗施工技术在门窗的运用中，主要是利用防水砂浆涂刷窗体与墙体的裂缝进而达到防护效果。且对结构材料质量的把关也十分关键，选用防水材料投入实际结构施工中对整体的工程顺利展开十分重要。通常门窗下角选用的是弹性的金属材料，门窗的整体结构选用的是铝合金抗压材料，采用这种材料组合能够使门窗结构在墙体安置时更加服帖和完整，避免出现有过多的裂缝。在门窗安装施工完成后，需用防水砂浆将所有裂缝和边边角角都涂抹一遍，进而确保整体的结构密封性。

结束语

总而言之，建筑工程施工过程中渗漏是比较常见的问题，在防范以及治理时具有较大的困难，但是其对建筑物的质量影响是非常大的，所以需要建筑企业认真分析问题所在，严格按照施工标准进行施工，针对不同的渗漏问题采取不同的解决措施，特别要加强对于防水材料的检验检测工作，同时要加强施工过程中的管理力度，从而确保建筑工程防水工程的质量，进而提升整体建筑工程的质量，促进建筑行业的发展。

参考文献:

[1]王宏涛.建筑施工中防水防渗施工技术研究[J].居舍.2018(07)

[2]朱继友.建筑施工中防水防渗施工技术研究[J].居舍.2018(09)

[3]郭勇江,高珊.建筑施工中防水防渗施工技术分析[J].建材与装饰.2018(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d025ef5632e7ae3515114d0d.html