# 管窥建筑工程施工节能技术

陈金强

浙江祥生建设工程有限公司

摘要：改革开放以来三十余年的粗犷式发展虽然带来了经济社会的快速发展，但也导致了资源浪费严重和环境的破坏，为响应国家节约资源保护环境的国策的号召，建设社会主义和谐社会，实现可持续发展，早日实现中国梦，建筑节能也逐渐被重视起来，在保证建筑正常功能的同时，尽最大可能节约工程成本和人力资源成本。建筑工程施工节能技术对于建设节约型社会意义重大，文章将对这类节能技术进行分类研究和阐述。

关键词：建筑工程；施工节能；节能技术

1建筑节能含义

节能建筑是近几年为了响应国家节约资源和保护环境的政策号召，顺应和谐社会构建潮流而提出的。节能建筑是指遵循气候设计和节能的基本方法，对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后，设计出的低能耗建筑。我国的建筑节能主要是依靠施工过程中的施工节能技术来实现的。建筑节能可以实现将人们的居住空间改造的舒适环保而且绿色健康，合理划分出居住生活、工作空间，只要严格遵循国家关于建筑强制性的法律法规，在建筑施工整个过程中，从原材料选取到施工现场规划再到检验维护等，采取高节能标准，实现资源的循环高效利用，将每一滴水、每一寸土地都物尽其用，将整个建筑的新能源利用率提到最高。建筑节能主要是指积极推行各项建筑节能新技术，他的重要性和实施重点在于具体工程施工过程中的节能，从能想到的各方面着手，加强节能技术的应用，是目前我国建筑节能的重要内容，也是促进我国建筑行业向着节能环保可持续发展方向前进的必经之路。

2节能建筑的鲜明特色

节能建筑其目的在于在项目建设和施工中应用目前已经掌握的节能技术，以谋求达到项目投入使用后能减少人们日常能源消耗的目的。其特点鲜明区别于传统建筑，可以归纳为以下几点：第一，节能建筑强调全寿命周期的概念，十分重视在时间领域分析建筑对环境的作用和影响。通常我们谈及的建筑寿命，特指整个项目的建设周期，具体划分可以由建筑选址、相关规划、设计、施工最后到运营的整个周期。我们在进行评估时，要对整个周期而不是其中的一两部分进行评估，只有整体考虑这个周期，才能准确合理的评判该项目对环境的具体影响程度。第二，节能建筑要考虑延伸性。建筑节能对环境的影响并不是一个即刻见效的过程，而是一个长年累月慢慢累加的过程，延伸性则是考虑到这一建筑特点，延伸性是指除了建筑物存在这段时间外，还要考虑到建筑完工前的材料准备和施工过程，以及建筑物使用结束后的拆迁和垃圾回收再利用等。所以，为了提高节能效果，可以选择可循环利用的建筑建材，最大限度的降低能源和资源损耗，实现建筑与自然相协调，建筑领域的可持续发展。

3广泛应用的建筑施工节能技术

3.1墙体节能施工技术

墙体作为建筑物中面积最大的部分，它的节能效果直接影响到建筑节能的最终效果。工程技术部门根据具体工程图纸和相关施工规定条例，绘制出墙体的砌块排列图。为最大限度降低砌块建筑所固有的墙体热阻值低、裂缝处易渗漏等带来的有害于节能的影响，可以从施工角度予以弥补，即采取施工过程中的节能技术保证工程的质量和节能效果。

应用最广泛的技术是高效保温墙体。具体实现方法是在工程施工中，可以采用蒸压粉煤灰混合以其混凝土来砌作外围护墙，这是经过先进的生产技术加工而有别于传统材料的新型建筑原材料，主要针对墙体的保温，在保证成本不大幅增加的前提下，实现更好的保温效果，也就起到了建筑物投入使用后节能的作用，是一种近些年逐渐被大家认可的新型绿色建筑材料。实践结果显示新型建材的选用无疑是施工过程中做到节能的最直接有效的途径，应该在具体施工过程中大力推行建筑节能材料的使用。比如聚苯颗粒保温料浆外墙保温技术，即将废弃的聚苯乙烯塑料粉碎成为0.5mm～4mm的颗粒用以配制保温砂浆。该施工技术简单易行，不仅可以降低工人的劳动量，而且几乎不会增加成本，甚至对于结构上有缺陷的墙体，也可以使用，方法极为简单，直接用保温料浆补平墙体缺陷处即可。

3.2门窗安装节能

门窗作为建筑物中最大的活动环节，它的保温效果对于节能显然有着十分巨大的影响。做好门窗框和玻璃扇隔热和密封是关键环节。木质门窗和塑料门窗的隔热效果远好于普通的钢、铝门窗，隔热效果大约可以提升三成。另外，采取双层玻璃窗可以起到类似空心墙的作用，较传统单层玻璃窗，提高大约40%的隔热效果。因此，考虑成本和隔热效果，塑料单框双玻璃门窗无疑是建筑首选。同时为了最大限度实现门窗的节能，除了选材外，安装施工过程中可通过多重检验保证施工效果，诸如针对其抗风压性、雨水渗漏性等的工程中期检查；针对其结构角度的框角的垂直度校验。针对门窗本身的变形程度、缝隙大小、密封情况的检验。为有效解决这些问题，可以在施工过程中通过组件之间加设密封条实现防止渗水、透气，诸如推拉窗的轨槽等活动件部位进行密封处理，在门窗框四周与建筑墙体结合处采用水泥砂浆进行后期的补救性加密处理。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的保温效果不如墙体，因此要严格控制好玻璃窗的面积，不宜使窗墙比超过50%，窗户玻璃尽量选用保温效果好的玻璃，如双层玻璃、反射玻璃、隔热遮光薄膜等。

3.3屋面节能施工技术

屋面节能技术是针对防水层和屋面板的一项保温节能技术，通常的做法是将诸如聚苯乙烯板、珍珠岩、废聚苯粒等低密度、隔热效果好的保温材料夹杂在防水层和屋面板之间已达到保温的效果。可选择的保温材料种类繁多，根据施工现场的不同采取相应的材料。具体施工方法中最为被大家接受的是屋面反铺法，即将防水层置于保温层以下，这样做的好处就是可有效保护防水层，施工过程简单易行，但缺点也显著――成本较高。为更好达到保温效果，可同时在屋面采取一定措施。可以选择在屋面结构处加设通风隔热层，或者在屋顶结构上另外再加设一个反射层。

3.4建筑施工中有效利用太阳能

新能源种类繁多，但太阳能无疑是最洁净、最丰富的环保能源，尽管比例不大，但在我国建筑行业，太阳能的的确确已经进入了实际应用的地步。有效的太阳能利用方法数目繁多，比较常见的有：利用太阳能技术进行采暖和供热，最常见的就是楼层顶部的太阳能热水器，不仅很好地改善了日常生活质量，而且很好的利用了以往被浪费掉的太阳能。太阳能的使用可以说是百里而无一害，不仅安全稳定，零排放，零污染，而且前期投入成本低、使用过程中维护成本低、使用后拆卸容易等。种种特点使得太阳能成为建筑工程节能最有发展前景的能源形式。

另外，可以通过对建筑施工方案的优化，协调施工各方的进度和资源调配，充分利用人力物力资源，有效避免资源浪费，通过施工过程中的实时监控，及时作出针对资源浪费现象的方案调整，可有效节约建筑施工过程中的能源。

4结束语

总之，能源事关国家长远发展和战略安全，为响应国家节约能源保护环境的国策，早日实现可持续发展，必须在生产生活中充分重视节能技术的应用。对于建筑行业来说，要不断依靠建筑施工节能技术的推陈出新，与时俱进，来实现以在保证建筑物基本功能的基础上节约资源和能源的目的，为早日建成节约型社会贡献一份力量。

参考文献

[1]梁四年.建筑工程施工中节能技术的应用研究[J].门窗，2016（8）.

[2]胡东侨.建筑工程施工节能技术应用[J].门窗，2017（9）.

[3]胡逢林.建筑工程施工节能控制研究[J].门窗，2018（3）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d03992e271c7f06a66379030.html