# 暖通空调系统设备噪声的特性分析与治理研究

广东美芝制冷设备有限公司广东佛山528300

摘要：在空调系统运行过程中，经常出现很大的噪音，影响人们的正常生活，而且随着人们生活的提高，人们对居住环境提出了较高的要求，因此降低暖通空调系统设备噪音非常有必要。

关键词：暖通空调；系统设备；噪声

暖通空调为人们的工作和生活提供了良好的环境，实现了人们生活质量以及工作效率的提升，但是在暖通空调运行过程中，经常出现一些噪声，给人们造成了困扰，所以如何降低暖通空调运行的噪音，是人们当前研究的重点问题。目前我国的暖通空调设备有许多种，针对不同的暖通空调设备，其噪音治理方法也存在不同。因此本文在此进一步探讨暖通空调系统设备噪声的特性分析与治理。

1常见空调设备噪声源及特性

1.1空调设备噪声源及发生机理

空调设备运行过程中，所产生的噪音，其原因有很多方面，例如风机选型不合理、机房设备不适当、管路气流速度调节不均匀等等，会对设备的运行造成不利影响，进而产生一些噪声。空调系统噪声来源主要分为两个方面，一方面为冷水机组、冷却塔等间接噪声。这些设备在安装过程中，是与人的生存空间相分离的，这些设备产生噪声往往会以固体传声以及空气动力性噪声进行传递，对人们的生活产生严重的不离影系那个。另一方面为直接噪声。空调设备与人的生活直接接触，产生的噪声也会直接接触人。对此对噪声的控制主要有两种方式，一种为消声，另一种为隔振。

另外空调系统中不同设备也有不同的特点，很大程度上，决定着设备产生噪声的大小。而且设备以及技术安装对空调系统噪声强度也会产生影响。所以在暖通空调设备中，对于空调设备噪音控制，应根据具体情况，进行合理的分析，以此达到良好的防噪音效果。

1.2空调系统设备噪声分析

1.2.1风机噪声

风机是空调系统中的主要的噪声源，同时也是噪声分析与治理的主要对象。风机噪声主要由两部分组成，一部分为空气动性噪声，另一部分为机械噪声。其中空气动力性噪声主要是因为空气受叶片驱动引起的气流紊流。产生的噪声主要来自于空气动力性噪声。对于风机噪声，其大小受风量、风压以及转速等因素的影响。

1.2.2冷水机组和水泵噪声

机房内的噪声可以分为振动噪声和具有中、高频特性的噪声，其中振动噪声产生的原因一些体形较大的设备运行时，不能保持良好的状态，出现不平衡的情况，进而产生噪声。在水泵安装过程中，未严格按照要求设置吊架，使得水泵不仅承受了管道的重量，同时还承受了阀门的重量，使得泵的一侧重量较大，而且超过了电机一侧的重量，进而破坏了橡胶减震器，发生了水泵轴偏移的情况，由此产生噪声。并且通过结构传递，达到各个房间。在机房内具有中、高频特性的噪声主要来源水泵运行轴转动以及压缩机的运行等。

1.2.3冷却塔噪声

在中央空调系统中那个，冷却塔是其重要组成部分，一般将其安装在建筑物附近，由于冷却塔数量多以及体型大，能够产生更大的声音，对人的影响更加的严重。冷却塔噪音主要来源于三个方面，一是传动部件运行时，震动产生的声音，一般包括电动机、阀体等等。二是由于滴水产生的噪声，在设备运行过程中，会造成水滴溅散出来，三是通风机内空气的流动，产生了噪音。

1.2.4风机盘管噪声

一般情况下，将风机盘管系统安装在室内，它主要由两部分组成，一部分为新风，另一部分为风机盘管。在安装过程中，对于风机盘管的配置方式，会对产生的噪声起决定性作用，同时受风机盘管的自身噪声状况的影响。风机噪声是影响风机盘管噪声的主要因素。所以对于风机盘管噪声的有效处理，应根据不同形式的风机盘管进行消声。

2暖通空调系统设备噪声治理研究分析

2.1噪声治理方法

2.1.1吸声降噪

利用材料以及结构的吸声吸能，降低噪声强度，在暖通空调系统安装过程中，可以进行吸声结构的设计，一般情况下吸声机构有共振吸声结构、强吸声结构等等，多孔吸声材料主要有玻璃棉无机纤维、岩棉无机纤维等等。在选择可以根据空间场所进行选择，一般情况下共振吸声结构是一种较为常见的吸声降噪结构。强吸声结构可以用于一些特殊场合，包括强噪声的设备用房以及消声室等。

2.1.2减振隔振

一些设备运行过程中，主要是由于振动产生噪音，所以就应采取减振隔振措施，保证设备运行的平稳性，避免噪声的产生。所以在设备运行过程中，一定要将设备固定好，使设备保持平衡，同时还应利用一些填充材料，将放置在管道和空调设备之间，禁止噪声的传递，进而达到良好的噪音治理效果。

2.2空调系统设备的噪声控制

2.2.1风机盘管噪声控制

对于风机盘管噪声控制，应采用以下措施：（1）电动机和叶轮是风机盘管的噪声来源，所以应对噪声源进行控制。对于电动机，可以选择最佳的槽，并采取措施，实现线圈加工精度的提升，实现电动机噪音强度的有效降低。同时还可以将叶轮的重量以及转速，结合施工情况，适当的减轻，以实现噪声的降低。（2）对风机盘管的配置进行合理的优化，将风机盘管与房间分离，因此可以将风机盘管设置客房上方或在过厅上部设置送风口。（3）可以采用一定的消声器，将其安装在噪声较大的风机盘管的送风口的附近。但是需要注意的是不能将管式消声器安装在立柱式风机盘管中。另外由于风机盘管系统中，还容易产生新回风串音的问题，所以相邻新风口之间的管道距离，应适当的增加，同时安装消声器，以此解决新回风串音问题。

2.2.2机房的噪声控制

机房的位置选择非常重要，对噪声治理效果具有重要影响，一般情况下，应将机房应设置与房间较远的地方。通常在建筑的地下室，进行机组的设置，一方面能够降低对外界的影响，另一方面也能够减少外界因素对机房产生的影响，使得机房中的设备能够正常稳定运行。电梯井可能会进行机房噪声的传递，所以还应对电梯井和机房进行隔声处理。并且对于维护结构的设置，应选择具有良好的隔声效果的材料，使其满足设备安装的实际要求。

2.2.3冷却塔的噪声控制

为了加强冷却塔的噪声控制，应做好以下几点：（1）在安装冷却塔过程中，应合理确定冷却塔的安装位置，应尽量远离建筑。（2）可以采用两台电动机，这样减少可以减少转速，进而降低噪声，同时还可以采用消声装置，将其安装在冷却塔的排风口以及进风口。（3）对于冷却塔的位置，虽然尽量远离，但是仍然与建筑较近，若不能合理的处理噪声问题，对人们还会产生影响。所以可以通过隔声屏障的方式，减少噪声的传递，进而降低噪音污染。

总结

综上所述，暖通空调设备能够提高人们生活质量，使人们更加舒适的生活和工作。但是在暖通空调运行过程中，经常产生一些噪声，对人们产生了干扰，降低了人们生活质量。所以必须加强对暖通空调设备的噪声控制，避免出现噪声污染。本文主要探讨暖通空调设备中的风机盘管、冷却塔以及机房的噪声控制，并提出来一些噪声治理措施，能够达到良好的噪声治理效果。因此可以加强对噪声治理措施的有效落实，保证暖通空调设备的无噪音运行，进而为人们的生活和工作提供重要保障。

参考文献：

[1]张玲.暖通空调系统设备噪声检测实验的建立[D].东华大学，2014.

[2]梁文清.暖通空调系统噪声问题的治理策略探究[J].科技创新与应用，2015，32：140.

[3]何发模.暖通空调系统设备管理与故障问题的维护建议研究[J].科技与企业，2016，02：86.

[4]孙婷婷.水环多联式热泵空调系统运行特性研究[D].哈尔滨工业大学，2012.

[5]孙凌云.暖通空调系统噪声问题的治理策略探究[J].城市建筑，2014，02：138.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d0478830730727756da5b98b.html