# 基于DSP的继电保护程控测试源的研究

李蔚[1]2004年在《基于DSP的继电保护程控测试源的研究》文中研究说明随着电力系统的迅猛发展，在现代电力系统中，继电保护设备能否准确、及时、可靠的动作是关系到整个电力系统能否稳定运行的关键因素之一，因此对继电保护设备进行全面、快速的测试是必不可少的环节。在测试过程中，能否给被测试的保护设备提供可靠的电源，则是其中的关键。 目前，对测控系统的实时性、计算精度和大量数据运算速度要求不断提高，单片机系统在很多场合下已不能很好的满足用户要求。而DSP系统由于运算速度快、精度高等特点，正逐渐取代单片机系统，成为一大技术热点。 本论中文首先介绍了继电保护测试设备在电力系统稳定运行中起着十分重要的作用，综述了国内外继电保护测试设备的发展概况，并简单介绍了当前继电保护测试中的新技术，然后介绍了继电保护测试系统结构和基本原理，并重点对比了基于单片机和基于DSP的两种程控测试源系统。简单介绍了DSP应用系统构成、特点及其设计的过程。论文最后重点介绍了基于DSP芯片的程控测试源系统。该程控测试源系统中采用了TI公司的TMS320LF2407芯片，该芯片在电力系统中得到了广泛的应用。本文完成了程控测试源系统的硬件系统的电路图设计、印刷电路板制作和调试，并完成部分软件的设计。 从目前国内外的研究和使用情况来看，基于数字信号处理器的继电保护测试设备具有广阔的发展前景。

牛潇[2]2011年在《一种基于DSP的矿用变压器继电保护装置改造研究》文中认为矿用变压器是煤矿安全生产系统中十分重要的设备,其安全稳定运行直接关系着煤矿的正常有效运转,因此,必须根据变压器容量等参数,研究各种类型的故障和不正常工作时的状态,设计出性能良好、工作可靠的矿用变压器继电保护装置是十分必要的。本文以某煤矿变电站为改造背景,首先论述了矿用变压器继电保护系统发展现状及存在的问题,重点对目前矿用变压器保护装置的硬件存在的问题进行分析,根据DSP的特点,选择DSP作为变压器保护装置的微处理器。其次对变压器保护原理的几个关键问题(过流保护,过负荷保护,零序过压过流保护,非电量保护等)进行了研究。为了满足实时反映并处理故障的要求,设计中采用了双DSP芯片结构,将主保护和后备保护功能集中在一块保护DSP芯片上;通讯及监控功能集中在另一块检测DSP芯片上。保护DSP用来完成独立采样及所有的数字滤波、保护算法的实现和出口逻辑控制CPLD;而监控DSP完成装置的总起动和人机界面、后台通信等功能。这样设计的优点是不但保证了保护DSP处理的实时性和快速性,而且保证了装置不因监控CPU中任一器件的损坏而导致保护误动,加强了系统的可靠性。通过对微机继电保护装置的各种数字算法和DSP的计算能力的研究,得出采用增量式傅立叶算法,这种算法不但提高了数据处理的实时性,而且精度较高、滤波效果好、计算量适中,同时可以算出基波分量的实部和虚部,进而计算出负序电压、零序电压、功率和功率方向等参考量。

张毅[3]2006年在《RT-DSP继电保护测试装置的研制—微处理器系统设计》文中研究指明继电保护装置的作用,是当电力系统中电气元件或设备发生故障时将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免遭更大破坏,并使电力系统尽快恢复正常运行。继电保护测试是在运行前和检修期间对继电保护装置进行检查的重要设备,对它们的深入研究对尽早检测保护装置的故障,保证电力系统安全稳定的运行有着重要的意义。继电保护测试装置通过输出交流叁相电压、电流来模拟电力系统中的各种故障,并测试继电保护及安全自动装置当故障发生时对故障的响应状态和响应速度。RT-DSP继电保护微机试验装置课题,是在电力系统对继电保护测试装置技术要求不断提高的背景下提出的。本文主要研究对象是微处理器(DSP)系统的开发,包括测试系统的构建,软硬件设计、制作和调试等。系统设计存在几个技术关键:寻求良好的系统构建方法,建立和微型机通讯的有效协议,高性能任意波形发生器的实现,继电保护装置动作的识别,故障再现的实现和装置电磁兼容性的保证等。论文通过第二章的系统设计、第叁章的微处理器部分的硬件结构设计和第四章的监控测试软件,指出了微处理器系统解决以上技术关键的方法,论文最后阐述了毕业设计主要成果和系统需要进一步完善的地方。

## 参考文献：

[1]. 基于DSP的继电保护程控测试源的研究[D]. 李蔚. 西南交通大学. 2004

[2]. 一种基于DSP的矿用变压器继电保护装置改造研究[D]. 牛潇. 中北大学. 2011

[3]. RT-DSP继电保护测试装置的研制—微处理器系统设计[D]. 张毅. 东南大学. 2006

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d067ed5bffe4ac332f4a1226.html