# 高铁接触网异物自动化智能检测方法

### 论文摘要

基于接触网安全巡检装置(2C)采集的海量图像数据,提出高铁接触网异物自动化智能检测方法,以实现稳健、可靠、精准的高铁接触网安全异常检测。该方法面向2C图像的特点以及接触网安全运行需求,首先对图像进行预处理,然后设计基于深度神经网络的异物检测方法,利用已标定样本训练异物检测模型,并通过预训练和重训练步骤进行深度学习模型的优化,最后将训练好的模型应用于真实场景中对特定异物进行自动检测。对采集的2C图像进行相关试验,结果表明,该方法可以快速有效地检测出接触网异物,准确率达到96.5%以上,具有较高的应用价值。

### 论文目录

- 1 概述

- 2 基于深度学习的接触网异物检测方法

- 2.1 预处理

- 2.2 基于深度神经网络的异物检测模型

- 2.3 算法步骤

- 3 试验验证

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐伟,吴泽彬,刘建新,丁道华,詹天明,徐洋

关键词: 高速铁路,接触网,异物,智能检测,深度学习,自动化

来源: 中国铁路 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 中国铁路上海局集团有限公司南京供电段,南京理工大学计算机科学与工程学院

分类号: U226.8

DOI: 10.19549/j.issn.1001-683x.2019.10.039

页码: 39-44

总页数: 6

文件大小: 2817K

下载量: 182

### 相关论文文献

- [1].电气化铁路接触网电气烧伤事故的研究与实践[J]. 西铁科技 2010(02)

- [2].高速铁路接触网设备防雷问题的探讨[J]. 郑铁科技 2012(01)

- [3].浅谈高速接触网硬点[J]. 西铁科技 2009(02)

- [4].大数据在接触网运行维护中应用的探讨[J]. 郑铁科技 2019(02)

- [5].关于接触网设备限界安全的研究[J]. 中国安全科学学报 2019(S1)

- [6].实例分析温度对接触网设备的影响及其应对策略[J]. 装备维修技术 2019(04)

- [7].铁路电气建设中的接触网设备运行研究[J]. 中国设备工程 2018(14)

- [8].适用于接触网设备全方位检修的作业车研制[J]. 铁道机车与动车 2017(06)

- [9].接触网设备“运、检、修”分离改革的探讨[J]. 上海铁道科技 2017(03)

- [10].浅谈接触网设备故障点的判断[J]. 科技视界 2015(12)

- [11].铁路电气建设过程中接触网设备的创新分析[J]. 科学家 2017(03)

- [12].关于接触网“分相”的探讨[J]. 西铁科技 2010(04)

- [13].接触网质量评价方法与评价体系[J]. 中国铁路 2019(01)

- [14].广州地铁一号线接触网柔改刚工程关键技术探讨[J]. 机电信息 2019(11)

- [15].关于都拉营至关田接触网拨接施工方案的探讨[J]. 低碳世界 2019(09)

- [16].接触网故障的判断与查找[J]. 科技经济导刊 2018(27)

- [17].浅析局部电位差对接触网设备的危害及对策[J]. 科技资讯 2014(04)

- [18].大准铁路接触网设备烧损的原因与预防[J]. 硅谷 2014(19)

- [19].电气化铁道接触网零部件锈蚀原因分析及其预防措施[J]. 机电信息 2019(08)

- [20].接触网设备电气烧伤的原因分析及防护措施[J]. 居业 2019(08)

- [21].浅谈接触网鸟害的综合防治[J]. 装备维修技术 2019(04)

- [22].铁路咽喉区顶桥施工接触网改造技术浅析[J]. 科技风 2018(29)

- [23].电气化铁路接触网的常见故障及应对策略[J]. 设备管理与维修 2018(20)

- [24].铁路电气建设中的接触网设备运行研究[J]. 中国新技术新产品 2014(22)

- [25].新建线路接触网设备典型故障分析及防范措施[J]. 上海铁道科技 2014(01)

- [26].既有普速铁路接触网设备冗余整治措施的探讨[J]. 铁道运营技术 2014(04)

- [27].基于灰色系统模型的接触网设备状态预测[J]. 电气化铁道 2011(06)

- [28].浅谈铁路接触网设备烧伤原因与防治措施[J]. 黑龙江科技信息 2009(23)

- [29].关于接触网集中修的认识与思考[J]. 郑铁科技通讯 2010(02)

- [30].接触网技术管理体系研究[J]. 中国安全科学学报 2018(S2)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d09ebda26c9a136296c427e3.html