# 化学气相沉积(CVD)工艺对ZnS力学性能影响的研究

### 论文摘要

介绍了化学气相沉积法(CVD)制备ZnS过程中,CVD工艺对材料相关力学性能的影响和控制方法。通过X射线衍射分析、扫描电镜和金相显微镜等手段研究了不同工艺下制备的ZnS样品材料的内部结构和缺陷,提出了ZnS生长过程中晶粒尺寸和材料缺陷的控制方法。研究结果表明,设计合理的喷嘴结构,营造稳定的CVD生长环境,提高CVD ZnS毛坯一致性,抑制材料缺陷形成,有助于提升ZnS材料力学相关性能。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 反应机理与样品制备

- 2.1 反应机理

- 2.2 样品制备

- 2.2.1 金相分析和抗弯强度测试

- 2.2.2 XRD分析

- 2.2.3 应力分析

- 3 结果与讨论

- 3.1 晶粒尺寸控制技术研究

- 3.1.1 变温沉积抑制晶粒长大

- 3.1.2 高真空抑制晶粒长大

- 3.2 结构及缺陷控制技术研究

- 3.2.1 六方相和异常晶的抑制研究

- 3.2.2 胞状物及其它杂质和微孔生长的控制

- 3.3 材料均匀性控制技术研究

- 3.3.1 多喷嘴流型模拟和有限元分析原理

- 3.3.2 CVD热场和压场稳定控制

- 3.3.3 Zn/S配比稳定控制

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李冬旭,魏乃光,蒋立朋,黎建明,杨海,张鹏飞,牛延星,田智瑞,郭立,杨建纯,刘晓华

关键词: 化学气相沉积法,晶粒尺寸,喷射结构,力学性能

来源: 人工晶体学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 有研科技集团有研国晶辉新材料有限公司

基金: 军工资助项目

分类号: TQ132.41

DOI: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2019.08.009

页码: 1430-1437

总页数: 8

文件大小: 3029K

下载量: 141

### 相关论文文献

- [1].CVD技术的研究与进展[J]. 陕西国防工业职业技术学院学报 2009(03)

- [2].化学气相沉积金刚石膜的工程应用[J]. 超硬材料工程 2020(01)

- [3].曲面上化学气相沉积的二维材料研究[J]. 光学仪器 2020(04)

- [4].化学气相沉积法合成碳纳米管研究进展[J]. 广东化工 2017(15)

- [5].化学气相沉积法合成石墨烯的转移技术研究进展[J]. 化学通报 2012(11)

- [6].原位化学气相沉积法制备碳纳米管增强金属基复合材料[J]. 金属热处理 2009(07)

- [7].红外材料硒化锌制备方法的研究进展[J]. 广东化工 2017(16)

- [8].常压下用化学气相沉积法制备TiO_2薄膜的最佳条件[J]. 科教文汇(下旬刊) 2009(06)

- [9].石墨烯的化学气相沉积法制备及其表征[J]. 材料科学与工程学报 2014(02)

- [10].感应耦合化学气相沉积高速制备微晶硅薄膜[J]. 北京印刷学院学报 2013(02)

- [11].改进化学气相沉积法在炭纤维表面生长碳纳米管(英文)[J]. 新型炭材料 2012(05)

- [12].化学气相沉积法制备单层石墨烯的优化[J]. 微纳电子技术 2017(03)

- [13].论螺旋状纳米碳纤维的制备法[J]. 化工管理 2017(25)

- [14].石墨烯的化学气相沉积法制备[J]. 新型炭材料 2011(01)

- [15].连续快速常压化学气相沉积法制备TiO_2自清洁镀膜玻璃[J]. 真空科学与技术学报 2008(01)

- [16].化学气相沉积制备硅碳材料及其性质研究[J]. 化工管理 2018(30)

- [17].化学气相沉积法催化合成尺寸可控的碳微球[J]. 化工新型材料 2013(04)

- [18].正压化学气相沉积工艺炭/炭复合材料飞机刹车盘制备[J]. 材料工程 2010(07)

- [19].沈阳拓荆科技研发化学气相沉积设备CVD[J]. 集成电路应用 2016(01)

- [20].基于流化床化学气相沉积的碳化硅材料制备、性能及其在核领域的应用（英文）[J]. 硅酸盐学报 2020(03)

- [21].化学气相沉积反应器共振问题研究与改善[J]. 江苏科技信息 2019(27)

- [22].化学气相沉积技术的研究与应用进展[J]. 甘肃水利水电技术 2008(03)

- [23].铜基底上双层至多层石墨烯常压化学气相沉积法制备与机理探讨[J]. 物理学报 2017(05)

- [24].常压化学气相沉积法制备二维六方氮化硼[J]. 曲靖师范学院学报 2017(03)

- [25].化学气相沉积石英玻璃工艺数值模拟[J]. 节能技术 2016(01)

- [26].用化学气相沉积法在碳纤维表面连续涂覆玻纤的研究[J]. 天津纺织科技 2015(04)

- [27].化学气相沉积法制备钨系列产品特点及工艺分析[J]. 稀有金属与硬质合金 2013(06)

- [28].化学气相沉积法制备难熔金属的研究现状与前景[J]. 硬质合金 2018(06)

- [29].常压化学气相沉积法制备氟掺杂TiO_2自清洁薄膜[J]. 硅酸盐学报 2010(01)

- [30].化学气相沉积中输运现象的研究[J]. 工业加热 2008(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d0aa270033e9d81808564f60.html