# 建筑施工质量通病防治措施

杨志文

（华能国际电力股份有限公司海门电厂，515132）

【摘要】随着社会经济的突飞猛进，对建筑工程的适用性要求逐渐提高。由于受到施工水平及施工环境的影响，导致建筑施工中质量通病未能杜绝，对人们的日常生活造成了严重的干扰。本文通过分析建筑施工中存在的常见质量通病，提出相应的防治措施，旨在提高建筑工程施工质量水平。

【关键词】建筑施工；质量通病；防治措施

建筑施工质量通病的防治效果与整体施工水平紧密相关，直接影响到建筑工程的整体效果和使用功能。面临严峻的建筑市场竞争环境，各个施工企业必须将质量控制摆在首位，才能打造良好的企业形象。施工质量通病是指违背建筑规程操作，导致建筑工程中普遍存在质量问题及薄弱环节。对于建筑施工必须制定相应的质量通病预防措施，及时发现与处理存在的施工质量问题，才能确保较高的工程施工质量，实现经济效益与社会效益的最大化。

1建筑施工质量产生通病的主要原因

1.1钢筋混凝土结构常见质量通病及防治措施

1.1.1蜂窝产生的原因及防治措施

蜂窝现象表现为：混凝土局部松软，少量砂浆，大量的碎石之间产生空隙，从而呈现蜂窝状的孔洞。蜂窝产生的原因可能如下：①混凝土配合比不恰当，碎石、水泥材料计量及比例不正确，导致碎石多于砂浆。②混凝土搅拌时间不恰当，拌合不充分。③浇注混凝土操作不合理，下料掌握不恰当，导致碎石集中化，从而产生混凝土离析的现象。④模板存在孔隙，振捣混凝土过程中，导致模板产生位移，从而引发漏浆现象。

蜂窝的防治措施如下：首先合理配置混凝土配料比例，确保精确的材料比例。混凝土坍落度应该<2m，进行分层进行振捣混凝土，浇注层的厚度必须不超过振动器作用长度的1.25倍范围。在进行捣实混凝土拌合物时，插入式振捣器移动间距必须在作用半径的1.5倍之内。细骨料混凝土拌合物、振捣器至模板分别在其作用半径的1倍、0.5倍之内。为了更好地结合上下层混凝土，振捣棒必须插入下层混凝土的5cm，同时掌握各个点合理的振捣时间。

蜂窝处理方法：采取大量水冲洗蜂窝混凝土，利用水泥砂浆进行修补，其比例为1：2。对于大蜂窝，首先可进行清除较小的松动碎石，然后将清水冲洗干净，再采取高一级的细石混凝土捣实，落实后期养护措施。

1.1.2露筋产生的原因及防治措施

露筋是指钢筋混凝土结构内的钢筋裸露于混凝土表面。露筋产生原因主要如下：①浇注振捣混凝土时，垫块产生移动，导致密度较大的钢筋与结构断面较小的模板紧贴。若钢筋上无较大的碎石，钢筋周围无法填满混凝土水泥浆。②配合比例失调，引发混凝土离析问题，且导致模板产生漏浆现象。在混凝土振捣时，导致钢筋位置出现变化。

露筋预防措施如下：首先必须确保精确的保护层厚度、钢筋位置后，再实施混凝土灌注操作。为了确保合适的保护层厚度，可在钢筋上每隔1m的地方固定一个垫块。钢筋密度较大的地方，关键在于选择合适的碎石粒径。一般而言，碎石最大粒径<结构截面最小尺寸的25%，<钢筋净距的75%。

露筋治理方法如下：首先进行清洁外露钢筋部位的铁锈，扫除混凝土残渣，采取水泥砂浆抹压平整，其比例为1：2，凝土捣实后实施后期养护措施。

1.2装饰工程常见质量通病及防治措施

装饰工程产生裂缝和空鼓现象的可能性非常高，大多存在砖墙和混凝土基层的部位。裂缝和空鼓产生的原因主要如下：①基层清理不彻底，墙面浇水效果低下，对粘结力形成影响。②层偏差较大，拌合后的水泥放置时间过长，导致砂浆产生凝结现象。③施工中不按照比例加水拌合，以达到一定稠度，使砂浆强度和粘结力降低，从而产生空鼓、裂缝等质量通病。

裂缝和空鼓防治措施如下：首先加强基层清洗，采取油污隔离剂，进行清除混凝土、砖石基层表面砂浆残渣污垢。选取10%浓度的火碱水清洗，再用水清洗。对于表面凹凸明显的部位，应该在拆除模板后及时使用钢丝刷清理光滑的基层，甩聚物水泥砂浆后，实施养护对策。

裂缝和空鼓治理方法如下：在砖面、混凝土面抹灰前，可适当浇水两次，标准抹灰要求的渗水深度应达到9mm。底层抹灰砂浆、中层抹灰砂浆、面层抹灰砂浆的砂浆稠度分别控制为100-120mm、70-80mm、100mm。砂装的使用必须符合质量要求，水泥砂浆在拌合后3h内使用完，混合砂浆时限制为4h。

1.3屋面工程质量通病防治措施

建筑工程屋面质量通病主要体现在屋面积水、渗漏等方面，防水层空鼓和收头不符合规范要求等。屋面质量通病原因如下：①防水卷材和刚性钢筋混凝土的结构中出现渗漏现象；②卷材防水层铺贴收头不符合设计要求，与屋面工程技术规定不一致，从而产生防水层空鼓和收头缺陷。

屋面积水、渗漏、防水层空鼓的防治措施如下：首先确保屋面工程所使用材料、制品、配件符合国家规定标准。在屋面工程施工前，严格检查结构层、预埋件及各管道等。按规范要求找平层施工，实施养护后加强淋水试验，确定无积水现象。

防水层治理方法如下：在表面干燥的基层上铺贴塑料油膏防水层，使用油青严密封嵌防水层收头，防水层的每层刷油>1.2mm。屋面防水层施工时，先做屋面排水比较集中的部位，遵循由低向高的原则进行施工。

2建筑施工通病其它防治措施

2.1严格管理所用原材料与施工机械

作为施工原材料采购人员必须具备相应的建筑施工专业知识，提升专业质量鉴别水平。施工方的管理人员组织监理方和甲方人员进行检验原材料后，再将原材料应用于建筑施工中。同时，明确建筑施工机械型号、参数、性能等。根据施工设施的检查、检测、维护、保养等方面，进行制定维护保养制度及责任制度，及时排除工程施工质量隐患。在施工设备的质量验收工作中，通过构建一支专业的施工设备质量检测队伍，组织检测人员加强学习先进的管理方法，确保较高的质量验收工作水平。

2.2加强施工人员的培训与管理

施工方应该定期组织对施工人员的教育培训工作，经过相关培训并达到合格程度方能上岗。同时，加强施工技术培训交流，建立相应的预警机制，预见性地处理建筑施工质量通病，从源头上消灭施工质量隐患。在安全监督检查展开后，针对性地进行安全培训工作，及时处理安全生产中存在的问题，确保较高的建筑工程质量。

施工单位最关键在于树立质量意识，在工程中加强审核与监督工作，严格落实各项国家规定的技术规范，加强与设计单位之间的联系，及时解决施工中出现的质量通病。在施工现场中建立严格规范和保障制度，使员工在施工中严格遵守施工工艺，避免防治在管理中出现漏洞。

3结束语

综上所述，建筑施工质量通病大多体现在钢筋混凝土结构、装饰工程、屋面工程等方面，通过采取相应的防治及处理措施，完善施工管理制度，加强原材料与施工机械的管理，有利于预防各种质量通病的产生，确保整个建筑工程项目的展开，增强建筑施工的安全性能，持续提高建筑工程施工水平。

参考文献：

[1]黄国柱.高层建筑施工质量通病的防治措施[J].中华民居,2013,13(30):126-127.

[2]梁雪明.建筑施工中几种质量通病的成因分析及防治措施[J].黑龙江科技信息,2012,20(17):260-260.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d0ff99f158fac254d70b6440.html