# 基于超级电容储能的地铁永磁牵引系统协调控制

### 论文摘要

由于永磁同步电机具有高节能、高功率因数等特点,在轨道交通的牵引系统中得到了广泛关注。若车站间距离较短,牵引列车在运行中启动、制动频繁,浪费许多能量,使牵引网网压不稳定,故提出永磁同步电机与车载超级电容储能相结合的控制策略。利用电机的矢量控制策略,搭建超级电容和永磁电机仿真平台,根据轨道交通牵引特性进行仿真实验,结果表明该控制策略调速性能优越、启动快,满足列车的运行要求,该控制方法可以有效回收制动能量,稳定网压。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 地铁永磁电机牵引系统

- 1.1 永磁电机的数学模型

- 1.2 三电平牵引逆变器的结构

- 1.3 SVPWM控制算法的实现

- 1.3.1 参考电压所在的区域判断

- 1) 若θ ≤30°, 则有

- 30°, 则有'>      2) 若θ >30°, 则有

- 1.3.2 矢量作用时间计算

- 1.3.3 时间状态分配

- 2 车载超级电容储能系统

- 2.1 基于超级电容储能系统的车辆运行特性

- 2.2 DC/DC变换器的数学模型

- 3 超级电容储能系统与地铁永磁牵引系统的协调控制

- 4 仿真分析

- 4.1 仿真参数

- 4.2 仿真结果

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙中灿,刘伟伟

关键词: 超级电容,永磁电机,矢量控制

来源: 分布式能源 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输,电力工业

单位: 湖南工业大学电气与信息工程学院,青岛市四方区华清工贸总公司

分类号: TM53;U264.91

DOI: 10.16513/j.cnki.10-1427/tk.2019.02.008

页码: 53-59

总页数: 7

文件大小: 2672K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].永磁电机在抽油机节能降耗中的应用[J]. 石油和化工节能 2015(05)

- [2].表贴式多相永磁电机永磁体3次谐波削极分析[J]. 大电机技术 2020(01)

- [3].我国永磁电机行业运行现状分析[J]. 电器工业 2020(Z1)

- [4].永磁电机滚筒用液压钳盘式制动器的设计及应用分析[J]. 煤矿机械 2020(04)

- [5].一种适用于高速永磁电机的矢量控制策略[J]. 节能 2020(04)

- [6].高速永磁电机转子模态分析与实验研究[J]. 微特电机 2020(04)

- [7].高压永磁电机生产工艺优化[J]. 防爆电机 2020(01)

- [8].加油站用潜油电泵直驱永磁电机研究与设计[J]. 机电信息 2020(15)

- [9].永磁电机流固耦合仿真及损耗影响分析[J]. 计算机仿真 2020(04)

- [10].大功率高速永磁电机的电磁设计与损耗分析[J]. 电机与控制应用 2020(06)

- [11].车用内置式永磁电机损耗最小简易控制[J]. 哈尔滨理工大学学报 2020(02)

- [12].新型永磁电机的设计、分析与应用探讨[J]. 科技风 2020(20)

- [13].一种越野车用轮边永磁电机研制[J]. 机电信息 2020(24)

- [14].高速永磁电机设计技术探讨[J]. 中国设备工程 2020(17)

- [15].基于永磁电机齿槽转矩的磁极参数优化[J]. 农业装备与车辆工程 2020(08)

- [16].轴转向永磁电机及其研究发展分析[J]. 中国标准化 2018(22)

- [17].浅谈永磁电机的设计要点[J]. 山东工业技术 2019(07)

- [18].高速永磁电机特点与设计方法的探究[J]. 内燃机与配件 2019(11)

- [19].2018年永磁电机概况及趋势分析[J]. 电器工业 2019(06)

- [20].永磁电机的有限元仿真分析[J]. 电气传动自动化 2019(01)

- [21].现代永磁电机技术的应用分析[J]. 山东工业技术 2018(14)

- [22].机器人用直驱永磁电机研究与发展综述[J]. 微特电机 2018(07)

- [23].基于永磁电机的振动检测分析研究[J]. 装备制造技术 2018(06)

- [24].基于空间矢量脉宽调制盘式永磁电机的矢量控制[J]. 电机与控制应用 2016(11)

- [25].高速永磁电机设计与分析技术综述[J]. 黑龙江科学 2016(22)

- [26].现代永磁电机技术的应用分析[J]. 科技风 2016(23)

- [27].磁阻转矩对永磁电机性能的影响分析[J]. 电子世界 2016(22)

- [28].削弱模块化永磁电机齿槽转矩的新方法[J]. 电气工程学报 2017(02)

- [29].转子风刺对高速永磁电机永磁体温升的抑制作用[J]. 中国电机工程学报 2017(05)

- [30].内置式永磁电机转子外形对工艺误差的敏感性分析[J]. 微特电机 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d1353f77ff70d57838dee379.html