# 轨道交通架空刚性接触网强度匹配仿真研究

### 论文摘要

针对城市轨道交通160km/h架空刚性接触网强度匹配仿真计算尚未成熟,多因素匹配方案尚不明确等问题,需利用有限单元法,建立受电弓与架空刚性接触网的力学仿真模型,提出弓网系统动态耦合算法,分析不同速度等级下受电弓与架空刚性接触网动态强度匹配性能。得到受电弓固有特性、刚性接触网跨距、运行速度是影响弓网动态强度匹配性能的主要因素,避免因受电弓在某些速度范围内与跨距配合下的外部冲击频率与自身固有频率接近而发生共振。160km/h架空刚性接触网强度匹配仿真需关注全速度段的强度匹配性能,在某速度等级下接触力标准差出现拐点。DSA200型受电弓更适应160km/h及以下的刚性接触网运行,全部速度等级的弓网接触力均满足标准要求,并提出160km/h刚性接触网强度匹配方案。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 受电弓与刚性接触网力学系统原理模型

- 3 受电弓与刚性接触网力学模型耦合算法

- 4 多因素变化下弓网强度匹配方案研究

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李鲲鹏,关金发

关键词: 受电弓,刚性接触网,动态仿真,匹配方案

来源: 计算机仿真 2019年08期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输,计算机软件及计算机应用

单位: 西南交通大学电气工程学院,广州地铁设计研究院有限公司,中铁第一勘察设计院集团有限公司

分类号: TP391.9;U231.8

页码: 145-150+297

总页数: 7

文件大小: 2355K

下载量: 99

### 相关论文文献

- [1].关于接触式受电弓动态检测系统存在问题及解决对策[J]. 西铁科技 2008(04)

- [2].利用集电混合仿真系统评价受电弓性能[J]. 国外铁道机车与动车 2020(01)

- [3].国内既有地铁项目受电弓换型技术剖析[J]. 机电信息 2020(08)

- [4].高速受电弓开闭口运行气动特性及对比研究[J]. 机械工程学报 2020(04)

- [5].高速受电弓动应力检测系统及其应用[J]. 低碳世界 2020(03)

- [6].高速列车受电弓不同姿态下气动特性分析[J]. 科学技术与工程 2020(14)

- [7].车间受电弓现场调试智能化管理的研究[J]. 技术与市场 2020(11)

- [8].地铁受电弓等效模型的半虚拟参数识别[J]. 铁道学报 2019(03)

- [9].广州地铁新线车辆受电弓在线动态检测系统[J]. 城市轨道交通研究 2019(04)

- [10].受电弓薄弱结构设计探讨[J]. 电力机车与城轨车辆 2019(03)

- [11].地铁列车受电弓控制改造[J]. 企业技术开发 2019(06)

- [12].基于小波包分析的城轨车辆受电弓实测动应力研究[J]. 现代城市轨道交通 2019(08)

- [13].降低受电弓气动噪声的方法[J]. 国外铁道机车与动车 2019(06)

- [14].城市轨道交通车辆受电弓常见故障综述[J]. 铁道技术监督 2018(04)

- [15].郑州地铁1号线车辆受电弓典型故障分析及措施[J]. 机车车辆工艺 2018(05)

- [16].关于既有线改造过程中受电弓动态包络线的应用[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(01)

- [17].基于模态试验的高速受电弓有限元模型验证[J]. 农业装备与车辆工程 2017(04)

- [18].高速受电弓上框架裂纹故障分析与改进[J]. 机车电传动 2017(04)

- [19].高速列车受电弓区车内噪声研究与控制[J]. 振动.测试与诊断 2017(04)

- [20].基于故障树-贝叶斯网络的受电弓系统可靠性评估[J]. 测控技术 2017(09)

- [21].地铁列车短臂受电弓研究[J]. 机电信息 2017(24)

- [22].成都地铁2号线1期电客车受电弓优化浅析[J]. 信息通信 2017(11)

- [23].120km/h地铁列车受电弓肘接部裂纹分析与改进[J]. 城市轨道交通研究 2016(10)

- [24].浅谈机车受电弓部件的虚拟仿真交互设计[J]. 山西青年 2017(05)

- [25].一种用于城市轨道交通车辆的防震调节式受电弓研究[J]. 祖国 2017(12)

- [26].高铁受电弓虚拟拆装培训系统的需求分析[J]. 商业故事 2017(14)

- [27].双流制受电弓结构设计[J]. 装备制造技术 2020(10)

- [28].用于受电弓状态监控的数字化双平台[J]. 铁路通信信号工程技术 2020(12)

- [29].高速受电弓固有振动特性的实验研究[J]. 实验力学 2020(01)

- [30].基于永磁同步电动机的高速列车受电弓主动控制实验台的研究[J]. 内江科技 2020(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d1561e714f38539b9b3b0701.html