# 一种基于附加电池的锂电池组主动均衡方法

### 论文摘要

电动汽车使用的串联锂电池组在多次循环充放电后会出现不均衡的现象,导致电池组容量和寿命的减少。为解决这一问题,文中提出了一种基于附加电池的非能耗式充放电主动均衡方法并对均衡电路及均衡控制策略进行设计。该均衡方案在充电时将电压高的单体能量转移给附加电池,在放电时将附加电池的能量转移给电压低的单体电池,实现了能量的自由存储与转移。文中对均衡电路的原理和均衡控制策略进行了分析,并应用MATLAB/Simulink中的Simcape与Stateflow分别对均衡电路及控制策略进行建模与仿真分析。仿真结果表明,该均衡控制方法能快速实现电池组的均衡,且均衡后的电池组可用容量有明显提高。

### 论文目录

- 1 均衡电路构型及均衡策略

- 1.1 均衡电路构型及均衡原理

- 1.2 动态均衡控制策略

- 2 均衡电路及控制策略建模

- 3 仿真分析

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周萍,高寒,郑岳久,来鑫,周龙

关键词: 锂离子电池,主动均衡,附加电池,能量存储,控制策略

来源: 电子科技 2019年06期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 上海理工大学机械工程学院

基金: 国家自然科学基金青年基金(51507102),上海市教育委员会和上海市教育发展基金会“晨光计划”(16CG52)~~

分类号: TM912

DOI: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2019.06.008

页码: 37-42

总页数: 6

文件大小: 1838K

下载量: 216

### 相关论文文献

- [1].导热硅胶形状对液冷式电池组热性能影响研究[J]. 电源技术 2020(01)

- [2].一种基于分布式储能的电池组均衡仪[J]. 电子世界 2020(03)

- [3].大规模串并联电池组三层级均衡电路[J]. 电池 2020(01)

- [4].考虑电池组健康状态的储能系统能量管理方法[J]. 电网技术 2020(11)

- [5].电池系统建模与系统管理——评《电池建模与电池管理系统设计》[J]. 电池 2019(05)

- [6].大容量电池组在线均衡器设计[J]. 电子技术与软件工程 2019(22)

- [7].纯电动大巴车载电池组实际工况下的工作特性[J]. 电源技术 2016(11)

- [8].纯电动客车双电池组系统及其控制策略的设计[J]. 客车技术与研究 2017(02)

- [9].锂电池和电池组测试中出现的不合格分析[J]. 电子质量 2017(09)

- [10].一种双锂电池组供电的混合动力汽车电池组设计[J]. 现代电子技术 2015(22)

- [11].等效循环电池组剩余使用寿命预测[J]. 工程科学学报 2020(06)

- [12].混合动力汽车镍氢电池热管理策略研究[J]. 机械设计与制造 2020(09)

- [13].钠电池会取代锂电池吗?[J]. 互联网周刊 2019(02)

- [14].电池组低温环境下充电控制设计与验证[J]. 电源技术 2019(03)

- [15].液冷板电池组散热性能仿真及优化[J]. 制冷技术 2019(02)

- [16].列尾电池的数字化管理设计[J]. 电子世界 2019(20)

- [17].车用并联电池组不均衡电流建模与仿真分析[J]. 机械工程学报 2019(20)

- [18].储能电站电池组典型异常告警分析及整改措施研究[J]. 电力设备管理 2019(10)

- [19].电池组均衡技术研究现状[J]. 电子测量技术 2015(08)

- [20].电动汽车电池组智能管理及其无线传感器网络路由协议[J]. 电力系统自动化 2015(18)

- [21].轨交应急牵引电池组管理系统研究[J]. 电源技术 2015(11)

- [22].电池竞赛中的三个领跑者[J]. 经营者(汽车商业评论) 2018(11)

- [23].军用锂离子蓄电池电源电池组均衡系统研究[J]. 科学中国人 2016(02)

- [24].让电池组保持活力[J]. 科学24小时 2013(12)

- [25].浅谈本质安全型电气设备中的电池或电池组[J]. 电气开关 2013(02)

- [26].便携电池组打造“太阳能士兵”[J]. 技术与市场 2011(04)

- [27].串联供气电池组性能研究[J]. 电源技术 2008(01)

- [28].环测仪电池组质量问题分析及对策[J]. 气体分离 2019(03)

- [29].电动汽车电池组均衡技术研究进展[J]. 电源技术 2020(04)

- [30].退役锂电池充放电系统[J]. 电器与能效管理技术 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d16c1d5b6377e10783f57b79.html