# 基于Orcaflex的水下应急封井装置安全入水仿真

### 论文摘要

为确保3 000 m水深水下应急封井装置的安全入水,基于Orcaflex对3 000 m水深水下应急封井装置下放入水过程进行了模拟仿真。研究了不同因素对绞车缆绳最大受力和装置运动响应的影响,并将Orcaflex模拟结果与理论公式计算结果进行对比,得到如下结论:绞车缆绳最大受力(1 538. 5 kN)发生在水下应急封井装置在空气中的下放过程,而水下应急封井装置最大运动响应发生在入水前后;当波浪力垂直于船身方向时,绞车缆绳受力最大,水下应急封井装置运动响应最大,而其余波浪方向角对其影响较小,因此在进行水下应急封井装置下放入水操作时,最好让工程船的方位角沿着波浪方向角;绞车下放速度对绞车缆绳最大受力和水下应急封井装置运动响应影响较大,当下放速度为0. 3 m/s时,绞车缆绳最大受力为1 657. 4 kN,同时水下应急封井装置运动响应也增大,绞车缆绳属性对其影响较小;仿真结果比Chuang公式和Chen公式计算结果更接近理论公式计算结果。研究结果可对水下应急封井装置快速安全地安装和回收提供指导。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 Orcaflex仿真建模

- 1.1 环境参数

- 1.2 水下应急封井装置结构建模

- 2 水下应急封井装置下放入水过程仿真分析

- 2.1 绞车缆绳的受力

- 2.2 水下应急封井装置的偏移

- 2.3 不同入水速度对水下应急封井装置底部最大抨击力的影响

- 2.4 不同波浪方向角的仿真结果

- 2.5 水下应急封井装置入水过程的影响因素

- 2.5.1 绞车下放速度

- 2.5.2 绞车缆绳的属性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 顾纯巍,张崇,杨超,杨进,王莹莹

关键词: 水下应急封井装置,绞车缆绳,最大受力,运动响应,仿真

来源: 石油机械 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国海洋石油有限公司,中海石油(中国)有限公司湛江分公司,中国石油大学(北京)安全与海洋工程学院

基金: 国家重点研发计划项目“海洋石油天然气开采事故防控技术研究及工程示范”(2017YFC0804500)

分类号: TE952

DOI: 10.16082/j.cnki.issn.1001-4578.2019.09.011

页码: 70-76

总页数: 7

文件大小: 2656K

下载量: 75

### 相关论文文献

- [1].水下应急封井装置内部冲蚀磨损数值模拟[J]. 石油机械 2020(01)

- [2].3000m水下应急封井装置下放过程平衡分析[J]. 中国海上油气 2020(05)

- [3].水泥承留器在雄安新区封井作业中的应用[J]. 西部探矿工程 2020(11)

- [4].水下应急封井器的现状与发展[J]. 海洋工程装备与技术 2019(S1)

- [5].油井永久性封井现场监督工作重要性的探讨[J]. 辽宁化工 2018(01)

- [6].冰上运输设备方式在落江井封井作业中的应用[J]. 中国高新技术企业 2017(01)

- [7].耐温抗压封堵剂封井技术研究及应用[J]. 化工设计通讯 2017(10)

- [8].海上平台封井器安全系统改造技术方案[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2016(05)

- [9].新型自封封井器的研制[J]. 机械工程师 2016(10)

- [10].井下封井器技术与推广应用[J]. 新疆石油天然气 2008(03)

- [11].水下应急封井装置概述[J]. 海洋工程装备与技术 2019(02)

- [12].应急封井系统研究[J]. 内蒙古石油化工 2018(01)

- [13].水下应急封井装置技术研究进展与建议[J]. 石油矿场机械 2014(04)

- [14].复杂油井水泥封井工艺设计及技术对策[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [15].对井下封井器现场安装操作技术的探讨[J]. 新疆石油科技 2009(02)

- [16].国内首套水下应急封井装置精彩亮相[J]. 石油知识 2020(02)

- [17].地铁工程降水井封井技术措施[J]. 建筑技术 2020(07)

- [18].深基坑集水井降水及封井施工[J]. 山西建筑 2013(31)

- [19].封井器底法兰上扣工具的设计与制作[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(11)

- [20].暂关井井口封井装置[J]. 油气田地面工程 2011(01)

- [21].小通径环形封井器的研制与应用[J]. 石油机械 2011(02)

- [22].深基坑管井降水套管封井方法及施工[J]. 科技情报开发与经济 2010(13)

- [23].溢流井水泥承留器注灰封井应用[J]. 内蒙古石油化工 2017(09)

- [24].江苏部署规范封井工作高速铁路沿线地下水禁采工作[J]. 江苏水利 2014(10)

- [25].油水井封井技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(07)

- [26].防盗、防落物封井器在长停井的应用[J]. 科技信息 2013(07)

- [27].浅谈连续油管在页岩气井注塞封井中的应用[J]. 江汉石油职工大学学报 2017(02)

- [28].地热勘探中高压自流井封井工艺应用探讨[J]. 地下水 2014(02)

- [29].逐级封堵水泥封井技术[J]. 石油钻采工艺 2014(01)

- [30].电缆测井封井器移位报警装置设计及应用[J]. 石油仪器 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d18041549f3c62690514ee9f.html