# 浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术西安曲江国际会展投资控股有限公司陕西西安710061

西安曲江国际会展投资控股有限公司陕西西安710061

摘要：框架剪力墙结构工程施工技术主要是应用在高层建筑中，一般而言，高层建筑的主体结构都会选择该结构，从中可以预见到这种建筑结构的欢迎程度。但是这种建筑结构的施工并不简单，尤其是针对钢筋工程的施工，钢筋的长度以及类型都需要预先选择好。同时框架剪力墙结构的施工技术能有效提高建筑工程的施工质量和效率，并节省施工成本，减少资源浪费。但是现阶段的框架剪力墙结构工程施工技术还存在不足之处，需在实践中不断摸索、改进，再引进先进的施工技术，为确保框架剪力墙的施工质量打下基础，本文主要分析了建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术要点。

关键词：建筑工程；框架剪力墙；结构工程；施工技术

1、工程概况

影视演艺大厦位于曲江新区会展产业园内，建筑面积44935㎡，地上36175㎡，地下8760㎡，地下二层，地上二十五层，层高3.9米，主体结构为框架剪力墙结构，是集办公与商业的一栋写字楼。

2、建筑工程中框架剪力墙结构的内涵

框架剪力墙是用剪力墙代替以往常用柱体，框架构成是钢筋混凝土，能够承受较大重量，维持平衡。框架剪力墙能够将室内的空间资源尽可能利用上，符合多样化建功能的需求，施工单位要重视该结构的质量，充分发挥其作用。框架结构中增设合适的剪力墙，框架结构和剪力墙通过楼盖一同工作，达到建筑物抗侧的要求，从而构成了框架剪力墙结构。框架中部分添加剪力墙，可以在保证建筑物使用功能不受影响的情况下，大幅度提高建筑结构的承载力和抗侧刚度。所以，框架剪力墙结构是兼具剪力墙和框架优点的一种结构工程，在高层建筑中应用比较广。

3、框架剪力墙结构的特点

大致将框架剪力墙结构特点分为三方面。第一，框架剪力墙是由梁、柱支撑而成的架构，其框架的主要构成材料是钢筋和混凝土。框架剪力墙结构和地上的空腹式悬臂梁之间存在垂直的关系，拥有良好的承压性能。简而言之，也就是说框架剪力墙具备受压特点。第二，框架剪力墙结构同时还具备硬度特点，一旦承受压力超过其承受范围，就极可能会使得其硬度产生变化。因此为了进一步确保构造的稳固性，针对框架构造的抗震抗压级别就需要合理实行调节，以此保障构造地基的弯曲矩阵呈现出最小形态。第三，防震作用是框架剪力墙结构很大的一个优势所在。也由于这样的原因使得在设计与建造框架剪力墙结构的时候，需要考虑到框架构造和材料硬度之间的具体联系。

4、剪力墙结构工程用到的主要施工技术

4.1模板工程施工技术

为了保证混凝土结构的外观质量可以达到设计要求，主要对柱、墙、板、梁模板的选型和细节部分进行优化，梁板模板和墙体模板均使用厚度为18mm的全新胶合模板，根据工程层高的分布情况，分别进行拼接。次龙骨使用100mm×50mm的方木，主龙骨使用100mm×100mm的方木，使用门式架支撑系统，按照纵向成队，横向成排的顺序进行支撑系统的排列，支撑体系的上层和下层要逐一对应，单独对后浇带处顶板模板进行支撑。梁柱节点作为模板施工的重点，在施工过程中对其进行了加强。比如对于梁柱节点来说，由于混凝土强度等级存在差异性，距离柱子入梁侧500mm的位置使用直径为25mm的钢筋沿梁进行竖向加固。

4.2钢筋工程技术

在框架剪力墙结构建造时，基本上都会用到钢筋技术。钢筋技术的运用涉及到许多不同种类的钢筋材料，并且材料不同也是使得硬度存在一定的差距。因此在材料运用过程中，尤其需要注意考虑施工设计的相关需求。钢筋焊接点和钢筋的安装方式作为整项工程施工技术的重难点部分，可以说对工作人员的专业操作技术水准有着很强的要求。技术人员在施工过程中必须保证自己操作的合理规范化，以免钢筋材料发生错位等工程质量问题。因此，这也就要求相关人员不仅需要对箍筋框实行加固处理，还需要找出钢筋梁柱焊接点、创建并完善有关样板方面的制度，以此才能确保钢筋材料工程的质量。

就箍筋框的加固而言，其在工程建设过程中要结合实际物体摆放情形，在工作现场对模具实行进一步加工。然后针对柱筋框的方位确定环节，则可以利用垂直或水平墙体对钢筋材料的摆放方位实现精确定位，以此有利于防止移位现象的出现。其次就找出钢筋梁柱焊接点而言。钢筋材料在高层建筑中的使用量通常较大，梁和柱的焊接点通常都有着密度过大的问题。想要施工质量得以有效保障，即必须保障钢筋梁柱焊接点的准确性，这样才有利于工程建设过程正常有序开展。同时这方面的相关设计人员要科学合理运用计算机技术与新型信息技术，认真严谨勘测并描绘钢筋摆放式样图纸。然后依据图纸中的比例，制造出相对应的模拟样板，并在实际施工现场指挥中，充分发挥样板的作用，正确指导建设工程顺利进行，提高钢筋梁柱焊接点工程质量。最后就要制定并完善有关样板制度，在实际工作中严格依照做好的样板进行工程建设，最大限度地提升施工效率。比如说，比较出名的广州国际生物岛产业，其第二期工程便是钢筋混凝土框架结构。此构造为整体工程提供了操作方向，对工程建设有着很大的积极作用。

4.3结构转换层的施工技术

为了保证梁底模板强度可以达到设计要求，本工程使用厚度为20mm的胶合板作为梁底模板。②梁侧模板使用厚度为20mm的厚胶合板。作为工程的主要构成部分，梁底模板的支撑对工程的安全起着决定性的作用，大梁底模板使用组合门式钢架作为模板的竖向支撑，使用截面为100mm×50mm的方木将模板托起，沿梁的长方向布置门架，门架之间的距离为500mm。考虑到连续浇筑混凝土时，会对侧模产生比较大的压力，如果侧模固定不牢固，在混凝土浇筑时，容易出现爆板的情况。对于这种情况，使用直径为12mm的对拉螺杆和50mm×100mm的方木对侧模板进行固定。

4.4混凝土工程的施工技术

使用商品混凝土作为浇筑混凝土，使用泵送进行运输。在浇筑时，采用分层浇筑的方法进行使用，每层的浇筑厚度为500mm，对其进行振捣密实，沿梁高不设置施工缝。在浇筑时，沿着建筑物长向后退浇筑的方法进行施工，首先使用等级强度比较高的混凝土对柱头进行浇筑，然后对梁板混凝土进行浇筑，有效避免了等级低的混凝土流入柱头影响混凝土的质量。施工后三个小时左右，安排专人进行洒水养护，一天后对梁侧模板和支撑进行松动，并对侧面进行养护。混凝土表面的湿润時间要保证在一周以上。

4.5大型混凝土体中的裂缝控制技术

裂缝是大型混凝土体施工当中常见的质量问题，为了有效解决该问题，避免大型混凝土体产生裂缝，施工单位应采取相应的措施对裂缝的生长予以控制。首先，施工人员在进行材料的选择时，应该将混凝土的配比进行不断的优化，是混凝土中的粘性、刚性与含水量施工要求。在进行配比的时候，施工人员还应充分考虑到外部环境给混凝土内部反应带来的影响。其次，混凝土在入模的时候，其温度应该尽量保持在300摄氏度以内。最后，施工单位应对墙体与框架之间的浇筑厚度进行严格的控制。在施工过程中，施工人员可以依靠泵送技术来运输混凝土，以此保证用来施工的混凝土质量。

5、结束语

通过上面详细的叙述我们会发现，框架剪力墙结构的设计质量关乎到整个高层建筑物的质量，所以我们应该予以高度的重视，对框架剪力墙结构施工技术进行不断地优化设计，力求增强建筑物的抗震性，并在最大程度上降低高层建筑的施工成本投入。建筑企业若想在未来的建筑行业竞争中获取更多的主动权，就必须加强对建筑结构设计的重视。高层建筑框架剪力墙结构施工技术对整个高层建筑项目的施工质量保证具有关键性作用，必须重视对施工技术的研究和不断探索。另外，高层建筑的各部分结构之间是具有精密联系的，不能将其切割、分立，要利用框架剪力墙结构设计将整个建筑的各部分进行联合，使其成为一个统一的整体，这对提高建筑的结构质量具有重大意义。

参考文献：

[1]莫云光.探讨建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].四川建材，2014，06：180-181+183.

[2]张宏.关于房屋建筑框架剪力墙结构主体工程施工技术方案的探究[J].门窗，2014，11：117-118.

[3]刘水英.探究当前建筑工程框架剪力墙结构工程施工[J].企业改革与管理，2014，24：179.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d18cec8f671565d2811fb5c7.html