# 附件化超声振动工作台设计及有限元优化分析

### 论文摘要

超声振动辅助加工为合金材料、硬脆材料和复合材料等难加工材料提供了有效的机械制造解决方案,超声振动辅助加工装置结构复杂、专业化程度高、使用可靠性差等因素制约了超声加工技术的推广及民用化历程。为了推广超声振动辅助加工的应用范围,基于超声能量传播原理,设计了一种机床附件化的超声振动工作台,能够方便地安装于加工中心上为工件提供超声振动辅助加工。首先,选用2种材料对工作台进行整体结构设计,通过模态分析确定工作台的工作频率及振动形式,使用谐响应分析揭示工作台工作时的稳定情况。其次,采用多目标优化方法对工作台进行结构优化,在保证总模态变形量不变的情况下降低振动台的质量,以减小超声能量损耗的同时提高振动状态的可靠性。最后,对比优化前后的有限元分析结果确定工作台材料并进行尺寸调整,使其更加符合实际加工需要。分析结果表明,45#钢工作台在工作时的振动稳定性要好于Cr12Mov钢工作台,但Cr12Mov钢工作台具有较大振幅。通过多目标优化使得振动台的总体质量降低27%,其工作频率同时降低11%,优化后2种工作台的共振频率带宽相差较小。

### 论文目录

- 1 超声振动工作台总体设计

- 2 超声振动工作台有限元分析

- 2.1 模态分析

- 2.2 谐响应分析

- 2.3 多目标优化分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王岩,林彬,东野广恒,董颖怀,赵静楠,张晓峰

关键词: 超声振动工作台,结构设计,多目标优化,谐响应分析,谐振频率

来源: 北京航空航天大学学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 天津科技大学机械工程学院,天津大学先进陶瓷及加工技术教育部重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51505334),天津市自然科学基金(18JCQNJC05200),天津市高等学校科技发展基金(2018KJ116)~~

分类号: TG663

DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2018.0698

页码: 1589-1596

总页数: 8

文件大小: 426K

下载量: 302

### 相关论文文献

- [1].超声振动冲击表面织构方法及试验研究[J]. 兵器材料科学与工程 2020(01)

- [2].CFRP复合材料超声振动套孔分层抑制机理分析[J]. 宇航材料工艺 2019(06)

- [3].轴向超声振动车削液压滑阀阀芯的试验研究[J]. 现代制造工程 2020(01)

- [4].复合材料超声振动低损伤制孔技术研究[J]. 机械科学与技术 2020(03)

- [5].超声振动磨削CFRP温度场的有限元仿真[J]. 机械科学与技术 2020(06)

- [6].超声振动抛光中材料去除原理与力学分析[J]. 机械科学与技术 2020(06)

- [7].纵向超声振动钻削CFRP/钛合金叠层材料的动态冲击效应分析[J]. 振动与冲击 2020(17)

- [8].钛合金超声振动辅助切削研究进展[J]. 精密成形工程 2020(05)

- [9].超声振动透镜辅助激光打孔实验研究[J]. 中国机械工程 2020(21)

- [10].基于电塑性-超声振动耦合作用的钛合金车削实验研究[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [11].一维斜向超声振动辅助磨削滚动轴承钢工艺及试验研究[J]. 中国机械工程 2017(09)

- [12].蓝宝石不同晶面轴向超声振动辅助磨削特性研究[J]. 中国机械工程 2017(11)

- [13].高锰钢超声振动车削用量优化研究[J]. 机械工程师 2015(12)

- [14].径向超声振动辅助锯切光学玻璃[J]. 光学精密工程 2016(07)

- [15].旋转超声振动端面磨削CFRP表面质量研究[J]. 航空制造技术 2016(15)

- [16].碳纤维增强复合材料超声振动辅助车削有限元仿真[J]. 振动与冲击 2015(14)

- [17].超声振动辅助磨削3Cr13不锈钢孔表面粗糙度研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2015(04)

- [18].CFRP超声振动套磨钻孔高效排屑机理和实验[J]. 北京航空航天大学学报 2020(01)

- [19].基于旋转超声振动的氧化锆陶瓷小孔磨削加工质量研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2020(01)

- [20].超声振动滚挤压对金属表面微观组织的影响分析[J]. 世界有色金属 2019(19)

- [21].超声振动辅助铣削研究进展[J]. 电加工与模具 2020(02)

- [22].超声振动对环氧胶黏剂结构组织影响及胶层裂纹改善分析[J]. 塑料工业 2020(10)

- [23].基于纤维增强复合材料的超声振动辅助加工技术综述[J]. 表面技术 2019(01)

- [24].不同频双激励超声振动辅助磨削装置的设计研究[J]. 机械工程与自动化 2019(02)

- [25].超声振动辅助钻削皮质骨的表面质量研究[J]. 机床与液压 2019(21)

- [26].超声振动对活塞用近共晶铝硅合金硅相形貌及生长机制的影响[J]. 热加工工艺 2018(05)

- [27].超声振动车削的有限元仿真及参数优化[J]. 工具技术 2017(01)

- [28].超声振动辅助铣削加工实验研究[J]. 电加工与模具 2017(02)

- [29].超声振动螺线磨削表面微观形貌建模与仿真研究[J]. 机械工程学报 2017(19)

- [30].基于热力耦合的超声振动珩磨研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d1f158d5f662e609c3937529.html