# 建筑工程主体结构质量检测的有效对策分析张志强

山东科信达建筑安装有限公司山东省济南市250000

摘要：主体结构的质量检测对于整体建筑工程项目的质量安全具有重要的意义，质量检测的结果对于相关的项目安全具有重要的参考价值，操作人员在进行样本的检测过程中需要保证检测结果的精准度，按照相关的工作原则进行操作处理，在对建筑项目主体结构进行质量安全检测的过程中，需要根据国家规定的相关条款作为参考依据，确保检测质量的方法符合国家规定标准。本文对建筑工程主体结构质量检测的有效对策进行了简要分析。

关键词：建筑工程；主体结构；质量检测；对策

1我国建筑工程主体结构质量检测工作基本特点

结合现阶段我国建筑工程主体结构质量检测工作实际情况来看，其基本特点主要包括：首先，合法性。建筑工程质量检测工作是由国家方面要求和发起的、相关职能部门负责落实的一项工作，在检测工作中需全面遵循《建设工程质量检测管理办法》中的各项要求，体现了该项工作的合法性特点。其次，公正性。建筑工程主体结构质量检测工作主体受到相关利益者的委托，根据相关法律规定通过细致的质检工作而出具检测报告，各项工作环节严格而标准，体现了该项工作的公正性与公平性。再次，真实性。检测部门最终所出具的检测报告体现的是真实的检测结果，因此具有真实性和有效性特点。第四，准确性。检测部门的检测工作以相关法律及规章制度为原则，对检测中的相关资料及凭证进行保留，具有较高的准确性。第五，独特性。由于建筑工程规模以及结构等具有一定的差异，每个建筑工程的质量评估仅代表该工程的实际质量情况，这就赋予该项工作相应的独特性特点。

2当前我国建筑工程主体结构质量检测工作面临的问题

2.1工作制度有待完善

为了确保建筑工程主体结构质量检测工作质量，检测部门需结合工作需求制定全面性的工作规章制度，为各项工作的严格落实提供有效依据，但目前很多工程质量检测规章制度效能水平较低，无法及时发现工程主体结构质量问题。同时，部分监督管理部门管理工作形式闭塞，各职能部门各自为政，管理工作缺乏严谨性，工程质量存在严重隐患。

2.2质量监督重点模糊

工程主体结构检测工作内容较多，涉及很多检测细节，很多检测人员对于检测重点理解不够，监督管理模式较单一，技术水平较低。还有部分检测部门在进行工程抽检前告知施工方，使其有时间进行检查准备，影响检测结果的公平性与准确性等。

2.3质量监管纠错能力较差

建筑工程施工周期一般较长，技术应用复杂，施工过程中容易受到多种因素的影响，降低工程主体结构施工质量。对此，需要质量检验监督部门对其进行严格的质量监管。但目前多数监管工作不够全面，针对相关问题只是给予相应惩处，并未注重问题的纠正，影响质量检测整体效果。

3加强主体结构质量检测的方法

3.1外观的检测

在主体结构质量检测过程当中可以加强其外观和尺寸的检测，以此有效保障建筑工程项目的施工质量。在具体检测过程当中，可以通过目测，实测等多种方式来测试混凝土构件能否达到建筑工程项目的施工要求，且符合设计要求。在其检测过程当中，要求相应的工作人员能够结合建筑工程项目的设计要求，有针对性的加强外观和尺寸检测工作。首先要保障钢筋保护层厚度，能够达到建筑工程项目施工要求，在实际检测过程当中还要加强层高的检测工作。在具体检测过程当中，一旦发现不符合设计要求的部分，则需要做好标记和备案。如混凝土表面的蜂窝和裂缝，在一定程度上都会影响主体结构的质量，同时还会影响建筑的整体外观。在测试的过程当中，一旦发现混凝土的外观和尺寸与检测标准出现较大差异，则需要重新测量且能够将相应的问题及时上报标记处理。

3.2抗压强度检测

在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中，要求其相应的工作人员能够有效加强混凝土材料性能检测。通过加强对混凝土的全面检测，有效保障建筑工程项目的施工质量。这就要求其相应的质量检测人员能够加强对混凝土原材料的检测工作，其中包括混凝土掺合物的性能，以及混凝土的力学性能，耐久性能和长期性能等多方面内容的检测工作。同时还要充分考虑到客观因素对混凝土质量所带来的的不利影响，在检测的过程当中，还需要加强对混凝土的坍落度，扩展度，凝结时间，含水量等项目的检测工作。在混凝土的检测过程当中，还要求其相应的工作人员能够有效加强对混凝土的早期抗裂性能检测。通过相应的检测工作，有效保障混凝土的施工质量，且能够结合自然环境有效加强其施工力度，在保障工程进度的同时，能够有效保障工程质量。

3.3砌筑砂浆检测

在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中，还需要加强对砌筑砂浆的抗压强度检测工作。由于目前各地区还没有统一砌筑砂浆等检测方法和标准，因而在现有的砌筑砂浆检测过程当中，其检测方法主要分为冲击法，推出法，回弹法以及筒压法。在砌筑砂浆抗压强度的检测过程当中，要求其相应的工作人员能够结合具体的施工情况，选择相应的检测范围并且能够选择合适的检测方法。在检测过程当中，则要求其相应的工作人员能够加强安全意识和工作意识，在质量检测的过程中能够通过建筑的结构性能和力学性能加强砂浆质量的检测工作。同时，在检测的过程当中，还要求相应的工作人员能够做好数据记录，为后期的工程验收做好准备。

4提升建筑主体结构检测工作的有效措施

4.1对质量检测的内容进行确认

在进行主体结构检测工作前，检测人员应对所要检测的内容进行确认，主要包括：构件尺寸（偏差）、钢筋位置、钢筋间距、钢筋保护层厚度、砌筑砂浆强度以及混凝土强度等，应对检测工作进行充分、全面考量，以提升质量检测工作的精准性。

4.2提升检测手段的科学性

检测人员在进行检查工作过程中，应确保检测手段的科学性，以此来提升检测工作的效果。检测时检测人员应确保结构检测的整体性，同时可以从不同的角度进行检查，主要包括：建筑结构尺寸、结构规格、混凝土强度等。检测人员还应具体了解建筑工程的整体情况，并以工程建设的具体要求来编制检测方案，并确保其实用性与可行性。

4.3构建专业素质过硬的检测队伍

在进行检测工作时，要想确保检测结果应组建起一支专业素质过硬的检测团队，在构建检测团队时，安排相关人员至检测行业协会参加培训、考试，并取得相关检测证书，以此来提升检测人员的专业水平，同时还应多为检测人员提供实践机会，在此基础上来提升检测人员的实际操作能力；强化相应考核机制，将具体工作落实到人，在提升检测人员责任心的基础上，提升主体结构检测质量，从而提高工程整体质量水平。

结束语

城市在发展的过程中对不同类型建筑物的需求量也逐渐增多，检测人员对于建筑工程主体结构质量检测工作非常必要，这不仅是对建筑工程的质量保证，也是对居民居住安全的质量保证。因此落实主体结构检测方法，把控质量检测流程，提升质量管理水平，为居民提供质量更可靠的建筑产品，进而推动建筑行业的发展。

参考文献：

[1]贺忠明，陈航.建筑工程主体结构质量检测方法研究[J].绿色环保建材，2018（11）：167-168.

[2]陈建.建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析[J].建材与装饰，2018（43）：50-51.

[3]李鸿渊.建筑主体结构检测的常用方法探析[J].工程技术研究，2017（12）：187-188.

[4]廖晓东.建筑工程主体结构质量检测方法及应用分析[J].江西建材，2017（10）：265-266.

[5]任艳菊.建筑工程主体结构质量检测方法分析[J].四川水泥，2014（09）：187-188.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d224f2bfd6fa2eadf2105f59.html