# 如何改善消防车辆维修中存在的问题及日常保养

莆田市消防支队特勤中队福建莆田351144

摘要：消防车是一种特种汽车，它是根据消防部队灭火和抢险救援的需要，设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂的车辆。消防车在使用过程中，由于受磨擦、振动、冲击以及自然条件等各种运行条件的影响，各部件和零件会产生不同程度的松动、变形、磨损、腐蚀和损伤。

关键词：消防车；问题；日常保养

消防部队车辆维修工作是车辆装备技术保障的重要组成部分，是保持车辆技术状况完好和完成“处突”抢修任务的技术手段，是巩固部队战斗力的重要因素。正确操作和合理使用消防车辆及各种消防专用装备和器材，是充分发挥消防车功能、迅速完成灭火战斗和抢险救援任务的重要环节。俗话说“养兵千日，用兵一时”，只有平时按照要求逐项对消防车辆进行日常维护保养，才能保证灭火战斗和抢险救援任务的顺利完成。

一、车辆日常检修工作中存在的主要问题

（一）车辆维修机制不适应维修工作建设发展的需要

部队修理人员编制少，维修任务艰巨。由于维修任务十分繁重，一定程度上造成部队车辆拖保失修和车辆外出修理等情况。另外，新型车辆装备维修工作不规范，缺乏基本“尺度”。目前，修理所主要存在四个不统一的情况，即修理运作机制不统一，维修设备配备标准不统一，维修模式不统一，设施设置不统一。

（二）基础设施建设滞后，修理工具配备不全

修理车间相对落后，多为自建或改建而成，基本属于一条地沟、一套工具的“小作坊”，且维修设备简陋。近年来，虽然增加了一些维修设备，但从目前情况看，维修机具设备配套齐全的部队修理所仍占少数。

二、做好消防车的日常维护保养工作

车辆日常检修和保养工作就是对车辆外观看得见、摸得着的地方进行的一项经常性基础工作。司机首先要对自己开的车外部构造熟悉了解，做到日常会检查油、水、电、气等简单故障的调整和排除，各个部位螺栓螺母的紧固情况，润滑系统的注油情况，水泵、水炮系统的日常保养，特别是灯光、转向、仪表、刹车等行驶关键要素是否正常。

（一）车况检查保养的好坏直接影响到灭火作战的成败和战斗员的生命安全

车况检查的主要内容有：传动系上离合器、变速器、传动轴、万向节、减速器、差速器、半轴等部件上的螺栓是否松动损坏，缺油；制动系上制动踏板的灵活性、空气压缩机的工作情况、储气筒是否完好、制动阀是否灵活、车轮的制动片的磨损情况；方向机的工作是否正常以及灯光、雨刮器、刹车指示灯等重要部件工作情况。对检查出的故障要及时进行排除，如离合器不分离，应及时检修调整传动轴、万向节、减速器、差速器、半轴螺栓松动、缺油时及时紧固和加润滑油。

（二）消防车容罐的检查保养

由于消防车容罐长期处于满载灭火剂的状态，灭火剂的浸泡对容罐有一定的腐蚀，特别是对一些服役较长的消防车，如果不能及时检查保养，锈点会扩大甚至会锈通容罐，其脱落的锈渣会在消防车出水时被冲入水泵内，损坏叶轮导致水泵不能正常工作。特别是泡沫消防车的容罐，因泡沫的腐蚀性较大，如不定期进行检查和保养，不但容罐容易锈通，还会造成管道堵塞，不能正常输送泡沫，造成灭火救援行动的失败。因此，应经常组织对消防车容罐进行检查，一旦发现有锈蚀现象，应及时采取有效的措施，防止锈点扩大。常用的处理方法是将锈蚀的部位清理干净，晾干后涂复环氧树脂漆或补焊。与容罐相关的其他各部位的阀门、管路也应定期检查清洗，发现问题进行相应的处理。

（三）器材箱检查保养

器材箱主要用于存放灭火和抢险救援专用器材，是最常用也是最容易忽视的地方。器材箱的好坏会影响器材的使用寿命。对磨擦器材的地方要用胶皮或其它软质物进行隔离或保护。其次，要经常检查器材箱内是否有积水、固定支架是否稳固、帘式门启闭是否灵活、有无变形或损坏、门边滑油槽内是否缺油等状况，必要时要加注润滑脂保护。

（四）取力器、传动轴的检查保养

取力器和水泵传动轴是否好用，是消防车能否吸水和出水的关键。要定期检查取力器的运转是否正常，有无异常响声，挂挡和分离是否顺利，有无自动脱档现象，必要时对其进行检查和维护。要检查水泵传动轴有无异常响声，紧固部件是否有松动或缺损现象，传动轴各十字节和轴承是否需要加注润滑脂，必要时紧固螺栓，加注润滑脂。

（五）消防泵的检查保养

消防泵是消防车的“心脏”部分。消防泵的维护保养直接影响到灭火作战的效果。因此，在检查保养消防泵的过程中要认真仔细，发现故障应及时排除。一般消防泵每工作3至6小时，各转动部位要加注润滑脂一次。要定期对消防泵最大吸水深度、引水时间、最大流量等主要技术参数进行测试，如与正常性能相差较大则应检查并排除。在检查保养中应注意以下情况：如使用不清洁的水源，应对水泵、水罐及管路进行清洗；使用泡沫后，要及时清洗水泵，泡沫比例混合器及各连接管路；放净泵内、管道内存水；水环泵引水箱、刮片泵贮油箱、水罐、泡沫罐储量不足的必须注满；检查水炮或泡沫炮球阀底座，清洗活动部位涂力许黄油予以润滑；对引水泵和齿轮箱内的油进行及时检查，如果油变质（油变成乳白色）或缺少时，应及时更换或补充。

（六）电器、仪表的检查保养

对车辆电器线路应当选用合适的保险丝，以免损坏电器原件。应定期检查警灯、警报器系统是否能正常工作，如有异常应及时排除故障。对水系统和照明系统的电器进行检查的内容有：器材箱灯、泵房灯、电磁阀、液位指示器和数字式转速表以及各表、开关等工作情况。

结束语：

总之，随着社会经济的发展和科学水平的不断提高，消防事故的规模和严重程度也变得越来越大、越来越难以控制，建设一支具有专业素养和能力的消防队伍十分必要，同时引入一套消防性能好、科技含量高的消防装备，加强消防装备的日常维护和保养是极为重要的。

参考文献：

[1]潘洪斌；关于消防车发动机损坏主要原因的探讨[J]；消防科学与技术；1985年03期.

[2]王霖.浅谈消防装备维护保养过程中存在的问题[J].内蒙古科技与经济，2011（12）：83-84.

[3]李红印.浅谈消防车辆的维修与保养[J].中小企业管理与科技，2010（27）：315-316.

[4]论当代消防灭火救援工作的问题及对策.《科技促进发展》2010年02期.

[5]浅谈消防装备维护保养过程中存在的问题.《轻型汽车技术》2000年20期.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d25f3bdfc86f88cc995cd5ec.html